IZP.272.37.2013 					31.10.2013r.

Specyfikacje Techniczne

Wykonania i Odbioru Robót

przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie 2013/2014

Zatwierdzam:

Opracowała: Beata Frala

Wołów, październik 2013 r.

A. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Zimowe utrzymanie jezdni

# I. INFORMACJE OGÓLNE

- Wstęp

Zimowe utrzymanie dróg – ZUD – to prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak: śliskość zimowa oraz opady śniegu.

  - Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dla prac prowadzonych w ramach ZUD przy przygotowaniu, wykonawstwie i odbiorze prac na  drogach powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego. Wykaz dróg do ZUD z podziałem na zadnia stanowi załącznik do ST.

- Przygotowanie sprzętu

Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być przeznaczony do użycia w ciągu 1 godziny od chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drodze. Nośniki pługów odśnieżnych powinny mieć zamontowane płyty czołowe. Pojazdy samochodowe używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, samochodowej,  zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dn. 20.06.1997 r. (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). Lemiesze powinny mieć oznaczone skrajne części, wystające poza obrys pojazdu, w skośne pasy pod katem 45°, barwy na przemian białej i czerwonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.). Konstrukcja pługa powinna być przystosowana do zamocowania nad konstrukcją lemiesza dodatkowych świateł drogowych pojazdu. Zaleca się również stosowanie świateł obrysowych lemiesza.

- Punkty kierowania pracami przy ZUD

Punkty kierowania pracami zimowego utrzymania dróg powinny być wyposażone w: środki łączności przewodowej lub bezprzewodowej, mapy operacyjne do odśnieżania i zwalczania śliskości, wykazy telefonów osób kierujących pracami przy ZUD oraz telefonów alarmowych, listę nazwisk z telefonami osób pełniących dyżury.

- Zaplecze warsztatowo-materiałowo-sprzętowe

Wykonawca powinien wyposażyć zaplecze warsztatowe w odpowiednią liczbę materiałów i części zamiennych do zespołów ulegających najczęściej awariom w czasie zimy.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić strzeżoną bazę materiałową, posiadająca utwardzony, oświetlony plac z możliwością składowania materiału uszorstniającego.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zatrudnionym pracownikom pomieszczenie socjalne z możliwością podgrzewania napojów i posiłków, wyposażone w stałe łącze telefoniczne, lub telefonię komórkową oraz pomieszczenie sanitarne.

II. ODŚNIEŻANIE DRÓG

- Zasady ogólne

Opady śniegu powodują utrudnienia w ruchu pojazdów kołowych w stopniu uzależnionym od grubości warstwy śniegu oraz jego fizycznych i mechanicznych właściwości oraz od temperatury otoczenia i temperatury samego śniegu.

Pulchny śnieg o grubości warstwy do 10 cm utrudnia ruch samochodów osobowych i wywołuje spadek prędkości ruchu pojazdów do około 50-60 km/h. Natomiast 20-30 cm warstwa śniegu praktycznie uniemożliwia poruszanie się pojazdów osobowych i utrudnia ruch samochodów ciężarowych.

Grubość warstwy śniegu ponad 30 cm zalegająca na jezdni powoduje całkowite zatrzymanie ruchu drogowego.

Śnieg luźny - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

Śnieg zajeżdżony - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.

Nabój śnieżny - jest to nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni.

Błoto pośniegowe - jest to topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi.

- Sprzęt do odśnieżania.

Do odśnieżania dróg w zależności od grubości zalegającego śniegu należy używać :

- pługów lemieszowych średnich – opłużone pojazdy samochodowe o ładowności od 6,1 do 7,9 t; wszystkie samochody o ładowności do 7,9 t z napędem na dwie lub więcej osi oraz samochody „Kamaz”,

- pługów lemieszowych ciężkich – opłużone pojazdy samochodowe o ładowności 8 t wzwyż,

- równiarek z zamontowanym pługiem czołowym,

- spycharek wyposażonych w lemiesze o zmiennej geometrii,

- ładowarki o dużych pojemnościach.

- Warunki jakim powinien odpowiadać sprzęt do odśnieżania

- Nośniki

Nośnikami pługów odśnieżnych mogą być samochody lub inne pojazdy samobieżne z napędem na dwie lub więcej osi i wzmocnionej ramie do zamontowania płyty czołowej.  Układ napędowy nośnika powinien zapewniać długotrwałą pracę na niskich przełożeniach skrzyni biegów przy pełnym obciążeniu silnika. Nośnik powinien być wyposażony w: środek łączności – telefon komórkowy, sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 r. (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.)

Pojazdy samochodowe używane jako nośniki powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy, barwy żółtej, reflektory samochodu oraz kierunkowskazy muszą być umieszczone na wspornikach. Podnoszenie i opuszczanie pługa musi odbywać się z kabiny kierowcy. Dodatkowe wyposażenie powinny stanowić łańcuchy przeciwśnieżne, linki holownicze i łopaty.

- Pługi

Odkładnice powinny być wykonane z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego o dostatecznej wytrzymałości i elastyczności oraz mieć możliwość odchylania się w pionie w przypadku natrafienia (najechania) na przeszkodę. Okładnice w miarę możliwości powinny być przestawne na skręt w lewo lub prawo.

W zależności od pracy jaką mają wykonywać, lemiesze powinny być wykonane ze stali lub tworzywa sztucznego zakończone nakładkami z gumy. Do zrywania naboju śnieżnego należy używać specjalnych lemieszy wykonanych z bardzo twardej stali odpornej na ścieranie.

Konstrukcja czołownicy mocowanej do nośnika musi być dostatecznie sztywna. Połączenie pługa z nośnikiem powinno umożliwiać regulację wysokości ostrza lemiesza nad powierzchnią jezdni. Konstrukcja czołownicy powinna umożliwiać szybki montaż i demontaż zespołu do odśnieżania.

- Wymagania w stosunku do operatorów sprzętu do odśnieżania

Operatorem sprzętu może być kierowca samochodu posiadający odpowiednie uprawnienia, tj. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu  i  przeszkolenie do pracy przy ZUD.

Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać sprawdzenia stanu technicznego nośnika i sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość działania:

- układu hydraulicznego

- układu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego nośnika

- zaczepu nośnika

- oświetlenia pojazdu

- lampy ostrzegawczej barwy żółtej

W czasie pracy operator powinien

- wykonywać wyłącznie czynności z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika

- zwracać uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu

- przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu Drogowego

Operator zobowiązany jest dokonywać terminowo obsług technicznych sprzętu zgodnie z zaleceniami w instrukcji.

- Odśnieżanie dróg

Odśnieżanie ma na celu usunięcie śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe, parkingi.

Zakresy prac prowadzonych przy odśnieżaniu dróg oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania. Poszczególnym standardom ZUD przypisane są warunki ruchu na jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach śniegu i śliskości zimowej, jak również czas występowania tych odstępstw.

W przypadkach długotrwałego występowania skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych, takich jak zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne, niweczące efekty odśnieżania dróg, osiągniecie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być trudne. Organizację pracy należy wtedy dostosować do aktualnych warunków na drogach i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązania, np. zaczynając odśnieżanie od dróg o największym natężeniu lub odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu.

- Zasady odśnieżania

W zależności od ilości zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów lub zespołów pługów. Na drogach jednojezdniowych odśnieżanie należy rozpocząć od osi jezdni. W przypadku zespołu składającego się z dwóch pługów należy zachować bezpieczną odległość (min. 50 m), przesunięcie między lemieszami powinno być takie, aby nie pozostawał śnieg na jezdni.

Ciągi pieszo-jezdne bitumiczne bez krawężników stanowią integralną część jezdni, w związku z czym odśnieżanie ich należy prowadzić równocześnie z odśnieżaniem zasadniczych pasów ruchu.

Odśnieżanie mostów, wiaduktów odbywa się jednocześnie podczas prac prowadzonych na danym ciągu drogowym. Śnieg zalegający jezdnie jest spychany na krawędź jezdni i chodniki. Śnieg zalegający na chodnikach powinien być wywieziony. Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na tory kolejowe, drogi, place.

Administracja drogowa oczyszcza ze śniegu przejazdy kolejowe leżące w ciągu administrowanych dróg, bez przejmowania obowiązku prawnego lub odpowiedzialności. Przed przejazdem kolejowym pług powinien zebrany śnieg zsunąć na pobocze. Przy przejeżdżaniu przez tory pług musi być wolny od śniegu, aby zapobiec nanoszeniu zwałów śniegu na nawierzchnię kolejową i międzytorze.

Prędkość robocza pługów uzależniona jest od stanu drogi oraz panujących warunków atmosferycznych i wynosi zwykle 20÷40 km/h.

Dokładne zalecenia co do pracy sprzętu wydaje dyżurny – pracownik Zarządu Dróg Powiatowych.

IV. ZWALCZANIE – ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU I LIKWIDACJI ŚLISKOŚCI

- Pojęcia ogólne

Śliskość zimowa – to zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu.

Rozróżnia się następujące formy śliskości zimowej:

Gołoledź – to warstwa lodu o grubości do 1,0 mm, powstała na skutek opadu mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnie o ujemnej temperaturze. Gołoledź występuje przy ujemnej lub nieznacznie wyższej od 0oC temperaturze powietrza. Tak powstała warstwa lodu ma jednakową grubość na całej powierzchni jezdni.

Lodowica – to warstwa lodu o grubości do kilku cm powstała z zamarznięcia nieusuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu. Lodowica występuje wtedy, gdy po odwilży lub opadzie deszczu, nad powierzchnia jezdni temperatura powietrza obniżyła się o ponad 0oC. Tak powstała warstwa lodu zwykle różni się grubością na całej powierzchni.

Śliskość pośniegowa - jest to rodzaj śliskości zimowej powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nieusuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewka o grubości kilku milimetrów.

Szron - jest to osad lodu, mający na ogół wygląd krystaliczny, przybierający kształt lasek, igiełek itp. Tworzy się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0°C.

Szadź - jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0°C.

- Materiały do zwalczania śliskości

Do zapobiegania powstawaniu i likwidacji skutków śliskości zimowej należy stosować:

- materiały chemiczne  – sól drogową (min. 90% NaCl) PN-86/C-84081/02

Nowa edycja w/w normy, tj. „PN-C-84081-2:1998 Sól (Chlorek sodu) Sól spożywcza” zastąpiła starą normę PN-86/C-84081/02, eliminując określenie “sól drogowa” i nie podając dla soli drogowej żadnych wymagań. Niniejszym uznaje się, że dla celów oceny soli stosowanej w drogownictwie wymagania starej normy są właściwe i powinny być nadal stosowane.

- materiały uszorstniające – piasek (kruszywo naturalne) o uziarnieniu do 4 mm wg PN-EN 13043:2004 (do uszorstnienia lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu).

  - Urządzenia do rozsypywania środków do zwalczania śliskości

Do rozsypywania środków chemicznych (sól) należy używać rozsypywarek dających gwarancje rozsypywania w/w środków z wydatkiem jednostkowym od 15 do 30 g/m2, a mieszaniny materiałów uszorstniających ze środkami chemicznymi z wydatkiem jednostkowym od 60 do150 g/m2. Rozsypywarki środków chemicznych i materiałów uszorstniających muszą być łatwe w montażu i demontażu na środkach transportowych, zapewniając płynną regulację ilości rozsypywanych środków do usuwania śliskości zimowej oraz równomierny wydatek jednostkowy (g/m2) bez względu na prędkości rozsypywarki. Minimalna średnia prędkość rozsypywarki powinna wynosić 40 km/godz., chyba że wystąpią nadzwyczajne okoliczności które należy odnotować w książce pracy sprzętu.

Rozsypywarki powinny mieć możliwość zmiany szerokości rozsypywania podczas jazdy. Talerz rozsypujący musi być usytuowany na odpowiedniej wysokości, aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzeń karoserii pojazdów będących w ruchu. Rozsypywarki powinny zapewniać możliwość miejscowego zwiększenia lub zmniejszenia uprzednio nastawionego wydatku jednostkowego.

Urządzenia do załadunku powinny być samojezdne i posiadać możliwość łatwego manewrowania na placu i składowiskach.

- Wymagania w stosunku do operatorów sprzętu do rozsypywania.

Operatorem sprzętu powinien być kierowca nośnika posiadający odpowiednie uprawnienia, tj. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy ZUD.

Przed przystąpieniem do prac operator powinien dokonać oględzin sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość działania układu hydraulicznego zespołu rozsypującego, a także stanu technicznego nośnika.

W czasie pracy operator:

- wykonuje wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu,

- obserwuje efekty pracy sprzętu roboczego i zwraca uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się na drodze,

- przestrzega zasad Kodeksu Drogowego

- Zasady zwalczania śliskości

Śliskość zimową należy zwalczać na obydwu pasach ruchu jednocześnie. Szerokość rozsypywania powinna pokrywać 0,8 szerokości jezdni. Jazda odbywa się środkiem prawej połowy jezdni. Posypywanie lewego pasa ruchu  powinno następować w takiej odległości od jego krawędzi, aby rozsypywany materiał pokrywał wyłącznie jezdnię. Śliskość zimową na ciągach pieszo-jezdnych bitumicznych, nie ograniczonych krawężnikami należy zwalczać jednocześnie z posypywaniem głównych pasów ruchu.

Zwalczanie śliskości na mostach i wiaduktach wykonuje się jednocześnie na całych ciągach drogowych i przy użyciu tych samych środków.

Dokładne zalecenia co do pracy sprzętu wydaje dyżurny – pracownik Zarządu Dróg Powiatowych.

IV. ZASADY ODBIORU ROBÓT PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

Odbiorem objęte są roboty wykonane na drogach powiatowych i wojewódzkich na podstawie zapisów w dziennikach pracy sprzętu, lub na podstawie zapisów w kartach drogowych.

Zamawiający przeprowadzi wyrywkową kontrolę:

- grubości pozostawienia śniegu na jezdni lub poboczach oraz szerokości odśnieżania

- ilości rozsypywanych środków, szerokości i długości sypania.

Odbiór wyrywkowy odbywa się w ciągu 2-3 godzin po wykonaniu pracy, jeśli warunki pogodowe są ustabilizowane. W ciągu tygodnia należy przeprowadzić kontrolę co 2-3 dni na drogach utrzymywanych w 3-6 standardzie, jeżeli warunki pogodowe nie niweczą wykonanej pracy.

W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi nieprawidłowe wykonanie usługi, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania poprawek na swój koszt. Wykonawca daje gwarancje na wykonaną pracę.

W przypadku gdy występują trudne warunki pogodowe, a Wykonawca nie jest w stanie prowadzić robót zgodnie ze standardem, powinien zawiadomić o zaistniałym fakcie Zamawiającego. W tym przypadku Zamawiający nie obciąża Wykonawcę karami przewidzianymi umową.

Po zakończeniu sezonu zimowego cały sprzęt biorący udział musi być oczyszczony, wymyty i zakonserwowany na koszt Wykonawcy.

## OBMIAR, ODBIÓR I PŁATNOŚĆ ZA USŁUGI

Jednostka obmiarowa. Jednostką obmiarową jest 1 godz. pracy sprzętu.

Usługi uznaje się za wykonane zgodnie z ustaleniami umowy, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeśli wszystkie czynności kontrolne i odbiorcze dały wyniki pozytywne.

Cena wykonania odśnieżania lub posypywania obejmuje wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego, a w szczególności przygotowanie składowisk lokalnych i transport materiałów, niezbędne zabezpieczenie usług, wykonanie kompletnego odśnieżania lub posypania zgodnie z wymaganiami specyfikacji i osób kierujących ZUD.

Wynagrodzenie ustala się według cen jednostkowych za wykonanie odśnieżania lub posypywania. W trakcie sezonu dla zadań o określonych stałych parametrach przyjmuje się stałą wartość usług.

Ilość (krotność) pracy usług odśnieżania lub posypywania będą potwierdzane przez pracownika ZDP odpowiedzialnego w danym dniu za koordynowanie prac ZUD na dokumencie Wykonawcy, po sprawdzeniu zgodności wyjazdów z zapisami w dziennikach Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury stanowić będą miesięczne zestawienia pracy sprzętu, wykonane na podstawie potwierdzonych przez pracownika ZDP dokumentów Wykonawcy.

Wykonawca wystawiać będzie faktury za usługi miesięcznie, z podziałem na usługi wykonywane przy odśnieżaniu i usuwaniu gołoledzi oraz z podziałem na drogi powiatowe i wojewódzkie. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet realizacji usług.

B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Zimowe utrzymanie chodników

## Materiały

  - Materiały do zwalczania śliskości zimowej do wykonywania usług ZUD przy utrzymaniu chodników i ciągów pieszo-jezdnych zapewnia nieodpłatnie Wykonawca. Materiałami tymi jest kruszywo o uziarnieniu do 2 mm, magazynowane na podłożu utwardzonym, w pryzmach bez przykrycia. Składowiska materiałów znajdują się na bazie Wykonawcy.

  - Transport i składowanie materiałów do utrzymania chodników należy do Wykonawcy i winno być wliczone w ceny jednostkowe posypywania. Materiały do zwalczania śliskości zimowej powinny być składowane przez Wykonawcę w pobliżu miejsca wykonywania usług, na utwardzonym placu lub w pojemnikach.

## Sprzęt

  - Zamawiający nie nakłada wymagań sprzętowych do wykonywania usług ZUD na chodnikach i ciągach pieszo-jezdnych. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług dowolnym sprzętem posiadającym odpowiednie certyfikaty dopuszczenia do stosowania i nie powodującym uszkodzenia nawierzchni chodników i ścieżek.

  - Wykonawca korzystający ze sprzętu zmechanizowanego poruszającego się po drogach wyposaży każdą jednostkę biorącą udział w zimowym utrzymaniu na rzecz ZDP w Wołowie w zespolone lampy ostrzegawcze koloru żółtego (pomarańczowego).

  - Materiały przeciwgołoledziowe i uszorstniające należy rozsypywać z wydatkiem jednostkowym od 50 do 100 g/m2.

## Transport

  - Materiały uszorstniające można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami oraz rozsypywaniem i rozwiewaniem, z zachowaniem przepisów prawa o ruchu drogowym oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

## Wykonanie usług

  - Ogólne zasady przygotowania i organizacji usług

    - Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług na chodnikach i ciągach pieszo-jezdnych o lokalizacji podanej w załączniku do ST.

    - Wykonawca winien wyznaczyć koordynatora prowadzenia akcji wyposażonego w telefon komórkowy gwarantującego Zamawiającemu stałą łączność i dyspozycyjnego 24 h/dobę.

    - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usług zimowego utrzymania chodników i ciągów pieszo-jezdnych  nie później niż w terminach podanych w umowie, liczonych do zakończenia prac na chodniku. Usługi wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego. Wezwanie może być telefoniczne, ustne lub pisemne.

    - Wykonawca, w przypadku nasilenia niekorzystnych warunków atmosferycznych w uzgodnieniu z Zamawiającym, gwarantować będzie realizację usług kilkakrotnie na dobę, przy zachowaniu zasady wymiany osób wykonujących pracę przez ich zmienników (przy zachowaniu zasad bhp i kodeksu pracy).

    - Wykonawca usług, przed podpisaniem umowy na ich realizację, dostarczy Zamawiającemu wykaz miejsc składowania materiałów do ZUD w terenie oraz dane kontaktowe osoby koordynującej.

    - Ze strony Zamawiającego do wezwania Wykonawcy do wykonywania usługi, upoważniony jest Dyrektor, Kierownik LSD oraz pracownik pełniący obowiązki koordynatora akcji zimowej.

  - Ogólne zasady wykonywania usług zud

  - Podstawowe zasady zwalczania śliskości zimowej i odśnieżania podano w wytycznych ZUD .

  - Usługi ZUD należy wykonywać zgodnie z ogólną wiedzą techniczną, bieżącymi poleceniami osoby prowadzącej akcję zimowego utrzymania dróg.

    - Zasady zwalczania śliskości zimowej. Zapobieganie śliskości na chodnikach winno być wykonywane na polecenie lub za zgodą prowadzącego akcję zimową w  ZDP. Środki zapobiegające śliskości należy rozsypywać równomiernie na całej szerokości chodnika objętej posypywaniem oraz dojściach do przejść dla pieszych.

    - Ilość niezbędnych materiałów przy zwalczaniu śliskości zimowej należy dobrać w zależności od stanu nawierzchni i jej temperatury.

    - Likwidowanie opadu śniegu. Świeży opad śniegu należy usuwać mechanicznie i/lub ręcznie. W przypadku opadu o dużej intensywności, kiedy grubość warstwy spadłego śniegu przekroczy 5 cm, odśnieżanie powtarza się. Warstwy tego typu mogą być również uszorstniane przez posypywanie kruszywem. Posypywanie należy powtarzać w miarę usuwania kruszywa przez wiatr.

    - Zasady odśnieżania. Odśnieżanie polega na usunięciu sypkiego śniegu przez przemieszczenie poza obramowanie chodników. Należy odśnieżyć całą szerokość dojścia do przejścia dla pieszych oraz udostępnić dojścia i wjazdy do posesji.

    - Technika odśnieżania. Odśnieżanie należy prowadzić odgarniając śnieg na krawędź jezdni, za obrzeża, przy odgarnięciu dojść do przejść dla pieszych i skrzyżowań z ciągami poprzecznymi. Chodniki należy odśnieżać przed zintensyfikowaniem się ruchu pieszych – do godz. 800, oraz po intensywnych opadach w ciągu dnia. Przy odśnieżaniu należy mieć na uwadze bezpieczeństwo poruszających się po chodniku uczestników ruchu, niedopuszczalne jest odśnieżanie przy wymuszaniu poruszania się pieszych po jezdni. Nadmiar śniegu z chodników należy usunąć na krawędź jezdni oraz na pas zieleni. Niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z chodników i ścieżek rowerowych na jezdnię oraz na zjazdy i dojścia do posesji.

    - Po wykonaniu odśnieżenia chodnika część odśnieżoną, na której może występować śliskość, należy posypać kruszywem ( piaskiem ). Nie przewiduje się posypywania w przypadku całkowitego usunięcia śniegu i niewystępowania zagrożeniem śliskością zimową.

    - Posypywanie po odśnieżaniu traktowane jest jako odrębna czynność.

## Kontrola jakości usług

  - Badania w czasie usług wykonywane są przez osobę wykonującą kontrolne objazdy dróg w sposób ciągły.

  - Sprawdzenie wykonania odśnieżania lub usuwania śliskości zimowej obejmuje: prace wykonane na drodze na podstawie zapisu w dziennikach pracy bądź w innych dokumentach zaakceptowanych przez Zamawiającego, wyrywkową kontrolę grubości pozostawienia śniegu, szerokości odśnieżania, powierzchni, ilości i równomierności rozsypanych materiałów, odbiór wyrywkowy częściowy w ciągu 2(3 godzin po wykonaniu pracy, jeśli warunki pogodowe są ustabilizowane, kontrolę codzienną jeśli warunki pogodowe nie niweczą wykonanej pracy.

    - Kontrola wykonania usług prowadzona będzie przez Dyrektora Zarządu lub Kierownika Liniowej Służby Drogowej.

## Obmiar, odbiór i płatność za usługi

  - Jednostka obmiarowa. Jednostką obmiarową jest km utrzymania.

  - Usługi uznaje się za wykonane zgodnie z ustaleniami umowy, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeśli wszystkie czynności kontrolne i odbiorcze dały wyniki pozytywne.

  - Cena wykonania odśnieżania lub posypywania chodnika obejmuje: wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego, a w szczególności przygotowanie składowisk lokalnych i transport materiałów, niezbędne zabezpieczenie usług, wykonanie kompletnego odśnieżania lub posypania chodnika (cpj) zgodnie z wymaganiami specyfikacji i osób kierujących ZUD.

  - Wynagrodzenie ustala się według cen jednostkowych za wykonanie odśnieżania lub posypywania, każda czynność liczona odrębnie. W trakcie sezonu dla zadań o określonych stałych parametrach przyjmuje się stałą wartość usług.

  - Ilość (krotność) pracy usług odśnieżania lub posypywania będą potwierdzane przez pracownika ZDP odpowiedzialnego w danym dniu za koordynowanie prac ZUD na dokumencie Wykonawcy. Podstawą do wystawienia rachunku za usługi objęte umową stanowić będą karty pracy przy zimowym utrzymaniu chodników (wykonanie miesięczne potwierdzone przez pracownika ZDP), po sprawdzeniu zgodności wyjazdów z zapisami w dziennikach Zamawiającego.

  - Wykonawca wystawiać będzie faktury za usługi miesięcznie, z podziałem na usługi wykonywane przy odśnieżaniu i usuwaniu gołoledzi oraz z podziałem na drogi powiatowe i wojewódzkie. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet realizacji usług.

Załącznik do  zarządzenia  nr  46

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

z dnia 04.10.2013 r.

ZASADY  ODŚNIEŻANIA  I  USUWANIA  GOŁOLEDZI  NA  DROGACH

| LP. | STAN- DARD | OPIS STANDARDU | DOPUSZCZALNE ODSTĘPSTWA OD STANDARDU |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | po ustaniu opadów śniegu | od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zud lub powzięcia informacji o wystąpieniu: |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | I | Jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi, na jezdni nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu | - śnieg luźny do 4 godz. - błoto pośniegowe do 6 godz. | - gołoledzi do 3 godz. - szronu do 3 godz. - szadzi do 3 godz. - śliskości pośniegowej do 4 godz. - lodowicy do 4 godz. |
| 2. | 2 | Jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości, łącznie z poboczami utwardzonymi. | - śnieg luźny do 4 godz. - błoto pośniegowe do 6 godz. - śnieg zajeżdżony do 6 godz. (grubość nie utrudniająca ruchu ) | - gołoledzi do 3 godz. - szronu do 3 godz. - szadzi do 3 godz. - śliskości pośniegowej do 4 godz. - lodowicy do 4 godz. |
| 3. | 3 | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zimowa zlikwidowana na: - skrzyżowaniach z drogami publicznymi o naw. utwardzonej - skrzyżowaniach z liniami kolejowymi - odcinkach o pochyleniu > 4 % - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi | - śnieg luźny do 6 godz. - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych do 6 godz. - mogą występować zaspy do 6 godz. | W miejscach wymienionych w kol. 3 - gołoledzi do 5 godz. - szronu do 5 godz. - szadzi do 5 godz. - śliskości pośniegowej do 6 godz. - lodowicy do 5 godz. |
| 4. | 4 | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd drogi | - śnieg luźny do 8 godz. -śnieg zajeżdżony może występować -języki śnieżne mogą występować - zaspy do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach ustalonych: - gołoledzi do 8 godz. - śliskości pośniegowej do 10 godz. - lodowicy do 8 godz. |
| 5. | 5 | Jezdnia odśnieżona (w miejscach zasp co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek) i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu – ustalonych przez zarząd drogi | - śnieg luźny do 16 godz. - śnieg zajeżdżony może występować - nabój śnieżny może występować - zaspy występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach ustalonych: - gołoledzi do 8 godz. - śliskość pośniegowa może występować |

### załącznik nr 1 do ST

ZADANIE 1

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH OBRĘB WIŃSKO, dł. 65 km

| Numer drogi | DROGI WOJEWÓDZKIE | Stan dard | Odcinek drogi | Długość km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | od km | do km |  |
| 334 | Rajczyn (zjazd na Smolne) - skrzyżowanie z DW nr 338 | IV | 15+245 | 31+335 | 16,090 |
| 338 | Wińsko (skrzyżowanie z DK nr 36) – Wołów, ul. Wiejska, Ludowa, Poznańska (skrzyżowanie z DW nr 340 ul. Piłsudskiego) | III | 0+000 | 15+701 | 15,701 |
| 339 | Gródek (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1284 D) – Wołów, ul. Rawicka ( skrzyżowanie z DW nr 340) | IV | 14+435 | 29+130 | 14,695 |
| 340 | Ścinawa (skrzyżowanie z DK nr 36) – Wołów, ul. Ścinawska i Piłsudskiego | III | 0+000 | 18+390 | 18,390 |
| RAZEM | 64,876 km |

Wymogi dla zadania 1:

- Materiał do zwalczania śliskości – mieszanina soli drogowej (sól kamienna sucha) luzem z antyzbrylaczem i piasku (kruszywo naturalne) o uziarnieniu do 4 mm, w stosunku wagowym 1:3 (25% soli + 75% piasku) zapewnia Wykonawca we własnym zakresie; materiał rozliczany będzie wg zużycia.

- Środki sprzętowe i transportowe wymagane od Wykonawcy:

- Nośnik + piaskarka (min 5 t) + pług średni z dociskiem – 2 szt.

- nośnik + pług ciężki  – 2 szt.

- ładowarka lub równiarka lub spycharka do odśnieżania  – 1 szt.

Załącznik nr 2 do ST

ZADANIE 2

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH OBRĘB  WOŁÓW, dł. 59 km

| Numer drogi | DROGI WOJEWÓDZKIE | Stan dard | Odcinek drogi | Długość km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | od km | do km |  |
| 338 | Wołów (skrzyżowanie z DW 340, ul. Piłsudskiego), ul. Wojska Polskiego, Chopina, Leśna, Kościuszki – Lubiąż – skrzyżowanie z DK nr 94 ( na terenie Powiatu Legnickiego) | III | 15+701 | 39+545 | 23,844 |
| 340 | Wołów, ul. Zwycięstwa, Korzeniowskiego, Pomorska, Trzebnicka i Żeromskiego – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1353 D (na Brzeg Dolny) | III | 18+390 | 26+206 | 7,816 |
| 341 | Prawików (skrzyżowanie z DW nr 338) – Uraz (zjazd na Rościsławice na terenie Powiatu Trzebnickiego) | III | 0+000 | 27+310 | 27,310 |
| RAZEM | 58,97 km |

Wymogi dla zadania 2:

- Materiał do zwalczania śliskości – mieszanina soli drogowej (sól kamienna sucha) luzem z antyzbrylaczem i piasku  (kruszywo naturalne) o uziarnieniu do 4 mm, w stosunku wagowym 1:3 (25% soli + 75% piasku) zapewnia Wykonawca we własnym zakresie; materiał rozliczany będzie wg zużycia.

- Montaż (do dnia 30 listopada) i demontaż (po 30 marca) siatki p/śnieżnej o długości 2,8 km na DW nr 338, m. Mojęcice do osłony przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi –  siatka  Zamawiającego, drut naciągowy i paliki Wykonawcy.

Siatka zostanie przekazana do montażu i odbierana po zakończeniu okresu zimowego protokółem zdawczo-odbiorczym. Odbiór siatki do montażu i jej przekazanie po demontażu odbywa się na koszt Wykonawcy na bazę Zamawiającego w Wołowie, ul. Kościuszki 27.

- Środki sprzętowe i transportowe wymagane od Wykonawcy:

- nośnik, piaskarka (min. 5 t) i pług średni z dociskiem – 2 szt.

- nośnik i pług ciężki  – 2 szt.

- ładowarka lub równiarka lub spycharka – 1 szt.

Załącznik 3 do ST

ZADANIE 3

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH OBRĘB WIŃSKO (strona zachodnia),  dł. 38 km

| Numer drogi | DROGI POWIATOWE | Stan dard | Odcinek drogi | Długość km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | od km | do km |  |
| 1099 D 1275 D | Gr. pow. górowskiego – Wińsko Małowice – Gryżyce – Wińsko | IV | 2+300 0+000 | 6+932 18+630 | 4,632 18,630 |
| 1281 D 1278 D 1271 D 1276 D | Boraszyn – Tarchalice Małowice – Orzeszków Dr 1099 D - Łazy Dr krajowa 36 – Słup | V | 0+000 0+000 0+000 0+000 | 5+028 4+310 2+220 2+810 | 5,028 4,310 2,220 2,810 |
| RAZEM | 37,63 km |

Wymogi dla zadania 3:

- Materiał do zwalczania śliskości – mieszanina soli drogowej (sól kamienna sucha) luzem z antyzbrylaczem i piasku (kruszywo naturalne) o uziarnieniu do 4 mm, w stosunku wagowym 1:3 (25 % soli + 75% piasku) zapewnia Wykonawca we własnym zakresie; materiał rozliczany będzie wg zużycia.

- Środki sprzętowe i transportowe wymagane od Wykonawcy:

- nośnik, piaskarka (min. 5 t) i pług średni z dociskiem – 1 szt.

- nośnik i pług ciężki  – 1 szt.

- ładowarka lub równiarka lub spycharka  – 1 szt.

Załącznik 4 do ST

ZADANIE 4

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH OBRĘB WIŃSKO (strona wschodnia), dł. 43 km

| Numer drogi | DROGI POWIATOWE | Stan dard | Odcinek drogi | Długość km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | od km | do km |  |
| 1274 D | Wińsko – gr. powiatu trzebnickiego | III | 0+000 | 11+680 | 11,680 |
| 1277 D 1113 D | Wińsko – Pełczyn Smogorzów Wlk. – Wrząca Wlk. | IV | 0+000 0+000 | 11+200 8+790 | 11,200 8,790 |
| 1352 D 1272 D 1273 D 1280 D 1279 D 1115 D | Strupina - Pawłoszewo Wińsko – Grzeszyn Dr 1274 D – Białków Warzęgowo – Pawłoszewo m. Bożeń Wróblewo – Pełczyn Wrząca Śl. – Piskorzyna | V | 3+180 0+000 0+000 0+000 0+000 2+500 4+200 | 4+159 1+940 0+723 4+480 0+550 4+600 4+982 | 0,979 1,940 0,723 4,480 0,550 2,100 0,782 |
| RAZEM | 43,224 km |

Wymogi dla zadania 4:

- Materiał do zwalczania śliskości – mieszanina soli drogowej (sól kamienna sucha) luzem z antyzbrylaczem i piasku (kruszywo naturalne) o uziarnieniu do 4 mm, w stosunku wagowym 1:3 (25 % soli + 75% piasku) zapewnia Wykonawca we własnym zakresie; materiał rozliczany będzie wg zużycia.

- Środki sprzętowe i transportowe wymagane od Wykonawcy:

- nośnik, piaskarka (min. 5 t) i pług średni z dociskiem – 1 szt.

- nośnik i pług ciężki  – 1 szt.

- ładowarka lub równiarka lub spycharka  – 1 szt.

Załącznik nr 5 do ST

ZADANIE 5

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH OBRĘB WOŁÓW (strona zachodnia), dł. 32 km

| Numer drogi | DROGI POWIATOWE | Stan dard | Odcinek drogi | Długość km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | od km | do km |  |
| 1292 D 1286 D 1285 D | Rz. Odra – Lubiąż Wołów – Krzydlina – Lubiąż (ul. Leśna) Krzydlina Mała - Zagórzyce | IV | 0+000 0+000 9+490 | 0+830 19+864 12+690 | 0,830 19,864 3,200 |
| 1283 D 1285 D | Stary Wołów – Wrzosy – Rudno Dr 340 – Dębno | V | 0+000 0+000 | 6+347 1+600 | 6,347 1,600 |
| RAZEM | 31,84 km |

Wymogi dla zadania 5:

- Materiał do zwalczania śliskości – mieszanina soli drogowej (sól kamienna sucha) luzem z antyzbrylaczem i piasku (kruszywo naturalne) o uziarnieniu do 4 mm, w stosunku wagowym 1:3 (25 % soli + 75% piasku) zapewnia Wykonawca we własnym zakresie; materiał rozliczany będzie wg zużycia.

- Środki sprzętowe i transportowe wymagane od Wykonawcy:

- nośnik, piaskarka (min. 5 t) i pług średni z dociskiem – 1 szt.

- nośnik i pług ciężki  – 1 szt.

- ładowarka lub równiarka lub spycharka – 1 szt.

Załącznik nr 6 do ST

ZADANIE 6

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH OBRĘB WOŁÓW (strona wschodnia), dł. 58 km

| Numer drogi | DROGI POWIATOWE | Stan dard | Odcinek drogi | Długość km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | od km | do km |  |
| 1353 D 1289 D | Skrzyż. 340 – Brzeg Dolny Wołów – Brzeg Dolny (ul. M. C. Skłodowskiej) | III | 10+410 0+000 | 13+506 6+050 | 3,096 6,050 |
| 1353 D 1284 D 1291 D 1295 D | Gr. pow. Godzięcin – skrzy. z dr 340 Wołów – Gródek – dr 339 (ul. Garwolska) Dr 338 – Stobno – Brzeg Dolny Stobno – Pogalewo Wlk. | IV | 3+700 0+000 0+000 0+000 | 10+410 12+524 7+427 3+416 | 6,710 12,524 7,427 3,416 |
| 1287 D 1290 D 1282 D 1288 D 1294 D | Wołów – Uskórz Wlk. (ul. Uskorska) Wołów – Łososiowice - Żerków Siodłkowice - Proszkowa – dr. 1353 Godzięcin – PWPOW (Dom Dziecka) Wały – Stary Dwór | V | 0+000 0+000 2+150 4+017 0+000 0+000 | 2+850 5+752 2+720 9+945 0+240 3+184 | 2,850 5,752 0,570 5,928 0,240 3,184 |
| RAZEM | 57,747 km |

Wymogi dla zadania 6:

- Materiał do zwalczania śliskości – mieszanina soli drogowej (sól kamienna sucha) luzem z antyzbrylaczem i piasku (kruszywo naturalne) o uziarnieniu do 4 mm, w stosunku wagowym 1:3 (25 % soli + 75% piasku) zapewnia Wykonawca we własnym zakresie; materiał rozliczany będzie wg zużycia.

- Środki sprzętowe i transportowe wymagane od Wykonawcy:

- nośnik, piaskarka (min. 5 t) i pług średni z dociskiem – 1 szt.

- nośnik i pług ciężki  – 1 szt.

- ładowarka lub równiarka lub spycharka – 1 szt.

Załącznik nr 7 do ST

ZADANIE 7

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W BRZEGU DOLNYM, dł. 12 km

| Numer drogi | DROGI POWIATOWE | Stan dard | Odcinek drogi | Długość km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | od km | do km |  |
| 1289 D 1298 D 1291 D 1296 D 1353 D | ulice w m. Brzeg Dolny ul. Al. Jerozolimskie i Dębowa ul. 1 Maja i Towarowa i Kolejowa ul. Naborowska i Mostowa ul. Rynek i Przejazd ul. Sienkiewicza i Lelewela i Dębowa | III | 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 | 3+450 1+945 2+850 0+275 3+034 | 3,450 1,945 2,850 0,275 3,034 |
| RAZEM | 11,55 km |

Wymogi dla zadania 4:

- Materiał do zwalczania śliskości – mieszanina soli drogowej (sól kamienna sucha) luzem z antyzbrylaczem i piasku (kruszywo naturalne) o uziarnieniu do 4 mm, w stosunku wagowym 1:3 (25 % soli + 75% piasku) zapewnia Wykonawca we własnym zakresie; materiał rozliczany będzie wg zużycia.

- Środki sprzętowe i transportowe wymagane od Wykonawcy:

- nośnik, piaskarka (min. 5 t) i pług średni z dociskiem – 1 szt.

Załącznik nr 8 do ST

ZADANIE 8

ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW W CIĄGACH DRÓG WOJEWÓDZKICH W M. WOŁÓW, dł. 10,3 km

| Numer drogi | Nazwa ulicy | SP+SL Długość ogółem km |
| --- | --- | --- |
| 338 340 339 | m. Wołów Wiejska, Ludowa, Poznańska, Piłsudskiego, Wojska Polskiego, Chopina, Leśna, Kościuszki Ścinawska, Piłsudskiego, Zwycięstwa, Korzeniowskiego, Pomorska, Trzebnicka, Żeromskiego Rawicka | 4,966 4,638 0,712 |
|  | OGÓŁEM CHODNIKI DO UTRZYMANIA | 10,316 km |

Wymogi dla zadania 8:

- Materiał uszorstniający do zwalczania śliskości w ramach utrzymania chodników – piasek (kruszywo naturalne) o uziarnieniu do 4 mm zapewnia Wykonawca we własnym zakresie i ujmuje w cenie sprzętu.

- Środki sprzętowe i transportowe wymagane od Wykonawcy:

- pojazd samochodowy lub ciągnik rolniczy wyposażony w specjalistyczny sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników – 1 kpl.

Załącznik nr 9 do ST

ZADANIE 9

ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW I CPJ W CIĄGACH DRÓG POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH W M. BRZEG DOLNY, dł. 18,6 km

| Numer drogi | Nazwa ulicy w ciągach dróg powiatowych | SP + SL Długość ogółem km |
| --- | --- | --- |
| 1289 D 1298 D 1291 D 1296 D 1353 D 1353 D | m. Brzeg Dolny Al. Jerozolimskie, Dębowa 1 Maja, Towarowa, Kolejowa Naborowska, Mostowa Rynek Sienkiewicza, Lelewela, Dębowa Brzeg Dolny – Radecz – cpj | 4,150 2,850 1,700 0,075 4,150 2,500 |
|  | RAZEM DROGI POWIATOWE | 15,425 km |
| Numer drogi | Nazwa ulicy w ciągu drogi wojewódzkiej | SP+SL Długość ogółem km |
| 341 | m. Brzeg Dolny Ks. Puka, Kochanowskiego, Kolejowa, Urazka | 3,200 |
|  | RAZEM DROGA WOJEWÓDZKA | 3,2 km |
|  | OGÓŁEM CHODNIKI DO UTRZYMANIA | 18,625 km |

Wymogi dla zadania 9:

- Materiał uszorstniający do zwalczania śliskości w ramach utrzymania chodników – piasek (kruszywo naturalne) o uziarnieniu do 4 mm zapewnia Wykonawca we własnym zakresie i ujmuje w cenie sprzętu.

- Środki sprzętowe i transportowe wymagane od Wykonawcy:

- pojazd samochodowy lub ciągnik rolniczy wyposażony w specjalistyczny sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników – 1 kpl.