Warunki techniczne wykonania na wniosek gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia zmian w operacie ewidencji gruntów, DZ Nr 132 o pow. 0,75 ha obręb Domanice, Gmina Wińsko

Załącznik Nr 2 do umowy

- Nazwa i adres Zleceniodawcy:

Starosta Wołowski

Pl. Piastowski 2

56-100 Wołów

NIP: 988-01-33-369

REGON: 931950353

- Obowiązujące Przepisy Prawne

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 z późniejszymi zmianami);

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454 z późniejszymi zmianami).;

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246);

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępniania tych baz (Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 911);

- ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r nr 101 poz. 926 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Tj. DZ U z 2005 r. Nr 45 poz. 45 ze zm.)

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DZ. U. z 2011, Nr 263, poz. 1572)

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 7 października 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U z 2013, poz. 1183)

Wytyczne techniczne

- instrukcja techniczna G-5 Ewidencja gruntów i budynków;

3.  Istniejące materiały geodezyjne i kartograficzne

1. Operat ewidencji gruntów i budynków

2. Operat gleboznawczej klasyfikacji gruntów

3. Mapa zasadnicza

4. Dane pomiarowe z Zasobu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

4.  Charakterystyka obiektu:

DZ 132 obręb Domanice o pow. 0,75 ha, stanowiące własność osoby prywatnej

5. Zakres prac: wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych na terenie Powiatu Wołowskiego woj. dolnośląskie oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia zmian w operacie ewidencji gruntów.

1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w ODGIK w Wołowie

2. Analiza i ocena istniejących materiałów wyjściowych

3. W ramach zawiadomienie o rozpoczęciu prac klasyfikacyjnych i wszczęciu postępowania, Wykonawca po ustaleniu terminu z Zamawiającym sporządza projekt zawiadomienia oraz projekt obwieszczenia.

4. Wywiad terenowy i przeprowadzenie badań gleboznawczych, ustalenie użytków i klas gruntów oraz sporządzenie protokołu klasyfikacyjnego, zgodnie z § 7.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W protokole klasyfikacyjnym należy wpisać uzasadnienie proponowanych zmian.

4. Opracowanie mapy uzupełniającej klasyfikacji gruntów, obliczenie powierzchni zmienionych użytków, rozliczenie użytków gruntowych w działce, sporządzenie wykazu zmian gruntowych

5. Poinformowanie zainteresowane osoby o wynikach klasyfikacji gruntów. W protokole klasyfikacyjnym oraz mapie klasyfikacyjnej winny się znaleźć podpisy wszystkich właścicieli działek.

6. Sporządzenie mapy z projektem zmian przebiegu granic użytków i konturów klasyfikacyjnych. Na mapie klasyfikacyjnej winny być wskazane miejsca wykonania odkrywek oraz sporządzenie szkiców polowych z pomiaru użytków i konturów klasyfikacyjnych.

7. Określenie współrzędnych punktów załamania granic konturów klasyfikacyjnych i określenie współrzędnych punktów przecięcia granic konturów klasyfikacyjnych z granicami działek ewidencyjnych.

8. Wykonanie obliczeń niezbędnych do sporządzenia wykazu zmian gruntowych, obliczenie powierzchni konturów klasyfikacyjnych w działkach ewidencyjnych i sporządzenie w wykazu zmian gruntowych – osobno dla każdej jednostki rejestrowej.

9. Skompletowanie operatu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi do zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołowie. Wynikiem opracowania dokumentacji geodezyjnej będzie operat gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz z wykazami danych ewidencyjnych, przyjęty do Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

10. Operat klasyfikacyjny i zmiany użytków powinien zawierać:

- Szkice polowe

- Dzienniki pomiaru

- Wykazy zmian danych ewidencyjnych

- Wykazy współrzędnych

- Obliczenia

- Mapy z wywiadu terenowego

- Rozliczenia użytków i klas w działkach ewidencyjnych

- Protokół klasyfikacyjny z załącznikami ( w tym dokumentacja z oględzin, opisy odkrywek)

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

- Kopia upoważnienia klasyfikatora do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów

- Szkic klasyfikacyjny

- Mapa klasyfikacyjna x 2

- Mapa numeryczna z konturami użytków gruntowych i klas, zapisana na nośniku jednorazowego zapisu w formacie SWDE (.dgn)

- Otrzymane materiały z ODGiK

- Sprawozdanie techniczne

- Inne dokumenty istotne dla opracowania.

11. Udział osób przeprowadzających czynności klasyfikacyjne w procesie rozpatrzenia zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji.

12. Ponowne wykonanie czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w przypadku uznania zgłoszonych zastrzeżeń za zasadne, oraz wprowadzenie stosownych zmian w projekcie ustalenia klasyfikacji.

6. Termin wykonania zgłoszenia:  do 6 czerwca 2014 roku, przy czym przekazanie stosownej dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do dnia 8 kwietnia 2014 roku.

7. Płatność za wykonanie zamówienia następuje po uprawomocnieniu się decyzji klasyfikacyjnej.