Warunki techniczne wykonania na wniosek strony kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów ustalonej na podstawie pomiarów przeprowadzonych w 1965r., dla konturów oznaczonych 470 RIVb, 472 RIVa, 474 RIIIb, 473 RIVa, 475 RIIIa w działce o nr 216 w obrębie Konary w jednostce ewidencyjnej Wińsko, powiat wołowski o pow. 4,79 ha oraz konturów 117-R90, 116-R75, 115-R85 w działce o 106/4 o pow. 0,84ha w obrębie Konary, w jednostce ewidencyjnej Wińsko, powiat wołowski.

- Obowiązujące Przepisy Prawne

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 z późniejszymi zmianami);

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454 z późniejszymi zmianami).;

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246);

- ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662 z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DZ. U. z 2011, Nr 263, poz. 1572)

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 7 października 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U z 2013, poz. 1183)

- rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2013 poz. 1551)

Materiały pomocnicze:

Zarządzenie nr 127 Ministra Rolnictwa z dnia 14 czerwca 1956r. w sprawie zasad i metod technicznego wykonania klasyfikacji gruntów oraz wymaganych kwalifikacji dla osób przeprowadzających tę klasyfikację łącznie z instrukcją w sprawie przeprowadzenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów i aneksem do tej instrukcji (Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa Nr 11 z dnia 20 października 1956r., poz.62).

2.  Istniejące materiały geodezyjne i kartograficzne

1. Operat ewidencji gruntów i budynków

2. Operat gleboznawczej klasyfikacji gruntów

3. Mapa zasadnicza

4. Dane pomiarowe z Zasobu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

3.  Charakterystyka obiektu:

DZ 216, o pow. 4,79 ha. oraz dz. 106/4 o pow. 0,84ha. w obrębie Konary (Gmina Wińsko), stanowiące własność osoby fizycznej.

5. Zakres prac:

1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w ODGIK w Wołowie

2. Analiza i ocena istniejących materiałów geodezyjno kartograficznych zgromadzanych w ODGiK

3. Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie w tym :

- Sporządzenie opisu fizjograficznego

- Ustalenie zasięgu gruntów podlegających klasyfikacji

- Badania profili glebowych, w tym określenie uziarnienia ich poszczególnych poziomach genetycznych oraz szczegółowe określenie na mapie ewidencyjnej miejsca tych badań

- Zaliczenie gruntów do odpowiedniego typu, rodzaju i gatunku gleby, rodzaju użytku gruntowego oraz klasy bonitacyjnej

- Ustalenie zasięgu konturów typów gleb oraz klas bonitacyjnych

4. Opracowanie projektu ustalenia klasyfikacji zgodnie z §8 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

5. Weryfikację gleboznawczej klasyfikacji gruntów należy wykonać w obecności właściciela , którego należy powiadomić pisemnie (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)  w terminie co najmniej 7 dni od daty rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych. Fakt obecności stron należy odnotować w protokole klasyfikacyjnym w postaci złożonego przez nich  podpisu. W przypadku odmowy podpisu  w protokole lub braku podpisu z jakiejkolwiek przyczyny fakt ten należy odnotować i wyjaśnić  jego przyczynę.

5a. Przedłożenie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów celem wyłożenia do wglądu dla zainteresowanych osób.

6. Określenie współrzędnych punktów załamania granic konturów klasyfikacyjnych i określenie współrzędnych punktów przecięcia granic konturów klasyfikacyjnych z granicami działek ewidencyjnych. Zgodnie z - rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2013 poz. 1551)  -  danymi ewidencyjnymi dotyczącymi użytków gruntowych i klas bonitacyjnych są:

• numeryczne opisy konturów tych użytków i klas bonitacyjnych;

• oznaczenia użytków gruntowych i klas bonitacyjnych w granicach poszczególnych

konturów oraz numery tych konturów;

• przebieg konturów klasyfikacyjnych przyjmuje się w ewidencji na podstawie mapy klasyfikacji zgodnie z § 8 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia  w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września  2012 r. i zamyka się w granicach konturów gruntów rolnych i leśnych.

8. Wykonanie obliczeń niezbędnych do sporządzenia wykazu zmian gruntowych, obliczenie powierzchni konturów klasyfikacyjnych w działkach ewidencyjnych i sporządzenie w wykazu zmian gruntowych – osobno dla każdej jednostki rejestrowej.

9. Skompletowanie operatu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi do zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołowie. W wyniku  opracowania dokumentacji geodezyjnej powstanie  operat gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz z wykazami danych ewidencyjnych - przyjęty do zasobu  Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej będzie stanowił podstawę do wydania decyzji administracyjnej  w sprawie ustalenia klasyfikacji i wprowadzenia zamian w operacie ewidencji gruntów i budynków.

10. Operat klasyfikacyjny i zmiany użytków powinien zawierać:

- Szkice polowe

- Dzienniki pomiaru

- Wykazy zmian danych ewidencyjnych

- Wykazy współrzędnych

- Obliczenia

- Mapy z wywiadu terenowego

- Rozliczenia użytków i klas w działkach ewidencyjnych

- Protokół klasyfikacyjny z załącznikami ( w tym dokumentacja z oględzin, opisy odkrywek)

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

- Kopia upoważnienia klasyfikatora do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów

- Szkic klasyfikacyjny

- Mapa klasyfikacyjna

- Mapa numeryczna z konturami użytków gruntowych i klas

- Sprawozdanie techniczne ze szczegółowym uzasadnieniem zaistniałych zmian i  wyjaśnieniem przyczyn .

- Inne dokumenty istotne dla opracowania.

11. Dodatkowo oprócz ww. dokumentów należy przedłożyć dokumenty do wydania decyzji tj. po 4 egzemplarze mapy klasyfikacyjnej oraz po 3 egzemplarze wykazów zmian danych ewidencyjnych.

12. Udział wykonawcy przeprowadzającego czynności klasyfikacyjne w procesie rozpatrzenia zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji.

13. Ponowne wykonanie czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w przypadku uznania zgłoszonych zastrzeżeń za zasadne, oraz wprowadzenie stosownych zmian w projekcie ustalenia klasyfikacji

6. Termin wykonania zlecenia:  nie później niż do 30 czerwca 2015 roku, dotyczy ptk  12 i 13, oraz do 15 maja  2015 roku dotyczy pkt  1 do 11.

7. Płatność zgodnie z umową. ( projekt umowy w załączeniu).