Warunki techniczne wykonania kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów ustalonej na podstawie pomiarów przeprowadzonych w 1963 r., dla konturów oznaczonych 165 R-IIIb              o pow. 1.2948 ha, 146 R-IVa  o pow. 0.4350 ha , 163-R-IVb o pow. 0.1751 ha w działce nr 239 oraz konturów 171 Ł-IV o pow. 0.2456 ha , 161 R-IIIb o pow. 0.7453 ha, 157 R-IVb                 o pow. 0.3816 ha w działce nr 229,  w obrębie Rudawa, w jednostce ewidencyjnej Wińsko, powiat wołowski.

1. Obowiązujące Przepisy Prawne

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2015 poz. 520 z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.                  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 545 ).;

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246);

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922);

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.           w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych                  i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011, Nr 263, poz. 1572                z późn. zm.)

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 7 października 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U., poz. 1183)

Materiały pomocnicze:

Zarządzenie nr 127 Ministra Rolnictwa z dnia 14 czerwca 1956 r. w sprawie zasad i metod technicznego wykonania klasyfikacji gruntów oraz wymaganych kwalifikacji dla osób przeprowadzających tę klasyfikację łącznie z instrukcją w sprawie przeprowadzenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów i aneksem do tej instrukcji (Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa Nr 11 z dnia 20 października 1956 r., poz.62).

2.  Istniejące materiały geodezyjne i kartograficzne

1. Operat ewidencji gruntów i budynków

2. Operat gleboznawczej klasyfikacji gruntów

3. Mapa zasadnicza

4. Dane pomiarowe z Zasobu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

3.  Charakterystyka obiektu:

Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków – stan da dzień 27 września 2016 r. - działka nr 229 o pow. 1.3799 ha:

-  RIIIb o pow. 0.7453 ha,

- RIV b o pow. 0.3816 ha,

- RV o pow. 0.0074 ha,

- ŁIV o pow. 0.2456 ha

oraz działka nr 239 o pow. 3.0170 ha:

- RIIIb o pow. 1.2948 ha,

- RIVa o pow. 0.4350 ha,

- RIVb o pow. 0.1751 ha,

- RV o pow. 0.7642 ha,

- PsV o pow. 0.0827 ha,

- Lzr-RV o pow. 0.2652 ha w obrębie Rudawa (Gmina Wińsko), stanowiące własność osoby fizycznej.

5. Zakres prac:

I etap:

- Zgłoszenie pracy geodezyjnej w ODGIK w Wołowie

- Analiza i ocena istniejących materiałów geodezyjna kartograficznych zgromadzonych w ODGIK

- Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie w tym:

  - Badania profili glebowych, w tym określenie uziarnienia ich poszczególnych poziomach genetycznych oraz szczegółowe określenie na mapie ewidencyjnej miejsca tych badań

  - Zaliczenie gruntów do odpowiedniego typu, rodzaju i gatunku gleby, rodzaju użytku gruntowego oraz klasy bonitacyjnej

  - Sprawozdanie techniczne ze szczegółowym uzasadnieniem zaistniałych zmian i wyjaśnienia przyczyn

II etap:

- Opracowanie projektu ustalenia klasyfikacji zgodnie z §8 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

2. Weryfikację gleboznawczej klasyfikacji gruntów należy wykonać w obecności właściciela , którego należy powiadomić pisemnie (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)       w terminie co najmniej 7 dni od daty rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych. Fakt obecności stron należy odnotować w protokole klasyfikacyjnym w postaci złożonego przez nich  podpisu. W przypadku odmowy podpisu  w protokole lub braku podpisu z jakiejkolwiek przyczyny fakt ten należy odnotować i wyjaśnić  jego przyczynę.

2a. Przedłożenie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów celem wyłożenia do wglądu dla zainteresowanych osób.

3. Określenie współrzędnych punktów załamania granic konturów klasyfikacyjnych                    i określenie współrzędnych punktów przecięcia granic konturów klasyfikacyjnych                           z granicami działek ewidencyjnych. Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa  z dnia 29 marca 2001 r.  w sprawie ewidencji gruntów                    i budynków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 545 z późn. zm.)  -  danymi ewidencyjnymi dotyczącymi użytków gruntowych i klas bonitacyjnych są:

• numeryczne opisy konturów tych użytków i klas bonitacyjnych;

• oznaczenia użytków gruntowych i klas bonitacyjnych w granicach poszczególnych

konturów oraz numery tych konturów;

• przebieg konturów klasyfikacyjnych przyjmuje się w ewidencji na podstawie mapy klasyfikacji zgodnie z § 8 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia  w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września  2012 r. i zamyka się w granicach konturów gruntów rolnych                     i leśnych.

4. Wykonanie obliczeń niezbędnych do sporządzenia wykazu zmian gruntowych, obliczenie powierzchni konturów klasyfikacyjnych w działkach ewidencyjnych                               i sporządzenie w wykazu zmian gruntowych – osobno dla każdej jednostki rejestrowej.

5. Skompletowanie operatu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi do zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołowie. Operat gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz    z wykazami danych ewidencyjnych - przyjęty do zasobu  Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej będzie stanowił podstawę do wydania decyzji administracyjnej  w sprawie ustalenia klasyfikacji i wprowadzenia zamian w operacie ewidencji gruntów i budynków.

6. Operat klasyfikacyjny i zmiany użytków powinien zawierać:

- Ustalenie zasięgu gruntu podlegających klasyfikacji

- Szkice polowe

- Dzienniki pomiaru

- Wykazy zmian danych ewidencyjnych

- Wykazy współrzędnych

- Obliczenia

- Mapy z wywiadu terenowego

- Rozliczenia użytków i klas w działkach ewidencyjnych

- Protokół klasyfikacyjny z załącznikami ( w tym dokumentacja z oględzin, opisy odkrywek)

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

- Kopia upoważnienia klasyfikatora do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów

- Szkic klasyfikacyjny

- Mapa klasyfikacyjna

- Mapa numeryczna z konturami użytków gruntowych i klas

- Inne dokumenty istotne dla opracowania

- Odkrywki glebowe

7. Poza dokumentami wymienionymi w pkt 5,6 wykonawca przedłoży dokumenty do wydania decyzji tj. po 4 egzemplarze mapy klasyfikacyjnej oraz 4 egzemplarze wykazów zmian danych ewidencyjnych.

8. Udział wykonawcy przeprowadzającego czynności klasyfikacyjne w procesie rozpatrzenia zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji.

9. Ponowne wykonanie czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,                         w przypadku uznania zgłoszonych zastrzeżeń za zasadne, oraz wprowadzenie stosownych zmian w projekcie ustalenia klasyfikacji

6. Termin wykonania zlecenia:

- nie później niż 5 tygodni od daty podpisania umowy w zakresie czynności określonych w pkt 5 etap 1 warunków technicznych wykonania pracy

- nie później niż 7 tygodni od daty zakończenia zakresie czynności określonych                     w etapie II  warunków technicznych wykonania pracy.

Uwagi:

W dniu 16 września 2016 r. Starosta Wołowski uzyskał informację, iż Wójt Gminy Wińsko zawiesił postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu zagospodarowania gruntu rolnego na grunt leśny poprzez zalesienie na działkach nr: 229, 239, w obrębie Rudawa.