IZP.272.11.2013

POWIAT WOŁOWSKI

pl. Piastowski 2

56-100 Wołów

Specyfikacje Techniczne

Wykonania i Odbioru Robót

przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich

Zatwierdzam:

Wołów, 28 luty 2013 r.

# I. INFORMACJE OGÓLNE

- Wstęp

Zimowe utrzymanie dróg – ZUD – to prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak: śliskość zimowa oraz opady śniegu.

  - Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dla prac prowadzonych w ramach ZUD przy przygotowaniu, wykonawstwie i odbiorze prac na  drogach powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego. Wykaz dróg do ZUD z podziałem na zadnia stanowi załącznik do ST.

- Przygotowanie sprzętu

Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być przeznaczony do użycia w ciągu 1 godziny od chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drodze. Nośniki pługów odśnieżnych powinny mieć zamontowane płyty czołowe. Pojazdy samochodowe używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, samochodowej,  zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dn. 20.06.1997 r. (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). Lemiesze powinny mieć oznaczone skrajne części, wystające poza obrys pojazdu, w skośne pasy pod katem 45°, barwy na przemian białej i czerwonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.). Konstrukcja pługa powinna być przystosowana do zamocowania nad konstrukcją lemiesza dodatkowych świateł drogowych pojazdu. Zaleca się również stosowanie świateł obrysowych lemiesza.

- Punkty kierowania pracami przy ZUD

Punkty kierowania pracami zimowego utrzymania dróg powinny być wyposażone w: środki łączności przewodowej, mapy operacyjne do odśnieżania i zwalczania śliskości, wykazy telefonów osób kierujących pracami przy zud oraz telefonów alarmowych, listę nazwisk z telefonami osób pełniących dyżury.

- Zaplecze warsztatowe i socjalne

Wykonawca powinien wyposażyć zaplecze warsztatowe w odpowiednią liczbę materiałów i części zamiennych do zespołów ulegających najczęściej awariom w czasie zimy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zatrudnionym osobom pomieszczenie wypoczynkowe z możliwością podgrzewania napojów i posiłków.

II. ODŚNIEŻANIE DRÓG

- Zasady ogólne

Opady śniegu powodują utrudnienia w ruchu pojazdów kołowych w stopniu uzależnionym od grubości warstwy śniegu oraz jego fizycznych i mechanicznych właściwości oraz od temperatury otoczenia i temperatury samego śniegu.

Pulchny śnieg o grubości warstwy do 10 cm utrudnia ruch samochodów osobowych i wywołuje spadek prędkości ruchu pojazdów do około 50-60 km/h. Natomiast 20-30 cm warstwa śniegu praktycznie uniemożliwia poruszanie się pojazdów osobowych i utrudnia ruch samochodów ciężarowych.

Grubość warstwy śniegu ponad 30 cm zalegająca na jezdni powoduje całkowite zatrzymanie ruchu drogowego.

Śnieg luźny - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

Śnieg zajeżdżony - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.

Nabój śnieżny - jest to nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni.

Błoto pośniegowe - jest to topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi.

- Sprzęt do odśnieżania.

Do odśnieżania dróg w zależności od grubości zalegającego śniegu należy używać :

- pługów lemieszowych średnich – opłużone pojazdy samochodowe o ładowności od 6,1 do 7,9 t; wszystkie samochody o ładowności do 7,9 t z napędem na dwie lub więcej osi oraz samochody „Kamaz”,

- pługów lemieszowych ciężkich – opłużone pojazdy samochodowe o ładowności 8 t wzwyż,

- równiarek z zamontowanym pługiem czołowym,

- spycharek wyposażonych w lemiesze o zmiennej geometrii,

- ładowarki o dużych pojemnościach.

- Warunki jakim powinien odpowiadać sprzęt do odśnieżania

- Nośniki

Nośnikami pługów odśnieżnych mogą być samochody lub inne pojazdy samobieżne z napędem na dwie lub więcej osi i wzmocnionej ramie do zamontowania płyty czołowej.  Układ napędowy nośnika powinien zapewniać długotrwałą pracę na niskich przełożeniach skrzyni biegów przy pełnym obciążeniu silnika. Nośnik powinien być wyposażony w: środek łączności – telefon komórkowy, sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 r. (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.)

Pojazdy samochodowe używane jako nośniki powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy, barwy żółtej, reflektory samochodu oraz kierunkowskazy muszą być umieszczone na wspornikach. Podnoszenie i opuszczanie pługa musi odbywać się z kabiny kierowcy. Dodatkowe wyposażenie powinny stanowić łańcuchy przeciwśnieżne, linki holownicze i łopaty.

- Pługi

Odkładnice powinny być wykonane z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego o dostatecznej wytrzymałości i elastyczności oraz mieć możliwość odchylania się w pionie w przypadku natrafienia (najechania) na przeszkodę. Okładnice w miarę możliwości powinny być przestawne na skręt w lewo lub prawo.

W zależności od pracy jaką mają wykonywać, lemiesze powinny być wykonane ze stali lub tworzywa sztucznego zakończone nakładkami z gumy. Do zrywania naboju śnieżnego należy używać specjalnych lemieszy wykonanych z bardzo twardej stali odpornej na ścieranie.

Konstrukcja czołownicy mocowanej do nośnika musi być dostatecznie sztywna. Połączenie pługa z nośnikiem powinno umożliwiać regulację wysokości ostrza lemiesza nad powierzchnią jezdni. Konstrukcja czołownicy powinna umożliwiać szybki montaż i demontaż zespołu do odśnieżania.

- Wymagania w stosunku do operatorów sprzętu do odśnieżania

Operatorem sprzętu może być kierowca samochodu posiadający odpowiednie uprawnienia, tj. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu  i  przeszkolenie do pracy przy ZUD.

Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać sprawdzenia stanu technicznego nośnika i sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość działania:

- układu hydraulicznego

- układu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego nośnika

- zaczepu nośnika

- oświetlenia pojazdu

- lampy ostrzegawczej barwy żółtej

W czasie pracy operator powinien

- wykonywać wyłącznie czynności z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika

- zwracać uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu

- przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu Drogowego

Operator zobowiązany jest dokonywać terminowo obsług technicznych sprzętu zgodnie z zaleceniami w instrukcji.

- Odśnieżanie dróg

Odśnieżanie ma na celu usunięcie śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe, parkingi.

Zakresy prac prowadzonych przy odśnieżaniu dróg oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania. Poszczególnym standardom ZUD przypisane są warunki ruchu na jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach śniegu i śliskości zimowej, jak również czas występowania tych odstępstw.

W przypadkach długotrwałego występowania skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych, takich jak zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne, niweczące efekty odśnieżania dróg, osiągniecie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być trudne. Organizację pracy należy wtedy dostosować do aktualnych warunków na drogach i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązania, np. zaczynając odśnieżanie od dróg o największym natężeniu lub odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu.

- Zasady odśnieżania

W zależności od ilości zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów lub zespołów pługów. Na drogach jednojezdniowych odśnieżanie należy rozpocząć od osi jezdni. W przypadku zespołu składającego się z dwóch pługów należy zachować bezpieczną odległość (min. 50 m), przesunięcie między lemieszami powinno być takie, aby nie pozostawał śnieg na jezdni.

Ciągi pieszo-jezdne bitumiczne bez krawężników stanowią integralną część jezdni, w związku z czym odśnieżanie ich należy prowadzić równocześnie z odśnieżaniem zasadniczych pasów ruchu.

Odśnieżanie mostów, wiaduktów odbywa się jednocześnie podczas prac prowadzonych na danym ciągu drogowym. Śnieg zalegający jezdnie jest spychany na krawędź jezdni i chodniki. Śnieg zalegający na chodnikach powinien być wywieziony. Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na tory kolejowe, drogi, place.

Administracja drogowa oczyszcza ze śniegu przejazdy kolejowe leżące w ciągu administrowanych dróg, bez przejmowania obowiązku prawnego lub odpowiedzialności. Przed przejazdem kolejowym pług powinien zebrany śnieg zsunąć na pobocze. Przy przejeżdżaniu przez tory pług musi być wolny od śniegu, aby zapobiec nanoszeniu zwałów śniegu na nawierzchnię kolejową i międzytorze.

Prędkość robocza pługów uzależniona jest od stanu drogi oraz panujących warunków atmosferycznych i wynosi zwykle 20÷40 km/h.

Dokładne zalecenia co do pracy sprzętu wydaje dyżurny – pracownik Zarządu Dróg Powiatowych.

IV. ZWALCZANIE – ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU I LIKWIDACJI ŚLISKOŚCI

- Pojęcia ogólne

Śliskość zimowa – to zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu.

Rozróżnia się następujące formy śliskości zimowej:

Gołoledź – to warstwa lodu o grubości do 1,0 mm, powstała na skutek opadu mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnie o ujemnej temperaturze. Gołoledź występuje przy ujemnej lub nieznacznie wyższej od 0oC temperaturze powietrza. Tak powstała warstwa lodu ma jednakową grubość na całej powierzchni jezdni.

Lodowica – to warstwa lodu o grubości do kilku cm powstała z zamarznięcia nieusuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu. Lodowica występuje wtedy, gdy po odwilży lub opadzie deszczu, nad powierzchnia jezdni temperatura powietrza obniżyła się o ponad 0oC. Tak powstała warstwa lodu zwykle różni się grubością na całej powierzchni.

Śliskość pośniegowa - jest to rodzaj śliskości zimowej powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nieusuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewka o grubości kilku milimetrów.

Szron - jest to osad lodu, mający na ogół wygląd krystaliczny, przybierający kształt lasek, igiełek itp. Tworzy się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0°C.

Szadź - jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0°C.

- Materiały do zwalczania śliskości

Do zapobiegania powstawaniu i likwidacji skutków śliskości zimowej należy stosować:

- materiały chemiczne  – sól drogową (min. 90% NaCl) PN-86/C-84081/02

Nowa edycja w/w normy, tj. „PN-C-84081-2:1998 Sól (Chlorek sodu) Sól spożywcza” zastąpiła starą normę PN-86/C-84081/02, eliminując określenie “sól drogowa” i nie podając dla soli drogowej żadnych wymagań. Niniejszym uznaje się, że dla celów oceny soli stosowanej w drogownictwie wymagania starej normy są właściwe i powinny być nadal stosowane.

- materiały uszorstniające – piasek (kruszywo naturalne) o uziarnieniu do 4 mm wg PN-EN 13043:2004 (do uszorstnienia lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu).

  - Urządzenia do rozsypywania środków do zwalczania śliskości

Do rozsypywania środków chemicznych (sól) należy używać rozsypywarek dających gwarancje rozsypywania w/w środków z wydatkiem jednostkowym od 15 do 30 g/m2, a mieszaniny materiałów uszorstniających ze środkami chemicznymi z wydatkiem jednostkowym od 60 do150 g/m2. Rozsypywarki środków chemicznych i materiałów uszorstniających muszą być łatwe w montażu i demontażu na środkach transportowych, zapewniając płynną regulację ilości rozsypywanych środków do usuwania śliskości zimowej oraz równomierny wydatek jednostkowy (g/m2) bez względu na prędkości rozsypywarki. Minimalna średnia prędkość rozsypywarki powinna wynosić 40 km/godz., chyba że wystąpią nadzwyczajne okoliczności które należy odnotować w książce pracy sprzętu.

Rozsypywarki powinny mieć możliwość zmiany szerokości rozsypywania podczas jazdy. Talerz rozsypujący musi być usytuowany na odpowiedniej wysokości, aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzeń karoserii pojazdów będących w ruchu. Rozsypywarki powinny zapewniać możliwość miejscowego zwiększenia lub zmniejszenia uprzednio nastawionego wydatku jednostkowego.

Urządzenia do załadunku powinny być samojezdne i posiadać możliwość łatwego manewrowania na placu i składowiskach.

- Wymagania w stosunku do operatorów sprzętu do rozsypywania.

Operatorem sprzętu powinien być kierowca nośnika posiadający odpowiednie uprawnienia, tj. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy ZUD.

Przed przystąpieniem do prac operator powinien dokonać oględzin sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość działania układu hydraulicznego zespołu rozsypującego, a także stanu technicznego nośnika.

W czasie pracy operator:

- wykonuje wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu,

- obserwuje efekty pracy sprzętu roboczego i zwraca uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się na drodze,

- przestrzega zasad Kodeksu Drogowego

- Zasady zwalczania śliskości

Śliskość zimową należy zwalczać na obydwu pasach ruchu jednocześnie. Szerokość rozsypywania powinna pokrywać 0,8 szerokości jezdni. Jazda odbywa się środkiem prawej połowy jezdni. Posypywanie lewego pasa ruchu  powinno następować w takiej odległości od jego krawędzi, aby rozsypywany materiał pokrywał wyłącznie jezdnię. Śliskość zimową na ciągach pieszo-jezdnych bitumicznych, nie ograniczonych krawężnikami należy zwalczać jednocześnie z posypywaniem głównych pasów ruchu.

Zwalczanie śliskości na mostach i wiaduktach wykonuje się jednocześnie na całych ciągach drogowych i przy użyciu tych samych środków.

Dokładne zalecenia co do pracy sprzętu wydaje dyżurny – pracownik Zarządu Dróg Powiatowych.

IV. ZASADY ODBIORU ROBÓT PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

Odbiorem objęte są roboty wykonane na drogach wojewódzkich na podstawie zapisów w dziennikach pracy sprzętu, lub na podstawie zapisów w kartach drogowych.

Zamawiający przeprowadzi wyrywkową kontrolę:

- grubości pozostawienia śniegu na jezdni lub poboczach oraz szerokości odśnieżania

- ilości rozsypywanych środków, szerokości i długości sypania.

Odbiór wyrywkowy odbywa się w ciągu 2-3 godzin po wykonaniu pracy, jeśli warunki pogodowe są ustabilizowane. W ciągu tygodnia należy przeprowadzić kontrolę co 2-3 dni na drogach utrzymywanych w 3-6 standardzie, jeżeli warunki pogodowe nie niweczą wykonanej pracy.

W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi nieprawidłowe wykonanie usługi, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania poprawek na swój koszt. Wykonawca daje gwarancje na wykonaną pracę.

W przypadku gdy występują trudne warunki pogodowe, a Wykonawca nie jest w stanie prowadzić robót zgodnie ze standardem, powinien zawiadomić o zaistniałym fakcie Zamawiającego. W tym przypadku Zamawiający nie obciąża Wykonawcę karami przewidzianymi umową.

Po zakończeniu sezonu zimowego cały sprzęt biorący udział musi być oczyszczony, wymyty i zakonserwowany na koszt Wykonawcy.

Załącznik do  zarządzenia  nr  90

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

z dnia 07.10.2010 r.

ZASADY  ODŚNIEŻANIA  I  USUWANIA  GOŁOLEDZI  NA  DROGACH

| LP. | STAN- DARD | OPIS STANU UTRZYMANIA DROGI DLA DANEGO STANDARDU | DOPUSZCZALNE ODSTĘPSTWA OD STANDARDU |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PO USTANIU OPADÓW ŚNIEGU | OD STWIERDZENIA WYSTĘPOWANIA ZJAWISKA |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | I | Jezdnia i pobocze utwardzone wolne od czynników powodowanych zjawiskami atmosferycznymi, z wyjatkiem wody | Dotyczy jezdni i poboczy: - śnieg luźny do 2 godz. - błoto pośniegowe do 4 godz. - śnieg zajeżdżony nigdy - zaspy nigdy | - gołoledź do 2 godz. - szron do 2 godz. - szadź do 2 godz. - pośniegowa do 4 godz. - lodowica do 4 godz. |
| 2. | 2 | Jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości, łącznie z poboczami utwardzonymi. | - śnieg luźny do 4 godz. - błoto pośniegowe do 6 godz. - śnieg zajeżdżony występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu ) | - gołoledź do 3 godz. - szron do 3 godz. - szadź do 3 godz. - pośniegowa do 4 godz. - lodowica do 4 godz. |
| 3. | 3 | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zimowa zlikwidowana na: - skrzyżowaniach z drogami o naw. utwardzonej - skrzyżowaniach z liniami kolejowymi - odcinkach o pochyleniu > 4 % - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi | - śnieg luźny do 6 godz. - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych – mogą występować zaspy do 6 godz. | W miejscach wymienionych w kol. 3 - gołoledź do 5 godz. - szron do 5 godz. - szadź do 5 godz. - pośniegowa do 6 godz. - lodowica do 5 godz. |
| 4. | 4 | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd drogi | - śnieg luźny do 8 godz. - śnieg zajeżdżony występuje - języki śnieżne występują - zaspy do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach ustalonych: - gołoledź do 8 godz. - pośniegowa do 10 godz. - lodowica do 8 godz. |
| 5. | 5 | Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu – ustalonych przez zarząd drogi | - śnieg luźny do 16 godz. - śnieg zajeżdżony występuje - nabój śnieżny występuje - zaspy występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach ustalonych: - gololedź do 8 godz. - pośniegowa występuje |

### ZAŁĄCZNIK DO ST - WYKAZ  DRÓG  Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

ZADANIE 1

UTRZYMANIE W RAMACH ZUD DRÓG WOJEWÓDZKICH OBRĘB WIŃSKO, 56 km

| Numer drogi | DROGI WOJEWÓDZKIE | Stan dard | Odcinek drogi | Długość km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | od km | do km |  |
| 334 | Rajczyn (zjazd na Smolne) - skrzyżowanie z DW nr 338 | IV | 15+245 | 31+335 | 16,090 |
| 338 | Wińsko (skrzyżowanie z DK nr 36) – skrzyżowanie do zakładów Frehstex (obręb Stary Wołów) | III | 0+000 | 12+480 | 12,480 |
| 339 | Gródek (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1284 D) – skrzyżowanie z drogą wjazdową do byłych zakładów mięsnych (obręb Wołów) | IV | 14+435 | 26+025 | 11,590 |
| 340 | Ścinawa (skrzyżowanie z DK nr 36) – skrzyżowanie z drogą gruntową za ogrodzeniem zakładu OKNO PIAST (obręb Wołów) | III | 0+000 | 15+780 | 15,780 |
|  | RAZEM |  |  |  | 55,94 |

Wymogi dla zadania 1:

- Materiał do zwalczania śliskości – mieszanina soli drogowej (sól kamienna sucha) luzem z antyzbrylaczem i piasku (kruszywo naturalne) o uziarnieniu do 4 mm, w stosunku wagowym 1:3 (25% soli + 75% piasku) zapewnia Wykonawca we własnym zakresie.

- Środki sprzętowe i transportowe wymagane od Wykonawcy:

- Nośnik + piaskarka (min 5 t) + pług średni z dociskiem – 1 szt.

- nośnik + pług ciężki  – 1 szt.

ZADANIE 2

UTRZYMANIE W RAMACH ZUD DRÓG POWIATOWYCH OBRĘB WIŃSKO, 101 km

| Numer drogi | DROGI POWIATOWE | Stan dard | Odcinek drogi | Długość km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | od km | do km |  |
| 1274 D | Wińsko – gr. powiatu trzebnickiego | III | 0+000 | 11+680 | 11,680 |
| 1277 D 1099 D 1275 D 1114 D 1113 D | Wińsko – Pełczyn Gr. pow. górowskiego – Wińsko Małowice – Gryżyce – Wińsko Gr. pow. górowskiego – Pełczyn Smogorzów Wlk. – Wrząca Wlk. | IV | 0+000 2+300 0+000 6+945 0+000 | 11+200 6+932 18+630 19+718 8+790 | 11,200 4,632 18,630 12,773 8,790 |
| 1324 D 1352 D 1281 D 1278 D 1271 D 1272 D 1273 D 1280 D 1276 D 1279 D 1115 D | Barkowo–Aleksandrowice–dr. 1114 D Strupina - Pawłoszewo Boraszyn – Tarchalice Małowice – Orzeszków Dr 1099 D - Łazy Wińsko – Grzeszyn Dr 1274 D – Białków Warzęgowo – Pawłoszewo Turzany - Staszowice Dr krajowa 36 – Słup m. Bożeń Wróblewo – Pełczyn Wrząca Śl. – Piskorzyna | V | 1+000 3+180 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 6+330 0+000 0+000 2+500 4+200 | 6+791 4+159 5+028 4+310 2+220 1+940 0+723 4+480 8+330 2+810 0+550 4+600 4+982 | 5,791 0,979 5,028 4,310 2,220 1,940 0,723 4,480 2,000 2,810 0,550 2,100 0,782 |
|  | RAZEM |  |  |  | 101,42 |

Wymogi dla zadania 2:

- Materiał do zwalczania śliskości – mieszanina soli drogowej (sól kamienna sucha) luzem z antyzbrylaczem i piasku (kruszywo naturalne) o uziarnieniu do 4 mm, w stosunku wagowym 1:3 (25 % soli + 75% piasku) zapewnia Wykonawca we własnym zakresie.

- Środki sprzętowe i transportowe wymagane od Wykonawcy:

- nośnik, piaskarka (min. 5 t) i pług średni z dociskiem – 1 szt.

- nośnik i pług ciężki  – 1 szt.

ZADANIE 3

UTRZYMANIE W RAMACH ZUD DRÓG POWIATOWYCH OBRĘB WOŁÓW, 101 km

| Numer drogi | DROGI POWIATOWE | Stan dard | Odcinek drogi | Długość km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | od km | do km |  |
| 1353 D 1289 D | Skrzyż. 340 – Brzeg Dolny Wołów – Brzeg Dolny (ul. M.C.Skłodowskiej) | III | 10+410 0+000 | 13+506 6+050 | 3,096 6,050 |
| 1353 D 1292 D 1284 D 1286 D 1291 D 1295 D 1285 D | Godzięcin – skrzy. z dr 340 Rz. Odra – Lubiąż Wołów – Gródek – dr 339 (ul. Garwolska) Wołów – Krzydlina – Lubiąż (ul. Leśna) Dr 338 – Brzeg Dolny Stobno – Pogolewo Wlk. Krzydlina Mała - Zagórzyce | IV | 3+700 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 9+490 | 10+410 0+830 12+524 19+864 7+427 3+416 12+690 | 6,710 0,830 12,524 19,864 7,427 3,416 3,200 |
| 1287 D 1290 D 1282 D 1283 D 1285 D 1288 D | Wołów – Uskórz Wlk. (ul. Uskorska) Wołów – Łososiowice - Żerków Siodłkowice - Proszkowa – dr. 1353 Stary Wołów – Wrzosy – Rudno Dr 340 – Dębno Godzięcin – PWPOW (Dom Dziecka) | V | 0+000 0+000 2+150 4+017 0+000 0+000 0+000 | 2+850 5+752 2+720 9+945 6+347 1+600 0+240 | 2,850 5,752 0,570 5,928 6,347 1,600 0,240 |
|  | RAZEM |  |  |  | 86,40 |

Wymogi dla zadania 3:

- Materiał do zwalczania śliskości – mieszanina soli drogowej (sól kamienna sucha) luzem z antyzbrylaczem i piasku (kruszywo naturalne) o uziarnieniu do 4 mm, w stosunku wagowym 1:3 (25 % soli + 75% piasku) zapewnia Wykonawca we własnym zakresie.

- Środki sprzętowe i transportowe wymagane od Wykonawcy:

- nośnik, piaskarka (min. 5 t) i pług średni z dociskiem – 1 szt.

- nośnik i pług ciężki  – 1 szt.