| Lp | Nazwa obrębu | Informacja dotycząca dokumentacji zgromadzonej w zasobie |
| --- | --- | --- |
|  |  | Mapy zasadniczej (sytuacyjno – wysokościowej) | Osnowy poziomej | Istniejące opracowania geodezyjno-kartogaficzne |
| 1 | Białawy Małe - 0002 | Mapa zasadnicza na ternie zabudowanym powstała w latach 1994-1995 nr 1/94 na postawie szkiców polowych z nowego pomiaru. Założono pierworysy i matryce w skali 1:1000 w układzie „1965”. Mapa zasadnicza jest na bieżąco aktualizowana o dane wynikające z operatów pomiarowych przyjmowanych do ODGIK w Wołowie. Mapa zasadnicza obejmuje 7 sekcji. | Na terenie obrębu Białawy Małe istnieje osnowa pozioma : klasy II (5 punktów) , klasa III( 10 punktów), pomiarowa B (16 punktów ) i pomiarowa(82 punktów), założona na przestrzeni lat 1964 – 2013. Opisy topograficzne , współrzędne punktów oraz szkice osnów w skali 1:10000 w kroju sekcyjnym ( sekcje 442.442; 442.444) znajdują się w ODGiK w Wołowie. Osnowa przeliczona do układu „2000” w roku 2010 – prowadzona w bazie OsnowaGT. | - pomiar stanu posiadania – klasyfikacja w latach 1963-1964 nr 169/1027/03 - pomiary uzupełniające dotyczące ustalenia granic , syt.-wys., pomiarów powykonawczych wykonanych w latach 1964-2013 |
| 2 | Brzózka - 0007 | Sekcje mapy zasadniczej w obrębie Brzózka (8 sekcji) - 442.444.013 - 442.444.061 - 442.444.062 - 442.444.063 - 442.444.064 - 442.444.073 - 442.444.112 - 442.444.114 | Na terenie Brzózki istnieje osnowa pozioma: Klasy I - 0 punktów Klasy II – 1 punkt Klasy III – 6 punktów Osnowa pomiarowa : 134 punkty Osnowa pomiarowa b : 29 punktów Opisy topograficzne , współrzędne punktów oraz szkice osnów znajdują się w ODGiK w Wołowie. Osnowa przeliczona do układu „2000” w roku 2010 – prowadzona w bazie OsnowaGT. | - pomiar stanu posiadania-klasyfikacja z roku 1964 nr 169/10/27/12-2 - częściowy pomiar sytuacyjno-wysokościowy siedliska PGR rok 1968 - pomiar mapy zasadniczej siedliska – lata 1993-1995 nr 1895-17/1993 -pomiary uzupełniające dotyczące ustalenia granic, syt-wys., pomiarów powykonawczych wykonanych w latach 1964-2013 |
| 3 | Głębowice - 0010 | Mapa zasadnicza na tereny zabudowane wykonana w latach 1995-1996 ( 1896-17/95). Założono pierworysy i matryce w skali 1:1000 w układzie „1965”. Mapa zasadnicza jest na bieżąco aktualizowana o dane wynikające z operatów pomiarowych przyjmowanych do ODGIK w Wołowie. Tereny zabudowane obejmują 7 sekcji mapy zasadniczej. | Na terenie Głębowic istnieje osnowa pozioma: Klasy I - 0 punktów Klasy II – 5 punktów+1 exc Klasy III – 0 punktów Osnowa pomiarowa (G 4) : 74 punkty Osnowa pomiarowa b(B III) : 166 punktów - założona na przestrzeni lat 1964 – 2013. Opisy topograficzne , współrzędne punktów oraz szkice osnów w skali 1:10000 w kroju sekcyjnym ( sekcje 442.444) znajdują się w ODGiK w Wołowie. Osnowa przeliczona do układu „2000” w roku 2010 – prowadzona w bazie OsnowaGT. | - pomiar stanu posiadania – klasyfikacja lata 1963-1964 nr 169/10/27/33-2 - pomiar mapy zasadniczej –1995-1996 - 1896-17/95 - pomiary uzupełniające dotyczące ustalenia granic , syt.-wys., pomiarów powykonawczych wykonanych w latach 1964-2013 |
| 4 | Kozowo - 0014 | Mapa zasadnicza na tereny zabudowane wykonana w roku 1992 ( 1846-7/92 ). Założono pierworysy i matryce w skali 1:1000 w układzie „1965”. Mapa zasadnicza jest na bieżąco aktualizowana o dane wynikające z operatów pomiarowych przyjmowanych do ODGIK w Wołowie. Tereny zabudowane obejmują 3 sekcje mapy zasadniczej. | Na terenie Kozowa istnieje osnowa pozioma: Klasy I - 0 punktów Klasy II – 2 punkty+1 exc Klasy III – 4 punkty Osnowa pomiarowa (G 4) : 17 punkty Osnowa pomiarowa b(B III) : 58 punktów - założona na przestrzeni lat 1964 – 2013. Opisy topograficzne , współrzędne punktów oraz szkice osnów w skali 1:10000 w kroju sekcyjnym ( sekcje 442.432) znajdują się w ODGiK w Wołowie. Osnowa przeliczona do układu „2000” w roku 2010 – prowadzona w bazie OsnowaGT. | - pomiar mapy zasadniczej –1992 - 1846-7/92 - pomiar stanu posiadania – klasyfikacja lata 1963-1964 nr 169/9/27/49-2 - pomiary uzupełniające dotyczące ustalenia granic , syt.-wys., pomiarów powykonawczych wykonanych w latach 1964-2013 |
| 5 | Piskorzyna - 0017 | Mapa zasadnicza na ternie zabudowanym powstała w latach 1986 nr 9/86 na postawie szkiców polowych z nowego pomiaru. Założono pierworysy i matryce w skali 1:1000 w układzie „1965”. Mapa zasadnicza jest na bieżąco aktualizowana o dane wynikające z operatów pomiarowych przyjmowanych do ODGIK w Wołowie. Mapa zasadnicza obejmuje 13 sekcji w tym 8 na terenach zabudowanych | Na terenie obrębu Piskorzyna istnieje osnowa pozioma : klasy II (4 punktów+ 1 punkty przeniesienia i 1 exc.) , pomiarowa B (294 punktów ) i pomiarowa(70 punktów), założona na przestrzeni lat 1964 – 2013. Opisy topograficzne , współrzędne punktów oraz szkice osnów w skali 1:10000 w kroju sekcyjnym ( sekcje 442.441) znajdują się w ODGiK w Wołowie. Osnowa przeliczona do układu „2000” w roku 2010 – prowadzona w bazie OsnowaGT. | - pomiar stanu posiadania – klasyfikacja w latach 1963-1964 nr 169/4/27/81 - operat wymiany gruntów rok 1978 nr 93/0447/17-6/78 - pomiary uzupełniające dotyczące ustalenia granic , syt.-wys., pomiarów powykonawczych wykonanych w latach 1964-2013 |
| 6 | Rudawa - 0019 | Mapa zasadnicza na tereny zabudowane wykonana w latach 1993-1994 ( 1895-1/93 ). Założono pierworysy i matryce w skali 1:1000 w układzie „1965”. Mapa zasadnicza jest na bieżąco aktualizowana o dane wynikające z operatów pomiarowych przyjmowanych do ODGIK w Wołowie. Tereny zabudowane obejmują 4 sekcje mapy zasadniczej. | Na terenie Rudawy istnieje osnowa pozioma: Klasy I - 0 punktów Klasy II – 4 punkty Klasy III – 1 punkt Osnowa pomiarowa (G 4) : 86 punktów Osnowa pomiarowa b(B III) : 55 punktów - założona na przestrzeni lat 1964 – 2013. Opisy topograficzne , współrzędne punktów oraz szkice osnów w skali 1:10000 w kroju sekcyjnym ( sekcje 442.443) znajdują się w ODGiK w Wołowie. Osnowa przeliczona do układu „2000” w roku 2010 – prowadzona w bazie OsnowaGT. | - pomiar mapy zasadniczej –1993 - 1895-1/93 - pomiar stanu posiadania – klasyfikacja lata 1963-1964 nr 169/10/27/99-2 - pomiary uzupełniające dotyczące ustalenia granic , syt.-wys., pomiarów powykonawczych wykonanych w latach 1964-2013 |
| 7 | Smogorzów Wielki -0022 | Mapa zasadnicza na tereny zabudowane wykonana w roku 1986 nr 6/86 na podstawie szkiców polowych z nowego pomiaru w roku 1986. Założono pierworysy i matryce w skali 1:1000 w układzie „1965”. Mapa zasadnicza jest na bieżąco aktualizowana o dane wynikające z operatów pomiarowych przyjmowanych do ODGIK w Wołowie. Tereny zabudowane obejmują 5 sekcji mapy zasadniczej. | klasa II ( 4 punkty + 1 punkt przeniesienia + 1 exc), pomiarowa ( 29 punktów), pomiarowa B (240 punktów), założona na przestrzeni lat 1964 – 2013. Opisy topograficzne , współrzędne punktów oraz szkice osnów w skali 1:10000 w kroju sekcyjnym (sekcje 452.221; 452.222; 442.443; 442.444 ) znajdują się w ODGiK w Wołowie. Osnowa przeliczona do układu „2000” w roku 2010 – prowadzona w bazie OsnowaGT. | - pomiar stanu posiadania – klasyfikacja 1964 - operat wymiany gruntów rok 1978 nr 169/10/27/106-2 - mapa zasadnicza rok 1986 nr 6/86 - pomiary uzupełniające dotyczące ustalenia granic , syt.-wys., pomiarów powykonawczych wykonanych w latach 1964-2013 |
| 8 | Stryjno - 0024 | Mapa zasadnicza na tereny zabudowane wykonana w roku 1992 nr 51/91 na podstawie szkiców polowych z pomiaru odnowienia ewidencji gruntów wykonanego w roku 1992. Założono pierworysy i matryce w skali 1:1000 w układzie „1965”. Mapa zasadnicza jest na bieżąco aktualizowana o dane wynikające z operatów pomiarowych przyjmowanych do ODGIK w Wołowie. Tereny zabudowane obejmują 5 sekcji mapy zasadniczej. | klasa II ( 3 punkty), pomiarowa ( 97 punktów), pomiarowa B (247 punktów), założona na przestrzeni lat 1964 – 2013. Opisy topograficzne , współrzędne punktów oraz szkice osnów w skali 1:10000 w kroju sekcyjnym (sekcje 442.441; 442.443; 442.444 ) znajdują się w ODGiK w Wołowie. Osnowa przeliczona do układu „2000” w roku 2010 – prowadzona w bazie OsnowaGT. | - pomiar stanu posiadania – klasyfikacja 1960 nr 169/10/27/112 - operat wymiany gruntów rok 1979 nr 93/0647/24-5/79 - odnowienie ewidencji gruntów w roku 1993 - pomiary uzupełniające dotyczące ustalenia granic , syt.-wys., pomiarów powykonawczych wykonanych w latach 1964-2013 |
| 9 | Wińsko - 0028 | . Mapa zasadnicza na tereny zabudowane wykonana w latach 1981-1983 ( gmina Wińsko 19/83 ) na postawie szkiców polowych z pomiaru scaleniowego wykonanego w latach 1970-1971 oraz nowego pomiaru. Założono pierworysy i matryce w skali 1:1000 w układzie „1965”. Mapa zasadnicza jest na bieżąco aktualizowana o dane wynikające z operatów pomiarowych przyjmowanych do ODGIK w Wołowie. Tereny zabudowane obejmują 14 sekcji mapy zasadniczej. | Na terenie Wińska istnieje osnowa pozioma: Klasy I - 0 punktów Klasy II – 1 2 punktów+1 punkt przeniesienia + 4 exc Klasy III – 1 punkt Osnowa pomiarowa (G 4) : 34 punkty Osnowa pomiarowa b(B III) : 592 punktów - założona na przestrzeni lat 1964 – 2013. Opisy topograficzne , współrzędne punktów oraz szkice osnów w skali 1:10000 w kroju sekcyjnym ( sekcje 442.441; 442.443 ) znajdują się w ODGiK w Wołowie. Osnowa przeliczona do układu „2000” w roku 2010 – prowadzona w bazie OsnowaGT | - pomiar mapy zasadniczej – lata 1981-1983 nr gmina Wińsko 19/83 - pomiar stanu posiadania – klasyfikacja lata 1960-1964 nr 169/9/27/129-2 - scalenie gruntów – lata 1970-1971 nr 169/09/27/129-6/71 - operat wymiany gruntów nr 93/0647/28-23/81 - pomiary uzupełniające dotyczące ustalenia granic , syt.-wys., pomiarów powykonawczych wykonanych w latach 1964-2013 |
| 10 | Budków - 0031 | Mapa sytuacyjna w latach 1986-1988 ( 1896-17/95). Założono pierworysy i matryce w skali 1:2000 w układzie „1965”-tereny zabudowane, tereny rolne w skali 1:5000. Mapa zasadnicza jest na bieżąco aktualizowana o dane wynikające z operatów pomiarowych przyjmowanych do ODGIK w Wołowie. Tereny zabudowane obejmują 2 sekcji mapy zasadniczej1:2000. | Na terenie Budkowa istnieje osnowa pozioma: Klasy I - 0punktów Klasy II – 5 punktów+3 exc+ 2 pp Klasy III – 0 punktów Osnowa pomiarowa (G 4) : 433 punkty Osnowa pomiarowa b(B III) : 209 punktów - założona na przestrzeni lat 1964 – 2013. Opisy topograficzne , współrzędne punktów oraz szkice osnów w skali 1:10000 w kroju sekcyjnym ( sekcje 442.432) znajdują się w ODGiK w Wołowie. Osnowa przeliczona do układu „2000” w roku 2010 – prowadzona w bazie OsnowaGT. | - pomiar stanu posiadania – klasyfikacja lata 1958-1959 nr 168/14/27/13-2 - wymiana gruntów –rok 1970 nr 169/14/27/13-4/70 - scalenie gruntów – lata 1969-1970 nr 168/14/27/13-4/70 - pomiar mapy sytuacyjnej 1:2000 + odnowienie ewidencji gruntów-lata 1986-1988 nr 211/88 (gmina Wińsko) - pomiary uzupełniające dotyczące ustalenia granic , syt.-wys., pomiarów powykonawczych wykonanych w latach 1988-2013 |
| 11 | Krzelów - 0037 | Mapa zasadnicza na ternie zabudowanym powstała w latach 1977-1978 nr 1/78 na postawie szkiców polowych z nowego pomiaru. Założono pierworysy i matryce w skali 1:1000 w układzie „1965”. Mapa zasadnicza jest na bieżąco aktualizowana o dane wynikające z operatów pomiarowych przyjmowanych do ODGIK w Wołowie. Mapa zasadnicza obejmuje 16 sekcji w tym 9 na terenach zabudowanych | Na terenie Krzelowa istnieje osnowa pozioma : klasy I ( 1 punkt), klasy II (7 punktów+ 2 punkty przeniesienia i 1 exc.) , pomiarowa B (229 punktów ) i pomiarowa( 116 punktów), założona na przestrzeni lat 1964 – 2013. Opisy topograficzne , współrzędne punktów oraz szkice osnów w skali 1:10000 w kroju sekcyjnym ( sekcje 452.212; 442.434 ) znajdują się w ODGiK w Wołowie. Osnowa przeliczona do układu „2000” w roku 2010 – prowadzona w bazie OsnowaGT | - pomiar stanu posiadania – klasyfikacja rok 1965 nr 169/9/27/51 - pomiar sytuacyjno- wysokościowy w latach 1967-1968 - scalenie gruntów – lata 1969-1970 nr 196/9/27//51/7/74 - pomiar rzeki Niecieczy w roku 1976 nr 93/0563/09-9/77 - operat wymiany gruntów rok 1979 nr 7420/3/13/79- scalenie gruntów – rok 1988 nr 236/88 - pomiary uzupełniające dotyczące ustalenia granic , syt.-wys., pomiarów powykonawczych wykonanych w latach 1964-2013 |
| 12 | Wyszęcice - 043 | Mapa zasadnicza na ternie zabudowanym powstała w latach 1986 nr 7/86 na postawie szkiców polowych z nowego pomiaru. Założono pierworysy i matryce w skali 1:1000 w układzie „1965”. Mapa zasadnicza jest na bieżąco aktualizowana o dane wynikające z operatów pomiarowych przyjmowanych do ODGIK w Wołowie. Mapa zasadnicza obejmuje 10 sekcji w tym 6 na terenach zabudowanych | Na terenie Wyszęcic istnieje osnowa pozioma : klasy II (5 punktów+ 2 punkty exc.) , pomiarowa B (29 punktów ) i pomiarowa( 290 punktów), założona na przestrzeni lat 1964 – 2013. Opisy topograficzne , współrzędne punktów oraz szkice osnów w skali 1:10000 w kroju sekcyjnym ( sekcje 442.434; 442.432) znajdują się w ODGiK w Wołowie. Osnowa przeliczona do układu „2000” w roku 2010 – prowadzona w bazie OsnowaGT. | - pomiar stanu posiadania – klasyfikacja wlatach 1963-1965 nr 169/9/27/135 - scalenie gruntów – 1969r. nr 5/69 - operat wymiany gruntów rok 1979 nr 93/0647/43-6/79 - operat wymiany gruntów rok 1979 nr 93/0647/43-9/80 - pomiar sytuacyjno wysokościowy w latach 1986-1988 nr 240/88 - pomiary uzupełniające dotyczące ustalenia granic , syt.-wys., pomiarów powykonawczych wykonanych w latach 1964-2013 |