Warunki techniczne wykonania gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie Powiatu Wołowskiego woj. dolnośląskie oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia zmian w operacie ewidencji gruntów

Załącznik Nr 2 do umowy

- Nazwa i adres Zleceniodawcy:

Starosta Wołowski

Pl. Piastowski 2

56-100 Wołów

NIP: 988-01-33-369

REGON: 931950353

- Obowiązujące Przepisy Prawne

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 z późniejszymi zmianami);

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454 z późniejszymi zmianami).;

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246);

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępniania tych baz (Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 911);

- ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73 poz.764)

- ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r nr 101 poz. 926 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz U z 29005 r. Nr 45 poz. 45 ze zm.);

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DZ. U. z 2011, Nr 263, poz. 1572).

Wytyczne techniczne

- instrukcja techniczna G-5 Ewidencja gruntów i budynków;

3.  Istniejące materiały geodezyjne i kartograficzne

1. Operat ewidencji gruntów i budynków

2. Operat gleboznawczej klasyfikacji gruntów

3. Mapa zasadnicza

4. Dane pomiarowe z Zasobu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

4.  Charakterystyka obiektu:

Podstawowe informacje dotyczące zamówienia: grunty wymienione w poniższym zestawieniu

| L.p. | Obręb | Nr działki | Pow. całkowita działki w ha | Powierzchnia zalesiona w ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stryjno | 50 | 1,074 | 1,07 |
| 3 | Kozowo | 68 | 2,30 | 2,30 |
| 4 | Kozowo | 74 | 0,71 | 0,71 |
| 5 | Warzęgowo | 129 | 3,00 | 3,00 |
| 6 | Mikorzyce | 21 | 2,34 | 2,20 |
| 7 | Moczydlnica Klasztorna | 133/3 | 0,86 | 0,86 |
| 8 | Moczydlnica Klasztorna | 112 | 3,59 | 3,59 |
| 9 | Moczydlnica Klasztorna | 91 | 0,71 | 0,62 |
| 10 | Moczydlnica Klasztorna | 94/2 | 0,59 | 0,57 |
| 11 | Brzózka | 19 | 0,72 | 0,72 |
| 12 | Brzózka | 23 | 0,80 | 0,74 |
| 13 | Brzózka | 69 | 3,33 | 3,33 |
| 14 | Rudawa | 47 | 1,93 | 1,93 |
| 15 | Głębowice | 252 | 1,37 | 1,37 |
| 16 | Turzany | 258/2 | 1,84 | 1,84 |
| 17 | Baszyn | 197 | 5,58 | 1,54 |
| 18 | Nieszkowice | 118 | 1,97 | 1,97 |
| 19 | Nieszkowice | 119 | 2,29 | 1,71 |
| Razem |  |  |  | 30,07 |

5. Zakres prac wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych na terenie Powiatu Wołowskiego woj. dolnośląskie oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia zmian w operacie ewidencji gruntów.

1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w ODGIK w Wołowie

2. Analiza i ocena istniejących materiałów wyjściowych

3. W ramach zawiadomienie o rozpoczęciu prac klasyfikacyjnych i wszczęciu postępowania, Wykonawca po ustaleniu terminu z Zamawiającym sporządza projekt zawiadomienia oraz projekt obwieszczenia.

4. Wywiad terenowy i przeprowadzenie badań gleboznawczych, ustalenie użytków i klas gruntów oraz sporządzenie protokołu klasyfikacyjnego, zgodnie z § 7.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W protokole klasyfikacyjnym należy wpisać uzasadnienie proponowanych zmian.

4. Opracowanie mapy uzupełniającej klasyfikacji gruntów, obliczenie powierzchni zmienionych użytków, rozliczenie użytków gruntowych w działce, sporządzenie wykazu zmian gruntowych

5. Poinformowanie zainteresowane osoby o wynikach klasyfikacji gruntów. W protokole klasyfikacyjnym oraz mapie klasyfikacyjnej winny się znaleźć podpisy wszystkich właścicieli działek.

6. Sporządzenie mapy z projektem zmian przebiegu granic użytków i konturów klasyfikacyjnych. Na mapie klasyfikacyjnej winny być wskazane miejsca wykonania odkrywek oraz sporządzenie szkiców polowych z pomiaru użytków i konturów klasyfikacyjnych.

7. Określenie współrzędnych punktów załamania granic konturów klasyfikacyjnych i określenie współrzędnych punktów przecięcia granic konturów klasyfikacyjnych z granicami działek ewidencyjnych.

8. Wykonanie obliczeń niezbędnych do sporządzenia wykazu zmian gruntowych, obliczenie powierzchni konturów klasyfikacyjnych w działkach ewidencyjnych i sporządzenie w wykazu zmian gruntowych – osobno dla każdej jednostki rejestrowej.

9. Skompletowanie operatu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi do zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołowie. Wynikiem opracowania dokumentacji geodezyjnej będzie operat gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz z wykazami danych ewidencyjnych, przyjęty do Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

10. Operat klasyfikacyjny i zmiany użytków powinien zawierać:

  - Zasób Bazowy:

- Sprawozdanie techniczne

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

- Protokół klasyfikacyjny z załącznikami

- Dokumentacja z oględzin, opisy odkrywek

- Szkice polowe

- Szkic klasyfikacyjny

- Dzienniki pomiaru

- Mapa klasyfikacyjna

  - Zasób Użytkowy:

- Mapa numeryczna z konturami użytków gruntowych i klas, zapisana na nośniku jednorazowego zapisu w formacie SWDE (.dgn)

- Wykazy zmian danych ewidencyjnych

- Wykazy współrzędnych

  - Zasób Przejściowy:

- Obliczenia

- Mapy z wywiadu terenowego

- Rozliczenia użytków i klas w działkach ewidencyjnych

- Otrzymane materiały z ODGiK

- Kopia upoważnienia klasyfikatora do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów

- Inne dokumenty istotne dla opracowania.

  - Materiały przeznaczone do aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w części opisowej.

6. Termin wykonania zgłoszenia:  do 30 listopada 2013 roku do godz. 12.00.