OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

szczegółowej osnowy poziomej

dla gminy Wińsko

Id. zgł. GK.6640.1053.2014

# I. DANE FORMALNO – ORGANIZACYJNE

# 1. Zamawiający:

# Starostwo Powiatowe w Wołowie

# Pl. Piastowski 2,  56-100 Wołów

# 2. Wykonawca:

# Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

# OPGK WROCŁAW Spółka z o. o.

al. Kasztanowa 18-20, 53-125 Wrocław

3. Czas realizacji prac:

- prace rozpoczęto: 29 listopad 2014

- prace zakończono: 19 grudzień 2014

4. Przedmiot robót:

- inwentaryzacja istniejących osnów geodezyjnych poziomych na terenie gminy

Wińsko.

- opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej dla gminy

Wińsko w powiecie wołowskim.

# 5. Lokalizacja obiektu:

Obiekt obejmuje swym zasięgiem gminę Wińsko w jego obecnych granicach administracyjnych. Jest on położony na 12 arkuszach map topograficznych 1:10000 w kroju układu współrzędnych 2000: 6.155.07, 6.155.08, 6.155.09, 6.155.10, 6.156.07, 6.156.08, 6.156.09, 6.156.10, 6.157.07, 6.157.08, 6.157.09, 6.157.10

lub na 10 arkuszach w układzie XY „1965”:  442.432, 442.433, 442.434, 442.441, 442.442, 442.443, 442.444, 452.211, 452.212, 452.221.

Gmina Wińsko pod względem administracyjnym dzieli się na 43 obręby ewidencyjne: Aleksandrowice, Białawy Małe, Białawy Wielkie, Białków, Baszyn, Boraszyce Małe, Brzózka, Chwałkowice, Domanice, Głębowice, Grzeszyn, Jakubikowice, Kleszczowice, Kozowo, Łazy, Morzyna, Piskorzyna, Rogów Wołowski, Rudawa, Słup, Smogorzówek, Smogorzów Wielki, Staszowice, Stryjno, Turzany, Węglewo, Węgrzce, Wińsko, Wrzeszów, Boraszyce Wielkie, Budków, Buszkowice Małe, Dąbie, Gryżyce, Iwno, Konary, Krzelów, Małowice, Moczydlnica Klasztorna, Orzeszków, Przyborów, Rajczyn, Wyszęcice.

Gmina Wińsko, o powierzchni 249 km2, położona jest w środkowo-północnej części województwa dolnośląskiego i jest częścią powiatu wołowskiego. Największy obszar w gminie zajmują grunty orne (51 % powierzchni gminy); lasy pokrywają 25 % powierzchni, a łąki i pastwiska - 14 %.

6.Przepisy techniczne:

Obowiązujące normy prawne.

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2010 r. Nr 193 poz. 1287 tekst jednolity),

- Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2014r. poz. 897),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz.1247),

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych , grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. z 2012r. poz. 352),

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie

organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1183),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgik (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572).

II INWENTARYZACJA I ANALIZA ISTNIEJĄCYCH OSNÓW

1. Punkty podstawowej osnowy poziomej  ( dotychczasowa I klasa ) – nawiązanie

Na terenie powiatu zlokalizowane są 4 punkty podstawowej bazowej osnowy poziomej: 5116.261313.120 – 18 Krzelów, 5116.292410.120 – 19 Morzyna, 5116.270362.120 – 20 Jakubikowice, 5116.251400.120 – 13 Smogorzów Mały (punkt przeniesienia i 2 ekscentry).

Spośród  wszystkich punktów osnowy podstawowej, znajdujących się na lub w pobliżu gminy Wińsko  2 nadaje się do nawiązania GPS: 5116.251400.120 – 13 Smogorzów Mały, 5116.292410.120 – 19 Morzyna.

ZESTAWIENIE WSZYSTKICH PUNKÓW OSNOWY PODSTAWOWEJ

| Arkusz 1965 | Numer punktu | Nazwa | Stan | Do projektu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 452.221 | 13 | Smogorzów Mały | stan dobry | punkt nawiązania GPS |
| 452.221 | 13pp |  | stan dobry |  |
| 452.221 | 13exc1 |  | stan dobry |  |
| 452.221 | 13exc2 |  | stan dobry |  |
| 442.434 | 18 | Krzelów | stan dobry | brak GPS las |
| 442.441 | 19 | Morzyna | stabilizacja podziemna | punkt nawiązania GPS |
| 442.443 | 20 | Jakubikowice | stan dobry | brak GPS las |
| 442.443 | 20exc |  | stabilizacja podziemna |  |

2. Punkty szczegółowej  osnowy poziomej ( dotychczasowa osnowa II i III klasy )

- dotychczasowa osnowa II klasy:

Na obszarze gminy znajdują się 130  zespoły punktów dotychczasowej II klasy. W zespołach tych, oprócz punktów głównych, są 16 punktów przeniesienia i 25  ekscentrów.

Zniszczone zostały 2 punkty osnowy t.j. nr 706 Piskorzyna (rozebrana wieża kościoła) i nr 318 Moczydlnica Klasztorna.

Stwierdzono brak kamieni lub ich uszkodzenie na punktach 163, 155 Orzeszków, 314 Moczydlnica Klasztorna, 300, 303 Smogorzówek, 658 Boraszyce Wielkie, 669 pp Krzelów, 817 Baszyn,  804 Wińsko, 809 Rudawa, 814, 875 Smogorzów Wielki, 858 Stryjno, 863 Głębowice, 862, 866 Turzany, 753 Morzyna, 756 Białawy Małe, 761 Węglewo, projektuje się osadzenie nowych kamieni nad istniejącymi płytami.

Proponuje się przyjęcie stabilizacji podziemnej (płyta betonowa) na punktach: 160, 169  Orzeszków, 306 exc, 311  Moczydlnica Klasztorna, 301 Domanice, 303 exc,  818 Smogorzówek, 601 exc,  657 exc, 663 Buszkowice Małe, 602 exc, 670 Przyborów, 654,  655 exc,  660 exc, 651, 651 exc Wyszęcice, 672 Iwno, 656 Boraszyce Wielkie, 801 exc 1 i 2 Wińsko, 810 exc Słup, 815 pp Baszyn, 150, 152 Krzelów,  808, 864 Rudawa, 811 Smogorzów Wielki,  851, 758 Białawy Małe, 853, 715 Stryjno, 856 Brzózka, 873 Głębowice, 854 exc, 760  Białawy Wielkie, 861 Aleksandrowice, 871 Staszowice, 556 exc, 560 exc, 650 Budków,  557 Gryżyce, 564 Węgrzce, 713 Kleszczowice, punkty te położone są na gruntach ornych.

Istniejące punkty na wieżach kościołów: 660 Wyszęcice, 659 Krzelów, 801 Wińsko, 815 Baszyn, 159 Małowice, 306 Moczydlnica Klasztorna, 816 Smogorzów Wielki.

Projektuje się włączenie do osnowy kościoły w miejscowościach: Głębowice i Wińsko (kościół ewangelicki).

Wykonano pomiar kontrolny GPS RTK na 113 punktach.

Punkty  156, 158 Konary, 657, 657 pp Buszkowice Małe, 653 Boraszyce Wielkie, 659 Boraszyce Małe, 665 Krzelów, 858 Stryjno, 868 Brzózka, 553 Rajczyn, 701, 706 pp Piskorzyna, przekraczają dopuszczalne odchylki. Projektuje się nowy pomiar tych punktów.

Przeprowadzono  inwentaryzację  wszystkich punktów byłej II klasy, a ogólne wyniki przedstawiono w poniższej  tabeli :

| rodzaj punktu | dobry | zniszczony | stabilizacja podziemna | pochylony lub ułamany do odtworzenia | razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| punkt centralny II klasy | 87 | 2 | 28 | 13 | 130 |
| ekscentry punktów II klasy | 6 | 6 | 13 | 0 | 25 |
| punkt przeniesienia | 14 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| razem |  |  |  |  | 171 |

Wszystkie istniejące punkty włączono do projektu modernizowanej szczegółowej osnowy

oraz nadano nową numerację arkuszach 1:10000 układu „2000” zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych ,

grawimetrycznych i magnetycznych.

Szczegóły dotyczące każdego punktu opisano w poniższej tabeli, w „Arkuszu

inwentaryzacji punktów”, oraz na opisach topograficznych.

ZESTAWIENIE WSZYSTKICH PUNKÓW OSNOWY SZCZEGÓŁOWEJ

DOTYCHCZASOWEJ  II KLASY

| arkusz2000 | arkusz 1965 | numer punktu | miejscowość | Stan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.155.7 | 452.211 | 102 | Iwno | stan dobry |
| 6.155.7 | 452.212 | 154 | Iwno | stan dobry |
| 6.155.7 | 452.212 | 159 | Małowice | stan dobry |
| 6.155.7 | 452.212 | 159pp | Małowice | stan dobry |
| 6.155.7 | 452.212 | 160 | Orzeszków | stabilizacja podziemna |
| 6.155.7 | 452.212 | 163 | Orzeszków | kamień uszkodzony |
| 6.155.7 | 452.212 | 165 | Orzeszków | stan dobry |
| 6.155.7 | 452.212 | 169 | Orzeszków | stabilizacja podziemna |
| 6.155.8 | 452.212 | 153 | Konary | stan dobry |
| 6.155.8 | 452.212 | 155 | Orzeszków | kamień skrzywiony |
| 6.155.8 | 452.212 | 156 | Konary | stan dobry |
| 6.155.8 | 452.212 | 157 | Konary | stan dobry |
| 6.155.8 | 452.212 | 158 | Konary | stan dobry |
| 6.155.8 | 452.212 | 161 | Konary | stan dobry |
| 6.155.8 | 452.212 | 162 | Konary | stan dobry |
| 6.155.8 | 452.212 | 164 | Konary | stan dobry |
| 6.155.8 | 452.221 | 306 | Moczydlnica Kl. | stan dobry |
| 6.155.8 | 452.221 | 306pp | Moczydlnica Kl. | stan dobry |
| 6.155.8 | 452.221 | 306exc | Moczydlnica Kl. | stabilizacja podziemna |
| 6.155.8 | 452.221 | 311 | Moczydlnica Kl. | stabilizacja podziemna |
| 6.155.8 | 452.221 | 314 | Moczydlnica Kl. | kamień uszkodzony |
| 6.155.8 | 452.221 | 318 | Moczydlnica Kl. | zniszczony |
| 6.155.9 | 452.221 | 300 | Smogorzówek | stan dobry |
| 6.155.9 | 452.221 | 301 | Domanice | stan dobry |
| 6.155.9 | 452.221 | 302 | Domanice | stan dobry |
| 6.155.9 | 452.221 | 302exc | Domanice | stabilizacja podziemna |
| 6.155.9 | 452.221 | 302pp | Domanice | zniszczony |
| 6.155.9 | 452.221 | 303 | Smogorzówek | stan dobry |
| 6.155.9 | 452.221 | 303exc | Smogorzówek | stan dobry |
| 6.155.9 | 452.221 | 304 | Smogorzówek | stan dobry |
| 6.156.7 | 442.433 | 601 | Buszkowice Małe | stan dobry |
| 6.156.7 | 442.433 | 601pp | Buszkowice Małe | stan dobry |
| 6.156.7 | 442.433 | 601exc | Buszkowice Małe | stan dobry |
| 6.156.7 | 442.433 | 602 | Przyborów | stan dobry |
| 6.156.7 | 442.433 | 602pp | Przyborów | stan dobry |
| 6.156.7 | 442.433 | 602exc | Przyborów | stabilizacja podziemna |
| 6.156.7 | 442.433 | 604 | Przyborów | stan dobry |
| 6.156.7 | 442.433 | 604pp | Przyborów | stan dobry |
| 6.156.7 | 442.433 | 604exc | Przyborów | brak |
| 6.156.7 | 442.434 | 654 | Wyszęcice | stabilizacja podziemna |
| 6.156.7 | 442.434 | 655 | Wyszęcice | stan dobry |
| 6.156.7 | 442.434 | 655exc | Wyszęcice | stabilizacja podziemna |
| 6.156.7 | 442.434 | 657 | Buszkowice Małe | stan dobry |
| 6.156.7 | 442.434 | 657pp | Buszkowice Małe | stan dobry |
| 6.156.7 | 442.434 | 657exc | Buszkowice Małe | stabilizacja podziemna |
| 6.156.7 | 442.434 | 662 | Buszkowice Małe | stan dobry |
| 6.156.7 | 442.434 | 663 | Buszkowice Małe | stabilizacja podziemna |
| 6.156.7 | 442.434 | 667 | Przyborów | stan dobry |
| 6.156.7 | 442.434 | 668 | Krzelów | stan dobry |
| 6.156.7 | 442.434 | 670 | Przyborów | stabilizacja podziemna |
| 6.156.7 | 442.434 | 672 | Iwno | stabilizacja podziemna |
| 6.156.7 | 452.211 | 100 | Przyborów | stan dobry |
| 6.156.7 | 452.212 | 151 | Iwno | stan dobry |
| 6.156.8 | 442.434 | 653 | Boraszyce Wielkie | stan dobry |
| 6.156.8 | 442.434 | 656 | Boraszyce Wielkie | stabilizacja podziemna |
| 6.156.8 | 442.434 | 658 | Boraszyce Wielkie | brak słupa |
| 6.156.8 | 442.434 | 659 | Boraszyce Małe | stan dobry |
| 6.156.8 | 442.434 | 659exc | Boraszyce Małe | zniszczony |
| 6.156.8 | 442.434 | 660 | Wyszęcice | stan dobry |
| 6.156.8 | 442.434 | 660pp | Wyszęcice | stan dobry |
| 6.156.8 | 442.434 | 660exc | Wyszęcice | stabilizacja podziemna |
| 6.156.8 | 442.434 | 661 | Boraszyce Wielkie | stan dobry |
| 6.156.8 | 442.434 | 661exc | Boraszyce Wielkie | słup skrzywiony |
| 6.156.8 | 442.434 | 664 | Słup | stan dobry |
| 6.156.8 | 442.434 | 665 | Krzelów | stan dobry |
| 6.156.8 | 442.434 | 666 | Krzelów | stan dobry |
| 6.156.8 | 442.434 | 669 | Krzelów | stan dobry |
| 6.156.8 | 442.434 | 669pp | Krzelów | brak słupa |
| 6.156.8 | 442.434 | 669exc | Krzelów | brak słupa |
| 6.156.8 | 442.434 | 671 | Krzelów | stan dobry |
| 6.156.8 | 442.443 | 801 | Wińsko | stan dobry |
| 6.156.8 | 442.443 | 801pp | Wińsko | stan dobry |
| 6.156.8 | 442.443 | 801exc1 | Wińsko | stabilizacja podziemna |
| 6.156.8 | 442.443 | 801exc2 | Wińsko | stabilizacja podziemna |
| 6.156.8 | 442.443 | 802 | Wińsko | stan dobry |
| 6.156.8 | 442.443 | 807 | Wińsko | stan dobry |
| 6.156.8 | 442.443 | 810 | Słup | stan dobry |
| 6.156.8 | 442.443 | 810exc | Słup | stabilizacja podziemna |
| 6.156.8 | 442.443 | 815 | Baszyn | stan dobry |
| 6.156.8 | 442.443 | 815pp | Baszyn | stabilizacja podziemna |
| 6.156.8 | 442.443 | 815exc | Baszyn | stabilizacja podziemna |
| 6.156.8 | 442.443 | 817 | Baszyn | stabilizacja podziemna |
| 6.156.8 | 452.212 | 150 | Krzelów | stabilizacja podziemna |
| 6.156.8 | 452.212 | 152 | Krzelów | stabilizacja podziemna |
| 6.156.9 | 442.443 | 803 | Wińsko | stan dobry |
| 6.156.9 | 442.443 | 804 | Wińsko | stabilizacja podziemna |
| 6.156.9 | 442.443 | 805 | Wińsko | stan dobry |
| 6.156.9 | 442.443 | 806 | Rudawa | stan dobry |
| 6.156.9 | 442.443 | 808 | Rudawa | stabilizacja podziemna |
| 6.156.9 | 442.443 | 809 | Rudawa | słup skrzywiony |
| 6.156.9 | 442.443 | 811 | Smogorzów Wielki | stabilizacja podziemna |
| 6.156.9 | 442.443 | 812 | Baszyn | stan dobry |
| 6.156.9 | 442.443 | 813 | Baszyn | stan dobry |
| 6.156.9 | 442.443 | 814 | Smogorzów Wielki | słup przewrócony |
| 6.156.9 | 442.443 | 816 | Smogorzów Wielki | stan dobry |
| 6.156.9 | 442.443 | 816pp | Smogorzów Wielki | stan dobry |
| 6.156.9 | 442.443 | 816exc | Smogorzów Wielki | brak płyty |
| 6.156.9 | 442.443 | 818 | Smogorzówek | stabilizacja podziemna |
| 6.156.9 | 442.444 | 851 | Białawy Małe | stabilizacja podziemna |
| 6.156.9 | 442.444 | 852 | Białawy Małe | stan dobry |
| 6.156.9 | 442.444 | 853 | Stryjno | stabilizacja podziemna |
| 6.156.9 | 442.444 | 856 | Brzózka | stabilizacja podziemna |
| 6.156.9 | 442.444 | 858 | Stryjno | słup skrzywiony |
| 6.156.9 | 442.444 | 863 | Głębowice | słup skrzywiony |
| 6.156.9 | 442.444 | 864 | Rudawa | stabilizacja podziemna |
| 6.156.9 | 442.444 | 867 | Głębowice | stan dobry |
| 6.156.9 | 442.444 | 868 | Brzózka | stan dobry |
| 6.156.9 | 442.444 | 872 | Głębowice | stan dobry |
| 6.156.9 | 442.444 | 872exc | Głębowice | stan dobry |
| 6.156.9 | 442.444 | 873 | Głębowice | stabilizacja podziemna |
| 6.156.9 | 442.444 | 875 | Smogorzów Wielki | słup skrzywiony |
| 6.156.10 | 442.444 | 850 | Białawy Wielkie | stan dobry |
| 6.156.10 | 442.444 | 854 | Białawy Wielkie | stabilizacja podziemna |
| 6.156.10 | 442.444 | 854exc | Białawy Wielkie | stan dobry |
| 6.156.10 | 442.444 | 855 | Turzany | stan dobry |
| 6.156.10 | 442.444 | 857 | Białawy Wielkie | stan dobry |
| 6.156.10 | 442.444 | 860 | Turzany | stan dobry |
| 6.156.10 | 442.444 | 861 | Aleksandrowice | stabilizacja podziemna |
| 6.156.10 | 442.444 | 862 | Turzany | kamień skrzywiony |
| 6.156.10 | 442.444 | 866 | Turzany | kamień skrzywiony |
| 6.156.10 | 442.444 | 869 | Turzany | stan dobry |
| 6.156.10 | 442.444 | 870 | Głębowice | stan dobry |
| 6.156.10 | 442.444 | 871 | Staszowice | stan dobry |
| 6.157.7 | 442.432 | 553 | Rajczyn | stan dobry |
| 6.157.7 | 442.432 | 555 | Dąbie | stan dobry |
| 6.157.7 | 442.432 | 556 | Budków | stan dobry |
| 6.157.7 | 442.432 | 556pp | Budków | stan dobry |
| 6.157.7 | 442.432 | 556exc | Budków | stabilizacja podziemna |
| 6.157.7 | 442.432 | 560 | Budków | stan dobry |
| 6.157.7 | 442.432 | 560pp | Budków | stan dobry |
| 6.157.7 | 442.432 | 560exc | Budków | stabilizacja podziemna |
| 6.157.7 | 442.432 | 561 | Dąbie | stan dobry |
| 6.157.7 | 442.432 | 563 | Budków | stan dobry |
| 6.157.7 | 442.434 | 650 | Budków | stabilizacja podziemna |
| 6.157.7 | 442.434 | 652 | Buszkowice Małe | stan dobry |
| 6.157.7 | 442.434 | 652pp | Buszkowice Małe | stan dobry |
| 6.157.7 | 442.434 | 652exc | Buszkowice Małe | stan dobry |
| 6.157.8 | 442.432 | 550 | Rajczyn | stan dobry |
| 6.157.8 | 442.432 | 554 | Rajczyn | stan dobry |
| 6.157.8 | 442.432 | 557 | Gryżyce | stabilizacja podziemna |
| 6.157.8 | 442.432 | 558 | Węgrzce | stan dobry |
| 6.157.8 | 442.432 | 559 | Kozowo | stan dobry |
| 6.157.8 | 442.432 | 559exc | Kozowo | stan dobry |
| 6.157.8 | 442.432 | 562 | Gryżyce | stan dobry |
| 6.157.8 | 442.432 | 564 | Węgrzce | stabilizacja podziemna |
| 6.157.8 | 442.434 | 651 | Wyszęcice | stabilizacja podziemna |
| 6.157.8 | 442.434 | 651exc | Wyszęcice | stabilizacja podziemna |
| 6.157.8 | 442.441 | 702 | Piskorzyna | stan dobry |
| 6.157.8 | 442.441 | 707 | Wrzeszów | stan dobry |
| 6.157.8 | 442.441 | 708 | Rogów Wołowski | stan dobry |
| 6.157.8 | 442.441 | 709 | Wrzeszów | stan dobry |
| 6.157.8 | 442.441 | 711 | Rogów Wołowski | stan dobry |
| 6.157.8 | 442.441 | 712 | Wińsko | stan dobry |
| 6.157.8 | 442.441 | 717 | Wińsko | stan dobry |
| 6.157.8 | 442.443 | 800 | Wińsko | stan dobry |
| 6.157.9 | 442.441 | 701 | Piskorzyna | stan dobry |
| 6.157.9 | 442.441 | 703 | Piskorzyna | stan dobry |
| 6.157.9 | 442.441 | 706 | Piskorzyna | zniszczony |
| 6.157.9 | 442.441 | 706pp | Piskorzyna | stan dobry |
| 6.157.9 | 442.441 | 706exc | Piskorzyna | stabilizacja podziemna |
| 6.157.9 | 442.441 | 710 | Grzeszyn | stan dobry |
| 6.157.9 | 442.441 | 713 | Kleszczowice | stabilizacja podziemna |
| 6.157.9 | 442.441 | 714 | Grzeszyn | stan dobry |
| 6.157.9 | 442.441 | 715 | Stryjno | stabilizacja podziemna |
| 6.157.9 | 442.441 | 716 | Kleszczowice | stan dobry |
| 6.157.9 | 442.442 | 753 | Morzyna | stabilizacja podziemna |
| 6.157.9 | 442.442 | 756 | Białawy Małe | stabilizacja podziemna |
| 6.157.9 | 442.442 | 758 | Białawy Małe | stabilizacja podziemna |
| 6.157.9 | 442.442 | 759 | Białawy Małe | stan dobry |
| 6.157.9 | 442.442 | 761 | Węglewo | słup uszkodzony |
| 6.157.9 | 442.442 | 761exc | Węglewo | stan dobry |
| 6.157.10 | 442.442 | 760 | Białawy Wielkie | stabilizacja podziemna |

Łącznie na całej gminie do szczegółowej osnowy poziomej przyjęto  144 punkty jako punkty główne i 23 jako ekscentry. W tym do nowej osnowy włączono 5 punktów do odtworzenia z powodu braku lub zniszczenia słupa i 8 punktów  skrzywionych, które wymagają  przestabilizowania. Dla 41 punktów, tym 28  będą punktami głównymi, adaptowano stabilizację podziemną, głównie z powodu położenia tych punktów na gruntach ornych.

W ramach modernizacji osnowy szczegółowej wszystkim punktom zostaną nadane nowe współrzędne, wyjątkiem są punkty o stabilizacji podziemnej.

b) dotychczasowa osnowa III klasy:

Osnowa dawnej III klasy występuje w miejscowościach:

Konary (osnowa z 1991 r.) – z 11 punktów zniszczoniu uległy punkty:  1000, 1004, 1007, 1010, położone na gruntach ornych, zaprojektowano nową lokalizację tych punktów.

Moczydlnica – 3 punkty – stan dobry.

Baszyn (osnowa z 1991 r.) – z 9 punktów zniszczeniu uległy punkty: 1003, 1004, 1005 (punkty do wznowienia).

Domanice – z 2 punktów zniszczeniu uległ punkt 1001 – zaprojektowano nowa lokalizację punktu.

Kleszczowice (osnowa z 1993 r.) –  5 punktów stan dobry.

Brzózka (osnowa z 1993 r.) – z 6 punktów zniszczeniu uległy punkty: 1003, 1004 zniszczone przy rozbudowie fermy drobiu,  1005 położony na gruntach ornych - nie planuje się ich odtwarzania i włączania do projektowanej osnowy.

Węglewo (osnowa z 1994 r.) – 3 punkty – stan dobry.

Białawy Małe (osnowa z 1994 r.) – z 10 punktów zniszczeniu uległy punkty: 1004, 1010 zaprojektowano nowe lokalizacje punktów, 1008 słup do wymiany.

Morzyna (osnowa z 1994 r.) – 3 punkty – stan dobry.

Staszowice i Turzany (osnowa z 1994 r.) – z 12 punktów zniszczeniu uległy punkty: 1015 brak słupa – rurka drenarska, 1016 słup do wymiany.

Węgrzce (osnowa z 1994 r.) – 4 punkty – stan dobry.

Wrzeszów i Rogów Wołowski (osnowa z 1993 r.) – z 15 punktów zniszczeniu uległy punkty: 1003 słup skrzywiony – punkt do wznowienia, 1007 zaprojektowano nowa lokalizację punktu, 1010 położony na gruntach ornych - nie planuje się jego odtwarzania i włączania do projektowanej osnowy.

Łazy  (osnowa z 1993 r.) – z 4 punktów zniszczeniu uległy punkty: 1004, 1006 słupy uszkodzone – punkty do wznowienia.

Kozowo (osnowa z 1993 r.) -   z 4 punktów zniszczeniu uległy punkty: 1008 słup uszkodzony – punkt do wznowienia, 1009, 1011 punkty zniszczone – zaprojektowano nowe lokalizacje punktów.

Grzeszyn (osnowa z 1994 r.) – z 6 punktów zniszczeniu uległy punkty: 1012, 1016, 1017 zaprojektowano nowe lokalizacje punktów,  1015 słup skrzywiony – osadzić kamień nad płytą. Punkt 1013 przyjęto jako excentr ze względu na brak wizur.

Jakubikowice  - 2 punkty – stan dobry.

Wykonano pomiar kontrolny GPS RTK na 59 punktach.

Punkty  1001 Konary, 1001, 1006 Baszyn, 1000 Rudawa, 1001, 1002 Brzózka, 1006 Bieławy Małe, 1019, 1021 Wyszęcice przekraczają dopuszczalne odchyłki. Projektuje się nowy pomiar wszystkich punktów dawnej 3 klasy przyjętej do modernizowanej osnowy.

Ogólne wyniki inwentaryzacji przedstawiono w poniższej tabeli.

| rodzaj punktu | dobry | zniszczony | razem |
| --- | --- | --- | --- |
| punkt III klasy | 67 | 30 | 97 |

Punkt nr 1023 w miejscowości Morzyna. Na sekcji 6.157.09 odszukano z opisu topograficznego - stwierdzono złe współrzędne katalogowe tego punktu.

ZESTAWIENIE WSZYSTKICH PUNKÓW OSNOWY SZCZEGÓŁOWEJ

DOTYCHCZASOWEJ  III KLASY

| arkusz2000 | arkusz 1965 | numer punktu | miejscowość | Stan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.155.8 | 452.212 | 1000 | Konary | zniszczony |
| 6.155.8 | 452.212 | 1001 | Konary | dobry |
| 6.155.8 | 452.212 | 1002 | Konary | dobry |
| 6.155.8 | 452.212 | 1003 | Konary | dobry |
| 6.155.8 | 452.212 | 1004 | Konary | zniszczony |
| 6.155.8 | 452.212 | 1005 | Konary | dobry |
| 6.155.8 | 452.212 | 1006 | Konary | dobry |
| 6.155.8 | 452.212 | 1007 | Konary | zniszczony |
| 6.155.8 | 452.212 | 1008 | Konary | dobry |
| 6.155.8 | 452.212 | 1009 | Konary | dobry |
| 6.155.8 | 452.212 | 1010 | Konary | zniszczony |
| 6.155.9 | 452.221 | 1000 | Domanice | dobry |
| 6.155.9 | 452.221 | 1001 | Domanice | zniszczony |
| 6.156.8 | 442.443 | 1000 | Baszyn | zniszczony |
| 6.156.8 | 442.443 | 1001 | Baszyn | dobry |
| 6.156.8 | 442.443 | 1002 | Baszyn | dobry |
| 6.156.8 | 442.443 | 1003 | Baszyn | zniszczony |
| 6.156.8 | 442.443 | 1006 | Baszyn | dobry |
| 6.156.8 | 442.443 | 1007 | Baszyn | dobry |
| 6.156.9 | 442.443 | 1004 | Baszyn | zniszczony |
| 6.156.9 | 442.443 | 1005 | Baszyn | zniszczony |
| 6.156.9 | 442.443 | 1008 | Baszyn | dobry |
| 6.156.9 | 442.443 | 1009 | Wińsko | dobry |
| 6.156.9 | 442.443 | 1010 | Kleszczowice | dobry |
| 6.156.9 | 442.443 | 1011 | Kleszczowice | dobry |
| 6.156.9 | 442.443 | 1012 | Kleszczowice | dobry |
| 6.156.9 | 442.444 | 1000 | Rudawa | dobry |
| 6.156.9 | 442.444 | 1001 | Brzózka | dobry |
| 6.156.9 | 442.444 | 1002 | Brzózka | dobry |
| 6.156.9 | 442.444 | 1003 | Brzózka | zniszczony |
| 6.156.9 | 442.444 | 1004 | Brzózka | zniszczony |
| 6.156.9 | 442.444 | 1005 | Brzózka | zniszczony |
| 6.156.9 | 442.444 | 1006 | Brzózka | dobry |
| 6.156.9 | 442.444 | 1019 | Białawy Małe | dobry |
| 6.156.9 | 442.444 | 1020 | Białawy Małe | dobry |
| 6.156.10 | 442.444 | 1007 | Turzany | dobry |
| 6.156.10 | 442.444 | 1008 | Turzany | dobry |
| 6.156.10 | 442.444 | 1009 | Turzany | dobry |
| 6.156.10 | 442.444 | 1010 | Staszowice | dobry |
| 6.156.10 | 442.444 | 1011 | Staszowice | dobry |
| 6.156.10 | 442.444 | 1012 | Staszowice | dobry |
| 6.156.10 | 442.444 | 1013 | Staszowice | dobry |
| 6.156.10 | 442.444 | 1014 | Staszowice | dobry |
| 6.156.10 | 442.444 | 1015 | Staszowice | zniszczony |
| 6.156.10 | 442.444 | 1016 | Staszowice | zniszczony |
| 6.156.10 | 442.444 | 1017 | Staszowice | dobry |
| 6.156.10 | 442.444 | 1018 | Staszowice | dobry |
| 6.157.8 | 442.432 | 1001 | Węgrzce | dobry |
| 6.157.8 | 442.432 | 1002 | Węgrzce | dobry |
| 6.157.8 | 442.432 | 1003 | Wrzeszów | zniszczony |
| 6.157.8 | 442.441 | 1000 | Wrzeszów | dobry |
| 6.157.8 | 442.441 | 1001 | Wrzeszów | dobry |
| 6.157.8 | 442.441 | 1002 | Wrzeszów | dobry |
| 6.157.8 | 442.441 | 1003 | Węgrzce | dobry |
| 6.157.8 | 442.441 | 1004 | Węgrzce | dobry |
| 6.157.8 | 442.441 | 1005 | Rogów Wołowski | dobry |
| 6.157.8 | 442.441 | 1006 | Rogów Wołowski | dobry |
| 6.157.8 | 442.441 | 1007 | Wrzeszów | zniszczony |
| 6.157.8 | 442.441 | 1008 | Wrzeszów | dobry |
| 6.157.8 | 442.441 | 1009 | Wrzeszów | dobry |
| 6.157.8 | 442.441 | 1010 | Rogów Wołowski | zniszczony |
| 6.157.8 | 442.441 | 1011 | Rogów Wołowski | dobry |
| 6.157.9 | 442.441 | 1012 | Grzeszyn | zniszczony |
| 6.157.9 | 442.441 | 1013 | Grzeszyn | dobry |
| 6.157.9 | 442.441 | 1014 | Grzeszyn | dobry |
| 6.157.9 | 442.441 | 1015 | Grzeszyn | zniszczony |
| 6.157.9 | 442.441 | 1016 | Grzeszyn | zniszczony |
| 6.157.9 | 442.441 | 1017 | Grzeszyn | zniszczony |
| 6.157.9 | 442.442 | 1000 | Węglewo | dobry |
| 6.157.9 | 442.442 | 1001 | Węglewo | dobry |
| 6.157.9 | 442.442 | 1002 | Węglewo | dobry |
| 6.157.9 | 442.442 | 1003 | Białawy Małe | dobry |
| 6.157.9 | 442.442 | 1004 | Białawy Małe | zniszczony |
| 6.157.9 | 442.442 | 1005 | Białawy Małe | dobry |
| 6.157.9 | 442.442 | 1006 | Białawy Małe | dobry |
| 6.157.9 | 442.442 | 1007 | Białawy Małe | dobry |
| 6.157.9 | 442.442 | 1008 | Białawy Małe | zniszczony |
| 6.157.9 | 442.442 | 1009 | Białawy Małe | dobry |
| 6.157.9 | 442.442 | 1010 | Białawy Małe | zniszczony |
| 6.157.9 | 442.443 | 1013 | Kleszczowice | dobry |
| 6.157.8 | 442.432 | 1004 | Łazy | zniszczony |
| 6.157.8 | 442.432 | 1005 | Łazy | dobry |
| 6.157.8 | 442.432 | 1006 | Łazy | zniszczony |
| 6.157.8 | 442.432 | 1007 | Łazy | dobry |
| 6.157.8 | 442.432 | 1008 | Kozowo | zniszczony |
| 6.157.8 | 442.432 | 1009 | Kozowo | zniszczony |
| 6.157.8 | 442.432 | 1010 | Kozowo | dobry |
| 6.157.8 | 442.432 | 1011 | Kozowo | zniszczony |
| 6.157.8 | 442.441 | 1018 | Węgrzce | dobry |
| 6.157.8 | 442.441 | 1019 | Węgrzce | dobry |
| 6.157.8 | 442.441 | 1020 | Węgrzce | dobry |
| 6.157.8 | 442.441 | 1021 | Węgrzce | dobry |
| 6.157.9 | 442.441 | 1022 | Morzyna | dobry |
| 6.157.9 | 442.441 | 1023 | Morzyna | dobry |
| 6.157.9 | 442.441 | 1024 | Morzyna | dobry |
| 6.156.8 | 442.443 | 1014 | Jakubikowice | dobry |
| 6.156.8 | 442.443 | 1015 | Jakubikowice | dobry |
| 6.155.8 | 452.221 | 1003 | Moczydlnica Kl. | dobry |
| 6.155.8 | 452.221 | 1004 | Moczydlnica Kl. | dobry |
| 6.155.8 | 452.221 | 1005 | Moczydlnica Kl. | dobry |

Szczegółowe informacje na temat inwentaryzacji punktów osnowy dawnej 3 klasy przedstawiono w „Arkuszach inwentaryzacji punktów osnowy poziomej – Gmina Wińsko”.

W tabeli poniżej przedstawiono ilości zniszczonych punktów szczegółowej osnowy poziomej, głównych i escentrów, na każdym z arkuszy w układzie 2000.

| arkusz 2000 | szczegółowa | Razem punktów |
| --- | --- | --- |
|  | klasa II punkty | klasa II ekscentry | Punkty zniszczone | klasa III punkty | Punkty zniszczone |  |
| 6.155.7 | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 8 |
| 6.155.8 | 13 | 1 | 0/0 | 14 | 5 | 23 |
| 6.155.9 | 6 | 2 | 1/1 | 2 | 1 | 7 |
| 6.155.10 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.156.7 | 18 | 4 | 0/1 | 0 | 0 | 21 |
| 6.156.8 | 23 | 8 | 0/3 | 8 | 2 | 34 |
| 6.156.9 | 25 | 2 | 0/1 | 16 | 5 | 34 |
| 6.156.10 | 11 | 1 | 0/0 | 12 | 2 | 22 |
| 6.157.7 | 11 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 14 |
| 6.157.8 | 16 | 2 | 0/0 | 27 | 8 | 38 |
| 6.157.9 | 14 | 2 | 1/0 | 18 | 7 | 27 |
| 6.157.10 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| RAZEM | 146 | 25 | 2/6 | 100 | 29 | 234 |

c) dotychczasowa osnowa IV klasy i osnowa pomiarowa:

W ramach zlecenia zainwentaryzowano 447 punktów dawnej osnowy IV klasy oraz 488 punktów osnowy pomiarowej (razem 935 punktów).  Z łączenj ilości 935 punktów 491 punkty są w stanie dobrym pozostałe zniszczone lub nie odnalezione.

Wykonano pomiar kontrolny GPS RTK 390 punktów. Wyniki pomiarów oraz szczegóły inwentaryzacji przedstawiono w   „Arkuszu  inwentaryzacji punktów”.

Tabela przedstawia analizę wykorzystanych do projektowanej osnowy punktów dawnej IV klasy i osnowy pomiarowej w poszczególnych obrębach gminy Wińsko.

| Miejscowość | Adaptowana stabilizacja (słup granitowy) | Punkty przyjęte jako excentr | Zamiana stabilizacji na kamień | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aleksandrowice | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Białawy Małe | - | - | 1 | 1 |
| Białawy Wielkie | 6 | - | 4 | 10 |
| Białków | - | 2 | 3 | 5 |
| Baszyn | - | 3 | - | 3 |
| Boraszyce Małe | - | - | 2 | 2 |
| Brzózka | - | 1 | 9 | 10 |
| Chwałkowice | - | 1 | 1 | 2 |
| Domanice | - | 2 | 1 | 3 |
| Głębowice | 2 | 5 | 11 | 18 |
| Grzeszyn | 2 | - | 4 | 6 |
| Jakubikowice | - | 3 | 2 | 5 |
| Kleszczowice | - | - | 7 | 7 |
| Kozowo | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Łazy | 4 | - | - | 4 |
| Morzyna | - | 1 | 1 | 2 |
| Piskorzyna | 4 | - | - | 4 |
| Rogów Wołowski | 4 | - | 1 | 5 |
| Rudawa | - | - | 11 | 11 |
| Słup | - | 5 | 2 | 7 |
| Smogorzówek | 2 | 3 | - | 5 |
| Smogorzów Wielki | 3 | 1 | - | 4 |
| Staszowice | 2 | 1 | 6 | 9 |
| Stryjno | 1 | 5 | 8 | 14 |
| Turzany | 1 | 1 | 10 | 12 |
| Węglewo | - | - | 5 | 5 |
| Węgrzce | 2 | - | 3 | 5 |
| Wińsko | 3 | 10 | 4 | 17 |
| Wrzeszów | 4 | 1 | - | 5 |
| Boraszyce Wielkie | 3 | - |  | 3 |
| Budków | 9 | - | - | 9 |
| Buszkowice Małe | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Dąbie | 6 | - | 1 | 7 |
| Gryżyce | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Iwno | 8 | - | 5 | 13 |
| Konary | - | 1 | - | 1 |
| Krzelów | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Małowice | 2 | - | - | 2 |
| Moczydlnica Klasztorna | 1 | 1 | - | 2 |
| Orzeszków | - | 13 | 2 | 15 |
| Przyborów | 4 | 3 | 1 | 8 |
| Rajczyn | - | - | 9 | 9 |
| Wyszęcice | 3 | 7 | 1 | 11 |
| RAZEM | 84 | 80 | 129 | 293 |

Do nowoprojektowanej osnowy przyjęto istniejącą stabilizację (słupy granitowe)  w ilości 82 punktów osnowy pomiarowej jako punkty główne i 79 punktów jako excentry (słupy granitowe, rurki drenarskie lub żelazne). Zaprojektowano wymianę (rurki drenarskie lub żelazne) na słup betonowy 128 punktów osnowy pomiarowej.

III PROJEKT SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ

Na terenie gminy Wińsko projektuje się wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy

poziomej przez uzupełnienie punktami miejsc, gdzie osnowa ta jest niedostateczna oraz przez

odtworzenie zniszczonej dotychczasowej osnowy. Punkty powinny być wzajemnie widoczne i

tworzyć konstrukcje przypominające ciągi poligonowe.

Projekt osnowy przedstawiono na arkuszach map w skali 1 : 10000 dołączonych do

operatu w formie papierowej oraz na płycie CD.

Wszystkie punkty, nowe i adaptowane z dawnej II i III klasy zanumerowano jednolicie w

arkuszach 1:10000 układu „2000” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji

z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych , grawimetrycznych i magnetycznych.

Numerację w każdym z arkuszy przedstawiono w poniższej tabeli:

| Arkusz | Numery OD - DO | Ilość punktów | excentry |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.155.07 | 1.1000 - 1.1043 | 44 | 1 |
| 6.155.08 | 1.1000 - 1.1068 | 69 | 17 |
| 6.155.09 | 1.1000 - 1.1020 | 21 | 6 |
| 6.155.10 | 1.1000 - 1.1001 | 2 | - |
| 6.156.07 | 1.1000 - 1.1045 | 46 | 15 |
| 6.156.08 | 1.1000 - 1.1177 | 178 | 33 |
| 6.156.09 | 1.1000 - 1.1125 | 126 | 9 |
| 6.156.10 | 1.1000 - 1.1081 | 82 | 6 |
| 6.157.07 | 1.1000 - 1.1041 | 42 | 5 |
| 6.157.08 | 1.1000 - 1.1138 | 139 | 7 |
| 6.157.09 | 1.1000 - 1.1101 | 102 | 6 |
| 6.157.10 | 1.1000 - 1.1008 | 9 | - |
| Razem |  | 860 | 105 |

Projekt opracowano w taki sposób, by punkty pokrywały tereny zurbanizowane i tam gdzie planowe są większe inwestycje. Zapoznano się z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla gminy Wińsko i przy projektowaniu sieci wzięto po uwagę planowaną strefę przemysłową na działkach 356/1 i 356/2 w miejscowości Wińsko. Kopie planów zamieszczono w tomie III operatu.

Ogółem zaprojektowano 965 punktów (860 punktów głównych i 105 excentów)

szczegółowej osnowy poziomej w tym 144 na punktach dotychczasowej II klasy oraz 71 na

punktach dotychczasowej III klasy. Zaprojektowano dodatkowo wykorzystanie 43 punktów jako

ekscentry. Włączono również jako punkty główne, punkty osnowy pomiarowej stabilizowane

słupami granitowymi (84 punkty), jako excentry punkty stabilizowane rurką drenarską lub

żelazną (80 punktów) oraz w 128 przypadkach należy wymienić dotychczasową stabilizację

(rurką drenarską lub żelazną) na słup betonowy. Na większości słupów granitowych należy

nawiercić bolec metalowy z powodu mało widocznego centra. Przewiduje się osadzenie nowych

słupów betonowych w ilości około 565 sztuk.

Wszystkie punkty nowo projektowanej sieci posiadają wizury na sąsiednie punkty.

Stopień zagęszczenia punktów projektowaniej osnowy szczegółowej spełnia warunek przedstawiony w rozdziale 6 pkt 8 rozporządzenia i wynosi  1 punkt na 26ha.

Nowe punkty szczegółowej osnowy poziomej należy stabilizować w terenie o

nieutwardzonej nawierzchni w sposób trwały znakiem dwupoziomowym typu 5 (w formie wg

dawnych wytycznych G 1.9 typ 42 słup betonowy z rurką metalową nad płytką betonową z

krzyżem) w pozostałych terenach znak jednopoziomowy typ 2 (bolec metalowy). Znaki

jednopoziomowe należy zabezpieczyć punktami ekscentrycznymi. Ekscentry można

zastabilizować jednopoziomowo znakami ściennymi lub ziemnymi.

Dla wszystkich punktów włączonych i nowo zaprojektowanych należy wykonać nowe

opisy topograficzne. Dla nowo osadzonych znaków należy zawiadomić pisemnie właścicieli

nieruchomości, na których punkt się znajduje - " Zawiadomienie o umieszczeniu znaków "

Podstawową metodą pomiaru nowo założonych i adaptowanych punktów osnowy

planuje się pomiar techniką satelitarną, metodą statyczną w nawiązaniu do punktów osnowy

podstawowej (stacje ASG: Wrocław, Legnica, Głogów, Leszno), punktów 452201300 –

Smogorzów Mały, 442401900 – Morzyna oraz wskazane jest wykorzystanie stacji

referencyjnych znajdujących się w Wołowie, Prusicach i Rudnej. Punkty, które projektowane są

na wieżach kościołów na leży pomierzyć techniką klasyczną, metodą wcięć kątowych.

Szkic rozmieszczenia punktów nawiązania przedstawiono na poniższym schemacie.

Nawiązanie wysokościowe należy wykonać do punktów podstawowej osnowy wysokościowej leżących na terenie obiektu: 45220151, 45220150, 44240850, 44240753, 44240702, 44240703 lub innych, które zostały przedstawione na poniższym schecie. Wysokości punktów szczegółowej osnowy poziomej należy wyznaczyć z dokładnością nie mniejszę niż 0.05m.

Pomierzoną sieć należy wyrównać metodą najmniejszych kwadratów przy założeniu

bezbłędności punktów nawiązania osnowy podstawowej. Współrzędne należy obliczyć w

układzie państwowym „2000”/PL-ERTF 2000- (epoka odniesienia 2011.0).

Wykaz współrzędnych należy sporządzić, oprócz formy graficznej ( wydruk ), w formie

numerycznej w formacie tekstowym. Przewidywana dokładność wyznaczenia współrzędnych

poziomych punktu nie mniejsza niż ±0.05m.

Współrzędne punktów istniejącej wcześniej osnowy III klasy, które zamierzono i

wyrównano powtórnie w ramach realizacji projektu, należy porównać ze współrzędnymi

dotychczasowymi i w razie rozbieżności skorygować współrzędne katalogowe.

Tabela – Punkty projektowane

| Numer punktu projektowanego | Typ punktu | Punkt adaprowany | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.155.7.1.1000 | centr | 102 |  |
| 6.155.7.1.1001 | centr | 154 |  |
| 6.155.7.1.1002 | stabilizacja podziemna | 160 |  |
| 6.155.7.1.1003 | centr | 159 | kościół |
| 6.155.7.1.1004 | centr | 159pp |  |
| 6.155.7.1.1005 | centr | 163 |  |
| 6.155.7.1.1006 | centr | 165 |  |
| 6.155.7.1.1007 | stabilizacja podziemna | 169 |  |
| 6.155.7.1.1008 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.7.1.1009 | centr | nowy puknt |  |
| 6.155.7.1.1010 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.7.1.1011 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.7.1.1012 | centr | 33 |  |
| 6.155.7.1.1013 | centr | 50 |  |
| 6.155.7.1.1014 | centr | 34 |  |
| 6.155.7.1.1015 | centr | 35 |  |
| 6.155.7.1.1016 | centr | 36 |  |
| 6.155.7.1.1017 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.7.1.1018 | centr | 38 |  |
| 6.155.7.1.1019 | centr | 39 |  |
| 6.155.7.1.1020 | centr | 40 |  |
| 6.155.7.1.1021 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.7.1.1022 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.7.1.1023 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.7.1.1024 | centr | 158TK |  |
| 6.155.7.1.1025 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.7.1.1026 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.7.1.1027 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.7.1.1028 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.7.1.1029 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.7.1.1030 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.7.1.1031 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.7.1.1032 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.7.1.1033 | centr | 3011 |  |
| 6.155.7.1.1034 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.7.1.1035 | centr | 3012 |  |
| 6.155.7.1.1036 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.7.1.1037 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.7.1.1038 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.7.1.1038.1 | centr | 12 |  |
| 6.155.7.1.1039 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.7.1.1040 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.7.1.1041 | centr | 24 |  |
| 6.155.7.1.1042 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.7.1.1043 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1000 | centr | 155 |  |
| 6.155.8.1.1001 | centr | 161 |  |
| 6.155.8.1.1002 | centr | 164 |  |
| 6.155.8.1.1003 | centr | 158 |  |
| 6.155.8.1.1004 | centr | 153 |  |
| 6.155.8.1.1005 | centr | 156 |  |
| 6.155.8.1.1006 | centr | 157 |  |
| 6.155.8.1.1007 | centr | 162 |  |
| 6.155.8.1.1008 | centr | 306 | kościół |
| 6.155.8.1.1009 | centr | 306pp |  |
| 6.155.8.1.1010 | stabilizacja podziemna | 311 |  |
| 6.155.8.1.1011 | centr | 314 |  |
| 6.155.8.1.1012 | centr | 74 |  |
| 6.155.8.1.1013 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1013.1 | centr | 23 |  |
| 6.155.8.1.1014 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1014.1 | centr | 22 |  |
| 6.155.8.1.1015 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1015.1 | centr | 20 |  |
| 6.155.8.1.1016 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1016.1 | centr | 21 |  |
| 6.155.8.1.1017 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1018 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1018.1 | centr | 19 |  |
| 6.155.8.1.1019 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1019.1 | centr | 18/119 |  |
| 6.155.8.1.1019.2 | centr | 121 |  |
| 6.155.8.1.1020 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1021 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1021.1 | centr | 17 |  |
| 6.155.8.1.1022 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1022.1 | centr | 108 |  |
| 6.155.8.1.1023 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1023.1 | centr | 16 |  |
| 6.155.8.1.1024 | centr | 15 |  |
| 6.155.8.1.1025 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1026 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1027 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1027.1 | centr | 32 |  |
| 6.155.8.1.1028 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1028.1 | centr | 143 |  |
| 6.155.8.1.1029 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1030 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1031 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1032 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1033 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1034 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1034.1 | centr | 1001 |  |
| 6.155.8.1.1035 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1036 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1037 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1037.1 | centr | 76 |  |
| 6.155.8.1.1038 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1039 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1040 | centr | 1002 |  |
| 6.155.8.1.1041 | centr | 1003 |  |
| 6.155.8.1.1042 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1043 | centr | 1005 |  |
| 6.155.8.1.1044 | centr | 1006 |  |
| 6.155.8.1.1045 | centr | 1009 |  |
| 6.155.8.1.1046 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1047 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1048 | centr | 1008 |  |
| 6.155.8.1.1049 | centr | 1003 |  |
| 6.155.8.1.1050 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1051 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1052 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1053 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1053.1 | centr | 74a |  |
| 6.155.8.1.1054 | centr | 70 |  |
| 6.155.8.1.1055 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1056 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1056.1 | centr | 68 |  |
| 6.155.8.1.1057 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1058 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1059 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1060 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1060.1 | stabilizacja podziemna | 306exc |  |
| 6.155.8.1.1061 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1062 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1063 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1064 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1065 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1066 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.8.1.1067 | centr | 1004 |  |
| 6.155.8.1.1068 | centr | 1005 |  |
| 6.155.9.1.1000 | centr | 302 |  |
| 6.155.9.1.1001 | stabilizacja podziemna | 301 |  |
| 6.155.9.1.1002 | stabilizacja podziemna | 300 |  |
| 6.155.9.1.1003 | stabilizacja podziemna | 303 |  |
| 6.155.9.1.1003.1 | stabilizacja podziemna | 303exc |  |
| 6.155.9.1.1004 | centr | 304 |  |
| 6.155.9.1.1005 | centr | 1000 |  |
| 6.155.9.1.1006 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.9.1.1007 | centr | 2 |  |
| 6.155.9.1.1008 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.9.1.1008.1 | centr | 3 |  |
| 6.155.9.1.1008.2 | centr | 5 |  |
| 6.155.9.1.1009 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.9.1.1010 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.9.1.1010.1 | centr | 52 |  |
| 6.155.9.1.1011 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.9.1.1012 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.9.1.1012.1 | centr | 21 |  |
| 6.155.9.1.1013 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.9.1.1014 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.9.1.1015 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.9.1.1016 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.9.1.1017 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.9.1.1018 | centr | 3/52 |  |
| 6.155.9.1.1019 | centr | 2/51 |  |
| 6.155.9.1.1020 | centr | nowy punkt |  |
| 6.155.9.1.1020.1 | centr | 8/4316 |  |
| 6.155.10.1.1000 | centr | 23 |  |
| 6.155.10.1.1001 | centr | 13 |  |
| 6.156.7.1.1000 | centr | 657 |  |
| 6.156.7.1.1000.1 | centr | 657pp |  |
| 6.156.7.1.1000.2 | stabilizacja podziemna | 657exc |  |
| 6.156.7.1.1001 | centr | 655 |  |
| 6.156.7.1.1001.1 | stabilizacja podziemna | 655exc |  |
| 6.156.7.1.1002 | stabilizacja podziemna | 654 |  |
| 6.156.7.1.1003 | centr | 662 |  |
| 6.156.7.1.1004 | stabilizacja podziemna | 663 |  |
| 6.156.7.1.1004.1 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.7.1.1005 | centr | 601 |  |
| 6.156.7.1.1005.1 | centr | 601pp |  |
| 6.156.7.1.1005.2 | stabilizacja podziemna | 601exc |  |
| 6.156.7.1.1006 | centr | 602 |  |
| 6.156.7.1.1006.1 | centr | 602pp |  |
| 6.156.7.1.1006.2 | stabilizacja podziemna | 602exc |  |
| 6.156.7.1.1007 | centr | 667 |  |
| 6.156.7.1.1007.1 | centr | 12 |  |
| 6.156.7.1.1008 | centr | 668 |  |
| 6.156.7.1.1009 | centr | 604 |  |
| 6.156.7.1.1009.1 | centr | 604pp |  |
| 6.156.7.1.1010 | stabilizacja podziemna | 670 |  |
| 6.156.7.1.1011 | stabilizacja podziemna | 672 |  |
| 6.156.7.1.1012 | centr | 151 |  |
| 6.156.7.1.1013 | centr | 100 |  |
| 6.156.7.1.1014 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.7.1.1014.1 | centr | 10 |  |
| 6.156.7.1.1015 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.7.1.1016 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.7.1.1017 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.7.1.1018 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.7.1.1019 | centr | 14 |  |
| 6.156.7.1.1020 | centr | 15 |  |
| 6.156.7.1.1021 | centr | 142 |  |
| 6.156.7.1.1022 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.7.1.1022.1 | centr | 17 |  |
| 6.156.7.1.1023 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.7.1.1024 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.7.1.1025 | centr | 144 |  |
| 6.156.7.1.1026 | centr | 143 |  |
| 6.156.7.1.1027 | centr | 11 |  |
| 6.156.7.1.1028 | centr | 8/55 |  |
| 6.156.7.1.1029 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.7.1.1030 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.7.1.1031 | centr | 24 |  |
| 6.156.7.1.1032 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.7.1.1033 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.7.1.1034 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.7.1.1035 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.7.1.1036 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.7.1.1037 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.7.1.1038 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.7.1.1038.1 | centr | 110 |  |
| 6.156.7.1.1039 | centr | 109 |  |
| 6.156.7.1.1040 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.7.1.1040.1 | centr | 108 |  |
| 6.156.7.1.1041 | centr | 27 |  |
| 6.156.7.1.1042 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.7.1.1042.1 | centr | 26 |  |
| 6.156.7.1.1043 | centr | 28 |  |
| 6.156.7.1.1044 | centr | 29 |  |
| 6.156.7.1.1045 | centr | 30 |  |
| 6.156.8.1.1000 | centr | 660 | kościół |
| 6.156.8.1.1001 | centr | 660pp |  |
| 6.156.8.1.1002 | centr | 658 |  |
| 6.156.8.1.1003 | centr | 661 |  |
| 6.156.8.1.1004 | stabilizacja podziemna | 656 |  |
| 6.156.8.1.1005 | centr | 653 |  |
| 6.156.8.1.1006 | centr | 659 |  |
| 6.156.8.1.1007 | centr | 802 |  |
| 6.156.8.1.1008 | centr | 801 | kościół |
| 6.156.8.1.1009 | centr | 801pp |  |
| 6.156.8.1.1010 | centr | 807 |  |
| 6.156.8.1.1011 | centr | 815 | kościół |
| 6.156.8.1.1012 | stabilizacja podziemna | 817 |  |
| 6.156.8.1.1013 | centr | 810 |  |
| 6.156.8.1.1013.1 | stabilizacja podziemna | 810exc |  |
| 6.156.8.1.1014 | centr | 664 |  |
| 6.156.8.1.1015 | centr | 665 |  |
| 6.156.8.1.1016 | centr | 666 |  |
| 6.156.8.1.1017 | centr | 669 | kościół |
| 6.156.8.1.1018 | centr | 669pp |  |
| 6.156.8.1.1019 | centr | 671 |  |
| 6.156.8.1.1020 | stabilizacja podziemna | 150 |  |
| 6.156.8.1.1021 | stabilizacja podziemna | 152 |  |
| 6.156.8.1.1022 | centr | 8 |  |
| 6.156.8.1.1023 | centr | 7 |  |
| 6.156.8.1.1024 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1025 | centr | 5 |  |
| 6.156.8.1.1026 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1027 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1028 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1029 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1030 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1031 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1032 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1033 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1033.1 | centr | 41 |  |
| 6.156.8.1.1034 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1035 | centr | 39 |  |
| 6.156.8.1.1036 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1036.1 | centr | 42 |  |
| 6.156.8.1.1037 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1037.1 | centr | 44 |  |
| 6.156.8.1.1038 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1038.1 | centr | 46 |  |
| 6.156.8.1.1039 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1040 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1040.1 | centr | 29 |  |
| 6.156.8.1.1041 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1041.1 | centr | 28 |  |
| 6.156.8.1.1042 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1043 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1043.1 | centr | 32 |  |
| 6.156.8.1.1044 | centr | 95 |  |
| 6.156.8.1.1045 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1046 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1047 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1048 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1048.1 | centr | 93 |  |
| 6.156.8.1.1049 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1050 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1050.1 | centr | 17 |  |
| 6.156.8.1.1051 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1052 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1053 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1054 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1055 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1056 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1057 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1057.1 | centr | 7 |  |
| 6.156.8.1.1058 | centr | 6 |  |
| 6.156.8.1.1059 | centr | 5 |  |
| 6.156.8.1.1060 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1061 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1062 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1063 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1064 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1065 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1066 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1067 | centr | 58 |  |
| 6.156.8.1.1068 | centr | 72 |  |
| 6.156.8.1.1069 | centr | 59 |  |
| 6.156.8.1.1070 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1071 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1072 | centr | 60 |  |
| 6.156.8.1.1073 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1074 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1075 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1076 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1077 | centr | 83 |  |
| 6.156.8.1.1078 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1079 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1080 | centr | 71 |  |
| 6.156.8.1.1081 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1082 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1083 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1084 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1085 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1086 | centr | 6 |  |
| 6.156.8.1.1087 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1087.1 | centr | 5 |  |
| 6.156.8.1.1088 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1088.1 | centr | 4 |  |
| 6.156.8.1.1089 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1089.1 | centr | 2 |  |
| 6.156.8.1.1090 | centr | 16 |  |
| 6.156.8.1.1090.1 | centr | 1 |  |
| 6.156.8.1.1091 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1091.1 | centr | 17 |  |
| 6.156.8.1.1092 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1093 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1094 | centr | 6 |  |
| 6.156.8.1.1095 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1096 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1096.1 | centr | 4 |  |
| 6.156.8.1.1097 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1098 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1099 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1100 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1101 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1102 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1103 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1104 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1105 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1106 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1107 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1108 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1108.1 | centr | 67 |  |
| 6.156.8.1.1109 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1110 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1111 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1112 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1113 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1114 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1115 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1115.1 | centr | 48 |  |
| 6.156.8.1.1116 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1116.1 | centr | 47 |  |
| 6.156.8.1.1117 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1117.1 | centr | 122 |  |
| 6.156.8.1.1118 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1119 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1120 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1121 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1122 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1123 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1124 | centr | 1007 |  |
| 6.156.8.1.1125 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1125.1 | centr | 189 |  |
| 6.156.8.1.1126 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1127 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1128 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1129 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1129.1 | centr | 45 |  |
| 6.156.8.1.1130 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1131 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1132 | centr | 46 |  |
| 6.156.8.1.1133 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1134 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1134.1 | centr | 152 |  |
| 6.156.8.1.1135 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1135.1 | centr | 151 |  |
| 6.156.8.1.1136 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1137 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1138 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1139 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1140 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1141 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1142 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1143 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1144 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1145 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1146 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1147 | centr | 2 |  |
| 6.156.8.1.1148 | centr | 3 |  |
| 6.156.8.1.1149 | centr | 1014 |  |
| 6.156.8.1.1149.1 | centr | 4 |  |
| 6.156.8.1.1150 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1151 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1151.1 | centr | 6 |  |
| 6.156.8.1.1152 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1153 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1154 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1155 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1155.1 | centr | 17 |  |
| 6.156.8.1.1156 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1157 | centr | 1015 |  |
| 6.156.8.1.1158 | centr | 4 |  |
| 6.156.8.1.1159 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1160 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1161 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1161.1 | centr | 2 |  |
| 6.156.8.1.1162 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1163 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1164 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1165 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1166 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1167 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1168 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1169 | stabilizacja podziemna | 1003 |  |
| 6.156.8.1.1170 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1170.1 | centr | 12 |  |
| 6.156.8.1.1171 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1171.1 | centr | 13 |  |
| 6.156.8.1.1172 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1172.1 | centr | 14 |  |
| 6.156.8.1.1173 | centr | 1002 |  |
| 6.156.8.1.1174 | centr | 1001 |  |
| 6.156.8.1.1175 | centr | 1000 |  |
| 6.156.8.1.1175 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1176 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.8.1.1176.1 | stabilizacja podziemna | 815pp |  |
| 6.156.8.1.1177 | centr | 1006 |  |
| 6.156.9.1.1000 | centr | 803 |  |
| 6.156.9.1.1001 | stabilizacja podziemna | 804 |  |
| 6.156.9.1.1002 | centr | 805 |  |
| 6.156.9.1.1003 | stabilizacja podziemna | 808 |  |
| 6.156.9.1.1004 | centr | 806 |  |
| 6.156.9.1.1005 | centr | 809 |  |
| 6.156.9.1.1006 | stabilizacja podziemna | 864 |  |
| 6.156.9.1.1007 | centr | 858 |  |
| 6.156.9.1.1008 | centr | 853 |  |
| 6.156.9.1.1009 | centr | 852 |  |
| 6.156.9.1.1010 | stabilizacja podziemna | 851 |  |
| 6.156.9.1.1011 | stabilizacja podziemna | 856 |  |
| 6.156.9.1.1012 | centr | 863 |  |
| 6.156.9.1.1013 | centr | 867 |  |
| 6.156.9.1.1014 | centr | 872 |  |
| 6.156.9.1.1014.1 | centr | 872exc |  |
| 6.156.9.1.1015 | stabilizacja podziemna | 873 |  |
| 6.156.9.1.1016 | centr | 868 |  |
| 6.156.9.1.1017 | centr | 875 |  |
| 6.156.9.1.1018 | centr | 814 |  |
| 6.156.9.1.1019 | centr | 816 |  |
| 6.156.9.1.1020 | centr | 816pp |  |
| 6.156.9.1.1021 | centr | 818 |  |
| 6.156.9.1.1022 | centr | 813 |  |
| 6.156.9.1.1023 | centr | 811 |  |
| 6.156.9.1.1024 | centr | 812 |  |
| 6.156.9.1.1025 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1026 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1027 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1028 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1029 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1030 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1031 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1032 | centr | 1012 |  |
| 6.156.9.1.1033 | centr | 1011 |  |
| 6.156.9.1.1034 | centr | 1010 |  |
| 6.156.9.1.1035 | centr | 1009 |  |
| 6.156.9.1.1036 | centr | 111 |  |
| 6.156.9.1.1037 | centr | 110 |  |
| 6.156.9.1.1038 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1039 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1040 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1041 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1042 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1042.1 | centr | 165 |  |
| 6.156.9.1.1042.2 | centr | 33 |  |
| 6.156.9.1.1043 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1043.1 | centr | 31 |  |
| 6.156.9.1.1044 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1044.1 | centr | 29 |  |
| 6.156.9.1.1045 | centr | 28 |  |
| 6.156.9.1.1046 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1047 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1047.1 | centr | 157 |  |
| 6.156.9.1.1048 | centr | 34 |  |
| 6.156.9.1.1049 | centr | 35 |  |
| 6.156.9.1.1050 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1051 | centr | 37 |  |
| 6.156.9.1.1052 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1053 | centr | 100 |  |
| 6.156.9.1.1054 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1055 | centr | 106 |  |
| 6.156.9.1.1056 | centr | 107 |  |
| 6.156.9.1.1057 | centr | 1006 |  |
| 6.156.9.1.1058 | centr | 1019 |  |
| 6.156.9.1.1059 | centr | 1020 |  |
| 6.156.9.1.1060 | centr | 9 |  |
| 6.156.9.1.1061 | centr | 8 |  |
| 6.156.9.1.1061.1 | centr | 58 |  |
| 6.156.9.1.1062 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1063 | centr | 6 |  |
| 6.156.9.1.1064 | centr | 5 |  |
| 6.156.9.1.1065 | centr | 4 |  |
| 6.156.9.1.1066 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1067 | centr | 3 |  |
| 6.156.9.1.1068 | centr | 2 |  |
| 6.156.9.1.1069 | centr | 1000 |  |
| 6.156.9.1.1070 | centr | 1001 |  |
| 6.156.9.1.1071 | centr | 1002 |  |
| 6.156.9.1.1072 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1073 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1074 | centr | 45 |  |
| 6.156.9.1.1075 | centr | 44 |  |
| 6.156.9.1.1076 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1077 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1078 | centr | 7 |  |
| 6.156.9.1.1079 | centr | 25 |  |
| 6.156.9.1.1080 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1081 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1082 | centr | 23 |  |
| 6.156.9.1.1083 | centr | 23 |  |
| 6.156.9.1.1084 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1084.1 | centr | 22 |  |
| 6.156.9.1.1085 | centr | 24 |  |
| 6.156.9.1.1086 | centr | 6 |  |
| 6.156.9.1.1087 | centr | 5 |  |
| 6.156.9.1.1088 | centr | 4 |  |
| 6.156.9.1.1089 | centr | 3 |  |
| 6.156.9.1.1090 | centr | 2 |  |
| 6.156.9.1.1091 | centr | 1 |  |
| 6.156.9.1.1092 | centr | 73/20 |  |
| 6.156.9.1.1093 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1094 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1095 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1096 | centr | 7 |  |
| 6.156.9.1.1097 | centr | 72/19 |  |
| 6.156.9.1.1098 | centr | 70/17 |  |
| 6.156.9.1.1099 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1100 | centr | 69/16 |  |
| 6.156.9.1.1101 | centr | 90 |  |
| 6.156.9.1.1102 | centr | 91 |  |
| 6.156.9.1.1103 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1104 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1104.1 | centr | 58 |  |
| 6.156.9.1.1105 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1106 | centr | 62 |  |
| 6.156.9.1.1107 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1108 | centr | 337/100 |  |
| 6.156.9.1.1109 | centr | 63 |  |
| 6.156.9.1.1110 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1111 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1112 | centr | 1008 |  |
| 6.156.9.1.1113 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1114 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1115 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1116 | centr | 1004 |  |
| 6.156.9.1.1117 | centr | 1005 |  |
| 6.156.9.1.1118 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1119 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1120 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1121 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1122 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1123 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1124 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.9.1.1125 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.10.1.1000 | stabilizacja podziemna | 854 |  |
| 6.156.10.1.1000.1 | centr | 854exc |  |
| 6.156.10.1.1001 | centr | 850 |  |
| 6.156.10.1.1002 | centr | 857 |  |
| 6.156.10.1.1003 | centr | 860 |  |
| 6.156.10.1.1004 | centr | 855 |  |
| 6.156.10.1.1005 | stabilizacja podziemna | 861 |  |
| 6.156.10.1.1006 | centr | 862 |  |
| 6.156.10.1.1007 | centr | 870 |  |
| 6.156.10.1.1008 | centr | 869 |  |
| 6.156.10.1.1009 | centr | 866 |  |
| 6.156.10.1.1010 | stabilizacja podziemna | 871 |  |
| 6.156.10.1.1011 | centr | 15 |  |
| 6.156.10.1.1012 | centr | 8 |  |
| 6.156.10.1.1013 | centr | 16 |  |
| 6.156.10.1.1014 | centr | 17 |  |
| 6.156.10.1.1015 | centr | 18 |  |
| 6.156.10.1.1016 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.10.1.1017 | centr | 28 |  |
| 6.156.10.1.1018 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.10.1.1019 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.10.1.1019.1 | centr | 27 |  |
| 6.156.10.1.1020 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.10.1.1021 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.10.1.1022 | centr | nowy punkt | kościół |
| 6.156.10.1.1023 | centr | 26 |  |
| 6.156.10.1.1024 | centr | 5027 |  |
| 6.156.10.1.1025 | centr | 7 |  |
| 6.156.10.1.1026 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.10.1.1027 | centr | 34 |  |
| 6.156.10.1.1028 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.10.1.1029 | centr | 33 |  |
| 6.156.10.1.1030 | centr | 5 |  |
| 6.156.10.1.1031 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.10.1.1031.1 | centr | 4 |  |
| 6.156.10.1.1032 | centr | 3 |  |
| 6.156.10.1.1033 | centr | 2 |  |
| 6.156.10.1.1034 | centr | 1 |  |
| 6.156.10.1.1035 | centr | 6 |  |
| 6.156.10.1.1036 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.10.1.1037 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.10.1.1038 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.10.1.1039 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.10.1.1040 | centr | 5137 |  |
| 6.156.10.1.1041 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.10.1.1042 | centr | 8 |  |
| 6.156.10.1.1043 | centr | 7 |  |
| 6.156.10.1.1044 | centr | 6 |  |
| 6.156.10.1.1045 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.10.1.1045.1 | centr | 5 |  |
| 6.156.10.1.1046 | centr | 4 |  |
| 6.156.10.1.1047 | centr | 3 |  |
| 6.156.10.1.1048 | centr | 2 |  |
| 6.156.10.1.1049 | centr | 17 |  |
| 6.156.10.1.1050 | centr | 24 |  |
| 6.156.10.1.1051 | centr | 23 |  |
| 6.156.10.1.1052 | centr | 22 |  |
| 6.156.10.1.1053 | centr | 21 |  |
| 6.156.10.1.1054 | centr | 1007 |  |
| 6.156.10.1.1055 | centr | 1008 |  |
| 6.156.10.1.1056 | centr | 1009 |  |
| 6.156.10.1.1057 | centr | 1010 |  |
| 6.156.10.1.1058 | centr | 1011 |  |
| 6.156.10.1.1059 | centr | 1012 |  |
| 6.156.10.1.1060 | centr | 1013 |  |
| 6.156.10.1.1061 | centr | 1014 |  |
| 6.156.10.1.1062 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.10.1.1063 | centr | 1016 |  |
| 6.156.10.1.1064 | centr | 1017 |  |
| 6.156.10.1.1065 | centr | 1018 |  |
| 6.156.10.1.1066 | centr | 1 |  |
| 6.156.10.1.1067 | centr | 2 |  |
| 6.156.10.1.1068 | centr | 3 |  |
| 6.156.10.1.1069 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.10.1.1069.1 | centr | 4 |  |
| 6.156.10.1.1070 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.10.1.1071 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.10.1.1072 | centr | 16 |  |
| 6.156.10.1.1073 | centr | 15 |  |
| 6.156.10.1.1074 | centr | 27 |  |
| 6.156.10.1.1075 | centr | 18 |  |
| 6.156.10.1.1076 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.10.1.1077 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.10.1.1077.1 | centr | 15 |  |
| 6.156.10.1.1078 | centr | 14 |  |
| 6.156.10.1.1079 | centr | 13 |  |
| 6.156.10.1.1080 | centr | nowy punkt |  |
| 6.156.10.1.1081 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.7.1.1000 | centr | 553 |  |
| 6.157.7.1.1001 | centr | 555 |  |
| 6.157.7.1.1002 | centr | 556 |  |
| 6.157.7.1.1002.1 | centr | 556pp |  |
| 6.157.7.1.1002.2 | stabilizacja podziemna | 556exc |  |
| 6.157.7.1.1003 | centr | 560 |  |
| 6.157.7.1.1003.1 | stabilizacja podziemna | 560exc |  |
| 6.157.7.1.1004 | centr | 560pp |  |
| 6.157.7.1.1005 | centr | 563 |  |
| 6.157.7.1.1006 | centr | 561 |  |
| 6.157.7.1.1007 | stabilizacja podziemna | 650 |  |
| 6.157.7.1.1008 | centr | 652 |  |
| 6.157.7.1.1008.1 | stabilizacja podziemna | 652exc |  |
| 6.157.7.1.1009 | centr | 652pp |  |
| 6.157.7.1.1010 | centr | 128 |  |
| 6.157.7.1.1011 | centr | 144 |  |
| 6.157.7.1.1012 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.7.1.1013 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.7.1.1014 | centr | 141 |  |
| 6.157.7.1.1015 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.7.1.1016 | centr | 139 |  |
| 6.157.7.1.1017 | centr | 138 |  |
| 6.157.7.1.1018 | centr | 167 |  |
| 6.157.7.1.1019 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.7.1.1020 | centr | 176 |  |
| 6.157.7.1.1021 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.7.1.1022 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.7.1.1023 | centr | 370 |  |
| 6.157.7.1.1024 | centr | 136 |  |
| 6.157.7.1.1025 | centr | 135 |  |
| 6.157.7.1.1026 | centr | 134 |  |
| 6.157.7.1.1027 | centr | 131a |  |
| 6.157.7.1.1028 | centr | 5 |  |
| 6.157.7.1.1029 | centr | 4 |  |
| 6.157.7.1.1030 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.7.1.1031 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.7.1.1032 | centr | 96 |  |
| 6.157.7.1.1033 | centr | 97 |  |
| 6.157.7.1.1034 | centr | 98 |  |
| 6.157.7.1.1035 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.7.1.1036 | centr | 100 |  |
| 6.157.7.1.1037 | centr | 101 |  |
| 6.157.7.1.1038 | centr | 74 |  |
| 6.157.7.1.1039 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.7.1.1040 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.7.1.1041 | centr | 7 |  |
| 6.157.8.1.1000 | centr | 550 |  |
| 6.157.8.1.1001 | centr | 554 |  |
| 6.157.8.1.1002 | stabilizacja podziemna | 557 |  |
| 6.157.8.1.1003 | centr | 562 |  |
| 6.157.8.1.1003.1 | centr | 52 |  |
| 6.157.8.1.1004 | stabilizacja podziemna | 651 |  |
| 6.157.8.1.1004.1 | centr | 651exc |  |
| 6.157.8.1.1005 | centr | 559 |  |
| 6.157.8.1.1005.1 | centr | 559exc |  |
| 6.157.8.1.1006 | centr | 558 |  |
| 6.157.8.1.1007 | stabilizacja podziemna | 564 |  |
| 6.157.8.1.1008 | centr | 709 |  |
| 6.157.8.1.1009 | centr | 707 |  |
| 6.157.8.1.1010 | centr | 708 |  |
| 6.157.8.1.1011 | centr | 702 |  |
| 6.157.8.1.1012 | centr | 711 |  |
| 6.157.8.1.1013 | centr | 712 |  |
| 6.157.8.1.1014 | centr | 717 |  |
| 6.157.8.1.1015 | centr | 800 |  |
| 6.157.8.1.1016 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1017 | centr | 8 |  |
| 6.157.8.1.1018 | centr | 7 |  |
| 6.157.8.1.1019 | centr | 6 |  |
| 6.157.8.1.1020 | centr | 5 |  |
| 6.157.8.1.1021 | centr | 4 |  |
| 6.157.8.1.1022 | centr | 3 |  |
| 6.157.8.1.1023 | centr | 13 |  |
| 6.157.8.1.1024 | centr | 12 |  |
| 6.157.8.1.1025 | centr | 11 |  |
| 6.157.8.1.1026 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1027 | centr | 1004 |  |
| 6.157.8.1.1028 | centr | 1005 |  |
| 6.157.8.1.1029 | centr | 1006 |  |
| 6.157.8.1.1030 | centr | 1007 |  |
| 6.157.8.1.1031 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1032 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1033 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1034 | centr | 26 |  |
| 6.157.8.1.1035 | centr | 25 |  |
| 6.157.8.1.1036 | centr | 24 |  |
| 6.157.8.1.1037 | centr | 117 |  |
| 6.157.8.1.1038 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1039 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1040 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1041 | centr | 1001 |  |
| 6.157.8.1.1042 | centr | 1002 |  |
| 6.157.8.1.1043 | centr | 1003 |  |
| 6.157.8.1.1044 | centr | 1/176 |  |
| 6.157.8.1.1045 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1046 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1047 | centr | 10/80 |  |
| 6.157.8.1.1048 | centr | 11/79 |  |
| 6.157.8.1.1049 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1049.1 | centr | 12/78 |  |
| 6.157.8.1.1050 | centr | 13/77 |  |
| 6.157.8.1.1051 | centr | 14/76 |  |
| 6.157.8.1.1052 | centr | 1000 |  |
| 6.157.8.1.1053 | centr | 1001 |  |
| 6.157.8.1.1054 | centr | 1002 |  |
| 6.157.8.1.1055 | centr | 1003 |  |
| 6.157.8.1.1056 | centr | 1004 |  |
| 6.157.8.1.1057 | centr | 1005 |  |
| 6.157.8.1.1058 | centr | 1006 |  |
| 6.157.8.1.1059 | centr | 1008 |  |
| 6.157.8.1.1060 | centr | 1009 |  |
| 6.157.8.1.1061 | centr | 3 |  |
| 6.157.8.1.1062 | centr | 4 |  |
| 6.157.8.1.1063 | centr | 5/71/66 |  |
| 6.157.8.1.1064 | centr | 9 |  |
| 6.157.8.1.1065 | centr | 10 |  |
| 6.157.8.1.1066 | centr | 1011 |  |
| 6.157.8.1.1069 | centr | 1008 |  |
| 6.157.8.1.1070 | centr | 18 |  |
| 6.157.8.1.1071 | centr | 1 |  |
| 6.157.8.1.1072 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1072.1 | centr | 2 |  |
| 6.157.8.1.1073 | centr | 6 |  |
| 6.157.8.1.1074 | centr | 5 |  |
| 6.157.8.1.1075 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1076 | centr | 1010 |  |
| 6.157.8.1.1077 | centr | 7 |  |
| 6.157.8.1.1078 | centr | 8 |  |
| 6.157.8.1.1079 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1080 | centr | 12 |  |
| 6.157.8.1.1081 | centr | 4 |  |
| 6.157.8.1.1082 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1083 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1084 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1085 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1086 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1087 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1088 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1089 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1090 | centr | 1020 |  |
| 6.157.8.1.1091 | centr | 1021 |  |
| 6.157.8.1.1092 | centr | 1018 |  |
| 6.157.8.1.1093 | centr | 1019 |  |
| 6.157.8.1.1103 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1104 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1105 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1106 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1107 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1108 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1109 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1110 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1111 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1112 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1113 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1114 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1115 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1116 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1117 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1118 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1119 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1120 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1121 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1122 | centr | 16 |  |
| 6.157.8.1.1123 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1124 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1124.1 | centr | 14 |  |
| 6.157.8.1.1125 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1125.1 | centr | 11 |  |
| 6.157.8.1.1126 | centr | 12 |  |
| 6.157.8.1.1127 | centr | 13 |  |
| 6.157.8.1.1128 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1129 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1130 | centr | 8 |  |
| 6.157.8.1.1131 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1132 | centr | 63 |  |
| 6.157.8.1.1133 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1134 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1135 | centr | nowy punkt | kościół |
| 6.157.8.1.1136 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1137 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.8.1.1138 | centr | nowy punkt | kościół |
| 6.157.9.1.1000 | centr | 703 |  |
| 6.157.9.1.1001 | centr | 701 |  |
| 6.157.9.1.1002 | centr | 706pp |  |
| 6.157.9.1.1003 | centr | 710 |  |
| 6.157.9.1.1004 | stabilizacja podziemna | 713 |  |
| 6.157.9.1.1005 | centr | 714 |  |
| 6.157.9.1.1006 | centr | 716 |  |
| 6.157.9.1.1007 | stabilizacja podziemna | 715 |  |
| 6.157.9.1.1008 | centr | 761 |  |
| 6.157.9.1.1009 | centr | 759 |  |
| 6.157.9.1.1010 | stabilizacja podziemna | 753 |  |
| 6.157.9.1.1011 | centr | 756 |  |
| 6.157.9.1.1012 | stabilizacja podziemna | 758 |  |
| 6.157.9.1.1013 | centr | 761exc |  |
| 6.157.9.1.1014 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1015 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1016 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1017 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1018 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1019 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1020 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1021 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1022 | centr | 17 |  |
| 6.157.9.1.1023 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1024 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1025 | centr | 20 |  |
| 6.157.9.1.1026 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1027 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1028 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1029 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1030 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1031 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1032 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1033 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1034 | centr | 61 |  |
| 6.157.9.1.1035 | centr | 60 |  |
| 6.157.9.1.1036 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1037 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1038 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1039 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1040 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1040.1 | centr | 1013 |  |
| 6.157.9.1.1041 | centr | 1014 |  |
| 6.157.9.1.1042 | centr | 1015 |  |
| 6.157.9.1.1043 | centr | 10/36 |  |
| 6.157.9.1.1044 | centr | 27/37 |  |
| 6.157.9.1.1045 | centr | 28 |  |
| 6.157.9.1.1046 | centr | 29 |  |
| 6.157.9.1.1047 | centr | 30/69 |  |
| 6.157.9.1.1048 | centr | 31 |  |
| 6.157.9.1.1049 | centr | 9 |  |
| 6.157.9.1.1050 | centr | 8 |  |
| 6.157.9.1.1051 | centr | 1013 |  |
| 6.157.9.1.1052 | centr | 1 |  |
| 6.157.9.1.1053 | centr | 6 |  |
| 6.157.9.1.1054 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1055 | centr | 2 |  |
| 6.157.9.1.1056 | centr | 3 |  |
| 6.157.9.1.1057 | centr | 4 |  |
| 6.157.9.1.1058 | centr | 5 |  |
| 6.157.9.1.1059 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1059.1 | centr | 4 |  |
| 6.157.9.1.1060 | centr | 11 |  |
| 6.157.9.1.1060.1 | centr | 17 |  |
| 6.157.9.1.1061 | centr | 10 |  |
| 6.157.9.1.1062 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1063 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1064 | centr | 1024 |  |
| 6.157.9.1.1065 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1066 | centr | 1022 |  |
| 6.157.9.1.1067 | centr | 1023 |  |
| 6.157.9.1.1067.1 | centr | 28 |  |
| 6.157.9.1.1068 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1068.1 | centr | 27 |  |
| 6.157.9.1.1069 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1070 | centr | 25 |  |
| 6.157.9.1.1071 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1072 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1073 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1074 | centr | 2 |  |
| 6.157.9.1.1075 | centr | 3 |  |
| 6.157.9.1.1076 | centr | 4 |  |
| 6.157.9.1.1077 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1078 | centr | 7 |  |
| 6.157.9.1.1079 | centr | 11 |  |
| 6.157.9.1.1080 | centr | 1000 |  |
| 6.157.9.1.1081 | centr | 1001 |  |
| 6.157.9.1.1082 | centr | 1002 |  |
| 6.157.9.1.1083 | centr | 1003 |  |
| 6.157.9.1.1084 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1085 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1086 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1087 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1088 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1089 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1090 | centr | 17 |  |
| 6.157.9.1.1091 | centr | 1005 |  |
| 6.157.9.1.1092 | centr | 1006 |  |
| 6.157.9.1.1093 | centr | 1007 |  |
| 6.157.9.1.1094 | centr | 1008 |  |
| 6.157.9.1.1095 | centr | 1009 |  |
| 6.157.9.1.1096 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1097 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1098 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1098.1 | centr | 69 |  |
| 6.157.9.1.1099 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1100 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.9.1.1101 | centr | 72 |  |
| 6.157.10.1.1000 | stabilizacja podziemna | 760 |  |
| 6.157.10.1.1001 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.10.1.1002 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.10.1.1003 | centr | 7 |  |
| 6.157.10.1.1004 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.10.1.1005 | centr | nowy punkt |  |
| 6.157.10.1.1006 | centr | 4 |  |
| 6.157.10.1.1007 | centr | 13 |  |
| 6.157.10.1.1008 | centr | 14 |  |

Projekt wykonano z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Wołowie.

Załączniki :

TOM I

1. Mapy inwentaryzacji istniejącej osnowy - 12 arkuszy

2. Arkusze z inwentaryzacji osnowy szczegółowej - 28 kart

3. Kopie zaktualizowanych opisów topograficznych - 152 szt.

4. Płyta CD z inwentaryzacji – 1 szt.

TOM II

1. Opisy topograficzne istniejących punktów - 611 szt.

TOM III

1. Sprawozdanie z wykonania prac - -3 karty

1. Mapy projektu technicznego – 12 arkuszy

2. Arkusz projektowanych punktów – 28 kart

3. Opis projektu technicznego - 36 kart

4. Płyta CD - opracowanie projektu - 1 szt .

Opracował: