Warunki techniczne wykonania na wniosek strony kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów ustalonej na podstawie pomiarów przeprowadzonych w 1963r., dla konturów oznaczonych 87 RIIIb-b oraz 36-RV-a w działce nr 48 o pow. 0,46 ha. w obrębie Iwno, w jednostce ewidencyjnej Wińsko, powiat wołowski.

1. Obowiązujące Przepisy Prawne

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015 poz. 520 t.j.);

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015r. poz. 545 t.j.).;

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246);

- ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182);

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DZ. U. z 2011, Nr 263, poz. 1572 z późn. zm.)

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 7 października 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U z 2013, poz. 1183)

Materiały pomocnicze:

Zarządzenie nr 127 Ministra Rolnictwa z dnia 14 czerwca 1956r. w sprawie zasad i metod technicznego wykonania klasyfikacji gruntów oraz wymaganych kwalifikacji dla osób przeprowadzających tę klasyfikację łącznie z instrukcją w sprawie przeprowadzenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów i aneksem do tej instrukcji (Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa Nr 11 z dnia 20 października 1956r., poz.62).

2.  Istniejące materiały geodezyjne i kartograficzne

1. Operat ewidencji gruntów i budynków

2. Operat gleboznawczej klasyfikacji gruntów

3. Mapa zasadnicza

4. Dane pomiarowe z Zasobu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

3.  Charakterystyka obiektu:

Dz. nr 48, o pow. 0,46 ha. użytki RIIIb o pow. 0,44ha, RV o pow. 0,02ha w obrębie Iwno (Gmina Wińsko), stanowiące własność osoby fizycznej.

5. Zakres prac:

I etap:

- Zgłoszenie pracy geodezyjnej w ODGIK w Wołowie

- Analiza i ocena istniejących materiałów geodezyjna kartograficznych zgromadzonych w ODGIK

- Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie w tym:

  - Badania profili glebowych, w tym określenie uziarnienia ich poszczególnych poziomach genetycznych oraz szczegółowe określenie na mapie ewidencyjnej miejsca tych badań

  - Zaliczenie gruntów do odpowiedniego typu, rodzaju i gatunku gleby, rodzaju użytku gruntowego oraz klasy bonitacyjnej

  - Sprawozdanie techniczne ze szczegółowym uzasadnieniem zaistniałych zmian i wyjaśnienia przyczyn

II etap:

- Opracowanie projektu ustalenia klasyfikacji zgodnie z §8 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

2. Weryfikację gleboznawczej klasyfikacji gruntów należy wykonać w obecności właściciela , którego należy powiadomić pisemnie (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)  w terminie co najmniej 7 dni od daty rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych. Fakt obecności stron należy odnotować w protokole klasyfikacyjnym w postaci złożonego przez nich  podpisu. W przypadku odmowy podpisu  w protokole lub braku podpisu z jakiejkolwiek przyczyny fakt ten należy odnotować i wyjaśnić  jego przyczynę.

2a. Przedłożenie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów celem wyłożenia do wglądu dla zainteresowanych osób.

3. Określenie współrzędnych punktów załamania granic konturów klasyfikacyjnych i określenie współrzędnych punktów przecięcia granic konturów klasyfikacyjnych z granicami działek ewidencyjnych. Zgodnie z - rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2013 poz. 1551)  -  danymi ewidencyjnymi dotyczącymi użytków gruntowych i klas bonitacyjnych są:

• numeryczne opisy konturów tych użytków i klas bonitacyjnych;

• oznaczenia użytków gruntowych i klas bonitacyjnych w granicach poszczególnych

konturów oraz numery tych konturów;

• przebieg konturów klasyfikacyjnych przyjmuje się w ewidencji na podstawie mapy klasyfikacji zgodnie z § 8 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia  w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września  2012 r. i zamyka się w granicach konturów gruntów rolnych i leśnych.

4. Wykonanie obliczeń niezbędnych do sporządzenia wykazu zmian gruntowych, obliczenie powierzchni konturów klasyfikacyjnych w działkach ewidencyjnych i sporządzenie w wykazu zmian gruntowych – osobno dla każdej jednostki rejestrowej.

5. Skompletowanie operatu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi do zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołowie. W wyniku  opracowania dokumentacji geodezyjnej powstanie  operat gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz z wykazami danych ewidencyjnych - przyjęty do zasobu  Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej będzie stanowił podstawę do wydania decyzji administracyjnej  w sprawie ustalenia klasyfikacji i wprowadzenia zamian w operacie ewidencji gruntów i budynków.

6. Operat klasyfikacyjny i zmiany użytków powinien zawierać:

- Ustalenie zasięgu gruntu podlegających klasyfikacji

- Szkice polowe

- Dzienniki pomiaru

- Wykazy zmian danych ewidencyjnych

- Wykazy współrzędnych

- Obliczenia

- Mapy z wywiadu terenowego

- Rozliczenia użytków i klas w działkach ewidencyjnych

- Protokół klasyfikacyjny z załącznikami ( w tym dokumentacja z oględzin, opisy odkrywek)

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

- Kopia upoważnienia klasyfikatora do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów

- Szkic klasyfikacyjny

- Mapa klasyfikacyjna

- Mapa numeryczna z konturami użytków gruntowych i klas

- Inne dokumenty istotne dla opracowania.

7. Dodatkowo oprócz ww. dokumentów należy przedłożyć dokumenty do wydania decyzji tj. po 4 egzemplarze mapy klasyfikacyjnej oraz po 3 egzemplarze wykazów zmian danych ewidencyjnych.

8. Udział wykonawcy przeprowadzającego czynności klasyfikacyjne w procesie rozpatrzenia zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji.

9. Ponowne wykonanie czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w przypadku uznania zgłoszonych zastrzeżeń za zasadne, oraz wprowadzenie stosownych zmian w projekcie ustalenia klasyfikacji

6. Termin wykonania zlecenia:

- nie później niż 5 tygodni od daty podpisania umowy w zakresie czynności określonych w pkt 5 etap 1 warunków technicznych wykonania pracy

- nie później niż 7 tygodni od daty zakończenia zakresie czynności określonych w etapie II  warunków technicznych wykonania pracy.