ORG.272.1.2015.1								Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Starostwa”.

Zakres:

- Okresowa kontrola poprawnej pracy urządzeń systemu sygnalizacji pożaru (wykonanie czterech przeglądów połączonych w konserwacją w ciągu roku), wykonana zgodnie z wymogami Dokumentacji Techniczno – Ruchowej wydanej przez producenta i specyfikacją techniczną PKN – CENT/TS 54-14:2006 oraz sprawne usuwanie ewentualnych uszkodzeń,

- Sprawdzenie zapisów w książce eksploatacji i odczytanie pamięci centralki w celu wyjaśnienia ewentualnych stwierdzonych nieprawidłowości  zapisów,

- Sprawdzenie zadziałania czujników i ręcznych ostrzegaczy pożaru w każdej strefie sprawdzenia czy CSP prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny i uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze,

- Sprawdzenie poprawności zamocowań,

5.    Wzrokowe sprawdzenie elementów i poprawności oznaczeń linii dozorowych,

6.    Sprawdzenie zasilania centrali,

7.    Szkolenie okresowe personelu w zakresie bieżącej obsługi centralki sygnalizacji

8.    Prowadzenie dokumentacji technicznej, w tym przygotowywanie dla Zamawiającego

protokołów z przeprowadzonych prac,

9.    Powiadomienie Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach dewastacji, kradzieży

lub wadliwej pracy poszczególnych elementów systemów

Przedmiot zapytania dotyczy urządzeń sygnalizacji pożaru:

- Centralka sygnalizacji pożaru typ CSP-03.T3				-   1 szt.

- Akumulator 12Ah/12V						-   1 szt.

- Czujka dymu typu DIO-31A-2					-   4 szt.

- Czujka dymu typu DIO-301						-  10 szt.

- Czujka dymu typu DIO-37						-   1 szt.

- Wskaźnik zadziałania typu Wz-31					-   9 szt.

Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przestrzeganie terminów badań kontrolnych i konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu

- Informowanie Zamawiającego z wyprzedzeniem o stanie konserwowanych urządzeń

oraz konieczności wykonania prac typu: naprawy, modernizacja itp.

Wszelkie prace inne niż konserwacja wykonywane będą na podstawie dodatkowego pisemnego

zlecenia Zamawiającego pod warunkiem uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego

przygotowanego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego.

ORG.272.1.2015.1									Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy

……………………………………………………………………………………….

Adres

………………………………………………………………………………………

Telefon………………………………. Faks………………………………….

NIP …………………………………. REGON …………………………………..

E – mail: ……………………………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Starostwa”.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym z dnia ………………………r. za cenę:

CENA OFERTOWA  	_ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _   PLN brutto

słownie złotych: ………………………………………………………………………….…………………………………………………….

w tym podatek VAT w wysokości ……………………………%

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy, a w przypadku wyłonienia naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 14 dni licząc od dnia upływu składania oferty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

……… 	……………………………….

Data, 	podpis Wykonawcy