Załącznik nr 6A do SIWZ

…………………………..

(pieczęć Wykonawcy)

Nr sprawy: IZP.272.8.2015

Powiat Wołowski

pl. Piastowski 2

56-100 Wołów

SPECYFKACJA TECHNICZNA – RAMIĘ WYSIĘGNIKOWE TYLNE

Parametry techniczno – funkcjonalne oferowanego osprzętu

DOTYCZACA PRZETARGU NA:

„Dostawa ciągnika rolniczego wraz z oprzyrządowaniem”

(Formularz – kolumna 3 do wypełnienia przez Wykonawców)

| PARAMETRY WYMAGANE | Parametry techniczne oferowanego sprzętu – Wypełnia WYKONAWCA TAK/NIE |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. RAMIĘ WYSIĘGNIKOWE TYLNE |
| 1 | kraj pochodzenia: kraje UE |  |
| 2 | rok produkcji: ramię wysięgnikowe tylne fabrycznie nowe, rok produkcji 2015 r. |  |
| 3 | marka i model oferowanego ramienia wysięgnikowego tylnego |  |
| 4 | zasięg ramienia [m] – 5,50 m |  |
| 5 | pojemność zbiornika oleju [L] – 180 |  |
| 6 | moc pompy [kW] – 33 |  |
| 7 | wydajność pompy [L/min.] – 90 |  |
| 8 | szerokość transportowa [cm] – 195 |  |
| 9 | wysokość transportowa [cm] – 350 |  |
| 10 | obroty WOM [obr./min] – 540 |  |
| 11 | kategoria zaczepu TUZ – II |  |
| 12 | masa [kg] – min. 1000 |  |

| II. POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| --- |
| 13 | gwarancja: min. 24 miesięcy |  |
| 14 | odległość punktu serwisowego: nie większa niż 60 km od siedziby Zamawiającego |  |

UWAGA !!!

Wykonawca wypełnia wszystkie puste pola w kolumnie 3 potwierdzając spełnienie parametrów poprzez wpisanie słowa „TAK” lub „NIE”.

W wierszu 3 kolumna 3 Wykonawca podaje producenta oraz model oferowanego pojazdu.

W wierszu 14 kolumna 3 Wykonawca wpisuje nazwę miejscowości.

…………………………………………..				…………………………………………………….............

(miejscowość, data)						(podpis/y osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)