Załącznik nr 6C do SIWZ

…………………………..

(pieczęć Wykonawcy)

Nr sprawy: IZP.272.8.2015

Powiat Wołowski

pl. Piastowski 2

56-100 Wołów

SPECYFKACJA TECHNICZNA KOPARKO-ŁADOWARKI ZAWIESZANEJ

Parametry techniczno – funkcjonalne oferowanego osprzętu

DOTYCZACA PRZETARGU NA:

„Dostawa ciągnika rolniczego wraz z oprzyrządowaniem”

(Formularz – kolumna 3 do wypełnienia przez Wykonawców)

| PARAMETRY WYMAGANE | Parametry techniczne oferowanego sprzętu – Wypełnia WYKONAWCA TAK/NIE |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. KOPARKO ŁADOWARKA ZAWIESZANA |
| 1 | kraj pochodzenia: kraje UE |  |
| 2 | rok produkcji: frezarka do poboczy fabrycznie nowa, rok produkcji 2015 r. |  |
| 3 | marka i model oferowanej koparko-ładowarki zawieszanej |  |
| 4 | zasięg kopania [cm] – min. 450 |  |
| 5 | głębokość kopania [cm] – min. 280 |  |
| 6 | wysokość kopania [cm] – min. 450 |  |
| 7 | łyżka podsiębierna [cm] – min. 40 |  |
| 8 | kąt obrotu – 180º |  |
| 9 | ciśnienie robocze [bar] – 160 |  |
| 10 | łyżka melioracyjna, skrętna [cm] – min. 100 |  |
| 11 | moc ciągnika [kW/KM] – 30/40 |  |
| 12 | udźwig [kg] – min. 600 – 400 |  |

| II. POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| --- |
| 13 | gwarancja: min. 24 miesięcy |  |
| 14 | odległość punktu serwisowego: nie większa niż 60km od siedziby Zamawiającego |  |

UWAGA !!!

Wykonawca wypełnia wszystkie puste pola w kolumnie 3 potwierdzając spełnienie parametrów poprzez wpisanie słowa „TAK” lub „NIE”.

W wierszu 3 kolumna 3 Wykonawca podaje producenta oraz model oferowanego pojazdu.

W wierszu 14 kolumna 3 Wykonawca wpisuje nazwę miejscowości.

…………………………………………..				…………………………………………………….............

(miejscowość, data)						(podpis/y osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)