Załącznik nr 6 do SIWZ

…………………………..

(pieczęć Wykonawcy)

Nr sprawy: IZP.272.8.2015

Powiat Wołowski

pl. Piastowski 2

56-100 Wołów

SPECYFKACJA TECHNICZNA - CIĄGNIK

Parametry techniczno – funkcjonalne oferowanego pojazdu

DOTYCZACA PRZETARGU NA:

„Dostawa ciągnika rolniczego wraz z oprzyrządowaniem”

(Formularz – kolumna 3 do wypełnienia przez Wykonawców)

| PARAMETRY WYMAGANE | Parametry techniczne oferowanego sprzętu – Wypełnia WYKONAWCA TAK/NIE |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. CIĄGNIK |
| 1 | kraj pochodzenia: kraje UE |  |
| 2 | rok produkcji: ciągnik fabrycznie nowy, rok produkcji 2015 r. |  |
| 3 | marka i model oferowanego ciągnika |  |
| II. SILNIK |
| 4 | moc znamionowa: min. 81 KW [110 KM] przy 2300 obr/min |  |
| 5 | max. moment obrotowy: 416Nm przy 1400 obr/min |  |
| 6 | ilość cyl./ poj. skokowa: 4/4000 TURBO |  |
| 7 | system chłodzenia: cieczą |  |
| 8 | filtr powietrza: suchy, dwustopniowy |  |

| III. UKŁAD NAPĘDOWY |
| --- |
| 9 | sprzęgło: cierne, suche dwutarczowe z niezależnym sterowaniem napędu WOM/sprzęgła głównego mechaniczne-pedałem nożnym a sprzęgła WOM elektro- hydrauliczne |  |
| 10 | skrzynia biegów: Power Shift ze wzmacniaczem momentu-Power Shift; rewers przód-tył zsynchronizowany, skrzynia 4 biegowa zsynchronizowana, reduktor, pole-szosa ze sprzęgłem kołowym |  |
| 11 | ilość biegów: 16/16R |  |
| 12 | blokada mech. różnicowego: włączana elektro-hydraulicznie |  |
| IV. WAŁ ODBIORU MOCY |
| 13 | typ: niezależny i zależny |  |
| 14 | prędkość obrotowa WOM/silnik, obr/min: 540/2045, 1000/2130, 430/2132, 750/2095 |  |
| V. UKŁAD HYDRAULICZNY |
| 15 | funkcje podnośnika: regulacja pozycyjna i siłowa |  |
| 16 | wydatek pompy, l/min: 85 (55+30) |  |
| 17 | ciśnienie normalne Mpa: 18 |  |
| 18 | układ zawieszenia narzędzi: 2 kat. ISO 730-1, automatyczne sprzęgi |  |
| 19 | minimum udźwig podnośnika [kg]: 4900 |  |
| 20 | ilość szybkozłączy: 6 |  |
| VI. UKŁAD KIEROWNICZY |
| 21 | typ: hydrostatyczny |  |
| VII. UKŁAD HAMULCOWY |
| 22 | hamulce robocze: tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie |  |
| 23 | hamulce postojowe: sterowany ręcznie |  |
| VIII. OŚ PRZEDNIA |
| 24 | typ: CARRARO ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicującego |  |
| IX. OGUMIENIE |
| 25 | przód: 420/85R24 |  |
| 26 | tył: 480/70R38 |  |
| X. ZESP. PRZYŁĄCZENIOWO-ZACZEPOWE |
| 27 | zaczep przedni górny i dolny zaczep transportowy, zaczep rolniczy |  |
| XI. KABINA |
| 28 | rodzaj: komfortowa, ochronna, dwudrzwiowa |  |
| 29 | wyposażenie: ogrzewanie, wentylacja, wyjście bezpieczeństwa w dachu, spryskiwacz szyby przedniej, wycieraczka szyby przedniej i tylnej, lusterka boczne, przednie i tylne lampy robocze w dachu kabiny |  |
| XII. WYMIARY |
| 30 | długość: 4071 – 4455 |  |
| 31 | szerokość: 1936 – 2457 |  |
| 32 | wysokość: 2646 – 2776 |  |
| 33 | minimum masa ciągnika [kg]: 4500 bez obciążników |  |
| XIII. POJEMNOŚĆ |
| 34 | zbiornik paliwa: 160 litrów |  |
| XIV. WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 35 | siedzisko 2-go kierowcy z pasem bezpieczeństwa, obciążniki przednie, obciążniki na tylne koła |  |
| XV. POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 36 | gwarancja: min. 24 miesięcy |  |
| 37 | odległość punktu serwisowego: nie większa niż 60 km od siedziby Zamawiającego |  |

UWAGA !!!

Wykonawca wypełnia wszystkie puste pola w kolumnie 3 potwierdzając spełnienie parametrów poprzez wpisanie słowa „TAK” lub „NIE”.

W wierszu 3 kolumna 3 Wykonawca podaje producenta oraz model oferowanego pojazdu.

W wierszu 37 kolumna 3 Wykonawca wpisuje nazwę miejscowości.

…………………………………………..				…………………………………………………….............

(miejscowość, data)						(podpis/y osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)