Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 	 	Specyfikacja techniczna

…………………………..

(pieczęć Wykonawcy)

Nr sprawy: IZP.272.1.15.2015

Powiat Wołowski

pl. Piastowski 2

56-100 Wołów

SPECYFKACJA TECHNICZNA – GŁOWICA KOSZĄCA LEKKA

Parametry techniczno – funkcjonalne oferowanego osprzętu

DOTYCZACA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA:

zakup i dostawę głowicy koszącej lekkiej w ramach zadania pn. „Dostawa ciągnika rolniczego wraz z oprzyrządowaniem”.

(Formularz – kolumna 3 do wypełnienia przez Wykonawców)

| PARAMETRY WYMAGANE | Parametry techniczne oferowanego sprzętu – Wypełnia WYKONAWCA TAK/NIE |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. GŁOWICA KOSZĄCA LEKKA |
| 1 | kraj pochodzenia: kraje UE |  |
| 2 | rok produkcji: głowica kosząca lekka, fabrycznie nowe, rok produkcji 2015 r. |  |
| 3 | marka i model oferowanej głowicy koszącej lekkiej |  |
| 4 | Sterowanie elektryczne |  |
| 5 | Szerokość robocza [m] – 1,40 |  |
| 6 | Liczba noży [szt.] – 24 |  |
| 7 | Współpracuje z ramionami wysięgnikowymi Samasz KWT |  |
| 8 | Średnica wału fi 108mm |  |
| 9 | Wymagany wydatek pompy [L/min] – 90 – 100 |  |
| 10 | Ciśnienie hydrauliczne [bar] – 210 |  |
| 11 | masa [kg] – min. 1000 |  |

| II. POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| --- |
| 12 | gwarancja: min. 12 miesięcy |  |
| 13 | odległość punktu serwisowego: nie większa niż 60 km od siedziby Zamawiającego |  |

UWAGA !!!

Wykonawca wypełnia wszystkie puste pola w kolumnie 3 potwierdzając spełnienie parametrów poprzez wpisanie słowa „TAK” lub „NIE”.

W wierszu 3 kolumna 3 Wykonawca podaje producenta oraz model oferowanego sprzętu.

W wierszu 13 kolumna 3 Wykonawca wpisuje nazwę miejscowości.

…………………………………………..				…………………………………………………….............

(miejscowość, data)						(podpis/y osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)