Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 1 do OPZ

GK.6641.66.2016

Projekt

modernizacji ewidencji gruntów i budynków

dla  jednostki ewidencyjnej Wińsko  Id 022202_2

obrębów ewidencyjnych:

Baszyn  Id 022202_2.0005

Białawy Wielkie Id 022202_2.0003

Dąbie Id 022202_2.0033

Konary Id 022202_2.0036

Rajczyn Id 022202_2.0042

Staszowice Id 022202_2.0023

- Charakterystyka obiektu, na którym przeprowadzana będzie modernizacja.

- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na zasadach określonych w niniejszym projekcie modernizacji EGiB obejmować będzie:

- w jednostce ewidencyjnej:  Id 022202_2 nazwa  Wińsko

- obręby ewidencyjne:

- Baszyn  Id 022202_2.0005

- Białawy Wielkie Id 022202_2.0003

- Dąbie Id 022202_2.0033

- Konary Id 022202_2.0036

- Rajczyn Id 022202_2.0042

- Staszowice Id 022202_2.0023

- Podstawowe informacje charakteryzujące obręby ewidencyjne objęte modernizacją zawiera tabela nr 1.

- Podstawowe informacje charakteryzujące sposób prowadzenia ewidencji dla obrębów ewidencyjnych objętych projektem modernizacji oraz sposób prowadzenia mapy zasadniczej zawierają tabele nr 2 - 4.

## Tabela nr 1 - Podstawowe informacje o obrębach ewidencyjnych objętych projektem modernizacji

| Lp. | Obręb ewidencyjny | Informacje o obrębie ewidencyjnym | Powierzchnia użytków gruntowych w obrębie ewidencyjnym [ha] | Grunty zmeliorowa-ne do ponownej klasyfikacji [ha] | Szacowana ldz do aktualizacji w zakresie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Id | nazwa | Pobr w ha | Ldz | LJR | Szacunkowa liczba budynków | użytki rolne: | tereny zurbanizowane i zabudowane | Wp oraz Ws | inne użytki gruntowe |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ogółem | ujawnionych w EGiB- dane opisowe i geometryczne | ujawnionych w EGiB bez danych geometrycznych | ogółem | w tym Br | ogółem | w tym Tk |  |  |  | użytków gruntowych | glebozna-wczej klasyfikacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 022202_2. 0005 | Baszyn | 639 | 537 | 160 | 87 | 87 | 0 | 457 | 11 | 4 | 0 | 1 | 177 | nie dotyczy | wynikowo po przeprowa- dzeniu wywiadu terenowego | nie dotyczy |
| 2 | 022202_2.0003 | Białawy Wielkie | 694 | 550 | 141 | 43 | 43 | 00 | 610 | 11 | 2 | 0 | 2 | 80 | nie dotyczy | wynikowo po przeprowa- dzeniu wywiadu terenowego | nie dotyczy |
| 3 | 022202_2.0033 | Dąbie | 261 | 172 | 74 | 58 | 58 | 00 | 250 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | nie dotyczy | wynikowo po przeprowa- dzeniu wywiadu terenowego | nie dotyczy |
| 4 | 022202_2.0036 | Konary | 1059 | 454 | 130 | 186 | 186 | 00 | 404 | 9 | 2 | 0 | 6 | 647 | nie dotyczy | wynikowo po przeprowa- dzeniu wywiadu terenowego | nie dotyczy |
| 5 | 022202_2.0042 | Rajczyn | 356 | 360 | 103 | 43 | 43 | 00 | 265 | 8 | 2 | 1 | 3 | 86 | nie dotyczy | wynikowo po przeprowa- dzeniu wywiadu terenowego | nie dotyczy |
| 6 | 022202_2.0023 | Staszowice | 406 | 292 | 75 | 4 | 4 | 00 | 154 | 3 | 2 | 0 | 0 | 250 | nie dotyczy | wynikowo po przeprowa- dzeniu wywiadu terenowego | nie dotyczy |
| Razem | 3415 | 2365 | 683 | 421 | 421 | 0 | 2140 | 47 | 13 | 1 | 12 | 1250 | nie dotyczy | wynikowo po przeprowa- dzeniu wywiadu terenowego | nie dotyczy |

Skróty użyte w tabel i oznaczają:

- Id – identyfikator obrębu ewidencyjnego, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie EGiB

- Pobr – pole powierzchni obrębu ewidencyjnego,

- Ldz – liczba działek ewidencyjnych

- LJR – liczba jednostek rejestrowych gruntów

Tabela nr  2 - Podstawowe informacje charakteryzujące sposób założenia i prowadzenia EGiB

| Lp. | Obręb | Materiały źródłowe wykorzystane do założenia/ odnowienia EGiB) | Szacunkowa liczba punktów granicznych ogółem | Szacunkowy odsetek pkt granicznych, określonych z błędem średnim: [m] | Mapa ewidencyjna . | Informacje o osnowie geodezyjnej wykorzystanej do założenia EGiB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Id | nazwa |  |  | ≤ 0,10 | 0,11 -0,30 | 0,31-0,60 | 0,61- 1,00 | 1,01-3,0 | nieokreślony | postać mapy) | skala | Układ współrzęd. |  |
| 1 | 022202_2. 0005 | Baszyn | Pomiar stanu posiadania z 30.05. 1964 r., wymiana gruntów 27.07.1979 r. | 2060 | 83 | 216 | 0 | 0 | 11 | 1750 | wektorowa | 1:5000 | płaskich prostokątnych PL-2000 | Nie ujawniony w egib operat z odnowienia ewidencji gruntów z lat 1998-2002 wykonano w oparciu o w/w osnowę III klasy. Wymiana gruntów z roku 1979 wykonano na osnowę lokalną liniową. Operat pomiaru stanu posiadania z lat 1963-1964 wykonano na osnowę lokalną liniową .W roku 2015 w obrębie Baszyn została założona szczegółowa osnowa pozioma zgodna z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14-02-2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. z 2012r. poz. 352) przez Przedsiębiorstwo Geodezyjno-kartograficzne OPGK Wrocław spółka z o.o. |
| 2 | 022202_2.0003 | Białawy Wielkie | Pomiar stanu posiadania z 07.01.1965 r., wymiana gruntów 11.03. 1977 r. | 1180 | 307 | 650 | 0 | 0 | 223 | 0 | wektorowa | 1:5000 | płaskich prostokątnych PL-2000 | Operat wymiany gruntów z 1977 roku wykonano na osnowę lokalną liniową. Operat pomiaru stanu posiadania z 1964 roku na osnowę liniową . W roku 2015 w obrębie Białawy Wielkie została założona szczegółowa osnowa pozioma zgodna z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14-02-2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. z 2012r. poz. 352) przez Przedsiębiorstwo Geodezyjno-kartograficzne OPGK Wrocław spółka z o.o. |
|  | 022202_2.0033 | Dąbie | Pomiar stanu posiadania z 20.04.1964 r., scalenie gruntów wymiana gruntów 24.08.1990 r.,01.12.1982 r., 02.10.1987 r. , odnowienie -08.10.1990 r. | 1358 | 6 | 95 | 3 | 0 | 3 | 1251 | wektorowa | 1:5000 | płaskich prostokątnych PL-2000 | Operaty scalenia gruntów z lat 1982 i 1987 wykonano na osnowę lokalną liniową. Operat scalenia gruntów z roku 1990 roku wykonano na osnowę pomiarową wg instrukcji G 4 .Operat odnowienia ewidencji gruntów z 1990 roku wykonana na osnowę pomiarową wg instrukcji G 4. W roku 2015 w obrębie Dąbie została założona szczegółowa osnowa pozioma zgodna z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14-02-2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. z 2012r. poz. 352) przez Przedsiębiorstwo Geodezyjno-kartograficzne OPGK Wrocław spółka z o.o. |
|  | 022202_2.0036 | Konary | Pomiar stanu posiadania z 30.08.1961 r. wymiana gruntów 26.07.1971 r. , 27.09.1990 r. scalenie częściowe 08.08.1988 r. | 2132 | 664 | 193 | 37 | 48 | 3 | 1187 | wektorowa | 1:5000 | płaskich prostokątnych PL-2000 | Operat wymiany gruntów z 1971 roku wykonano na osnowę w układzie lokalnym dowiązanym do układu „1965”.Operat częściowego scalenia gruntów z 1988 wykonano na osnowę lokalną liniową. Operat wymiany gruntów z 1990 roku wykonano na osnowę w układzie lokalnym dowiązanym do układu „1965”.Operat wymiany gruntów z 1990 roku wykonano na osnowę lokalną liniową. Operat pomiaru stanu posiadania z 1961 roku wykonano na osnowę lokalną liniową. W roku 2015 w obrębie Konary została założona szczegółowa osnowa pozioma zgodna z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14-02-2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. z 2012r. poz. 352) przez Przedsiębiorstwo Geodezyjno-kartograficzne OPGK Wrocław spółka z o.o. |
|  | 022202_2.0042 | Rajczyn | Pomiar stanu posiadania z 09.12.1961 r. wymiana gruntów 17.04.1990 r. ,. scalenie 22.10.1987 r. r. | 1618 | 171 | 40 | 1 | 159 | 1 | 1246 | wektorowa | 1:5000 | płaskich prostokątnych PL-2000 | Operat scalenia gruntów z 1987 roku wykonano na osnowę lokalną liniową. Operat wymiany gruntów z 1990 roku wykonano na osnowę lokalną liniową. Operat pomiaru stanu posiadania z 1961 roku Wykonano na osnowę lokalną liniową. W roku 2015 w obrębie Rajczyn została założona szczegółowa osnowa pozioma zgodna z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14-02-2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. z 2012r. poz. 352) przez Przedsiębiorstwo Geodezyjno-kartograficzne OPGK Wrocław spółka z o.o. |
| 3 | 022202_2.0023 | Staszowice | Pomiar stanu posiadania z 10.08.1964 r. | 1246 | 135 | 12 | 0 | 28 | 20 | 1051 | wektorowa | 1:5000 | płaskich prostokątnych PL-2000 | Pomiar stanu posiadania z lat 1963-1964 wykonano na osnowę lokalną liniową. W 2015roku 2015 w obrębie Staszowice została założona szczegółowa osnowa pozioma zgodna z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14-02-2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. z 2012r. poz. 352) przez Przedsiębiorstwo Geodezyjno-kartograficzne OPGK Wrocław spółka z o.o. |

Tabela nr 3 - Podstawowe informacje, charakteryzujące sposób prowadzenia mapy zasadniczej, istotne dla procesu modernizacji EGiB

| Lp. | Jednostka ewidencyjna | Postać mapy) | Układ współrzędnych | skala | Liczba arkuszy | Liczba operatów techn.): | Szacunkowa Lbud na MZ prowadzonej w wersji analogowej 8) | Dodatkowe informacje o MZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Id | nazwa |  |  |  |  | które zostaną udostępnione Wykonawcy w postaci elektronicznej | które zostaną udostępnione Wykonawcy w postaci nieelektronicznej |  |  |
| 1 | 022202_2. 0005 | Baszyn | wektorowa | płaskich prostokątnych PL-2000 | 1:1000 | 7 | 35 + operat mapy zasadniczej | 0 | 280 | Mapa analogowa założona w 1992 r. przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i kartograficznych „GEOPOMIAR” w Lublinie na osnowę poziomą III klasy wg instrukcji G-1 |
| 2 | 022202_2.0003 | Białawy Wielkie | wektorowa | płaskich prostokątnych PL-2000 | 1:1000 | 13 | 10+ operat mapy zasadniczej | 0 | 142 | Mapa analogowa założona w 1982 r. przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i terenów Rolnych we Wrocławiu na osnowę poligonową IV klasy wg instrukcji B III |
| 3 | 022202_2.0033 | Dąbie | wektorowa | płaskich prostokątnych PL-2000 | 1:1000 | 4 | 10 + operat mapy zasadniczej | 0 | 118 | Mapa analogowa założona w 1989 r. przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i terenów Rolnych we Wrocławiu oddział w Wołowie osnowę pomiarową w/g instrukcji G 4. |
| 4 | 022202_2.0036 | Konary | wektorowa | płaskich prostokątnych PL-2000 | 1:1000 | 11 | 15 + operat mapy zasadniczej | 0 | 186 | Mapa analogowa założona w 1991 r. przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i kartograficznych „GEOPOMIAR” w Lublinie Lubinie na osnowę poziomą III klasy wg instrukcji G-1 |
| 5 | 022202_2.0042 | Rajczyn | wektorowa | płaskich prostokątnych PL-2000 | 1:1000 | 5 | 17 + operat mapy zasadniczej | 0 | 151 | Mapa analogowa założona w 1992 r. przez Usługi Geodezyjne „BROBEL” na osnowę pomiarową wg instrukcji G 4. |
| 6 | 022202_2.0023 | Staszowice | wektorowa | płaskich prostokątnych PL-2000 | 1:1000 | 7 | 12+operat mapy zasadniczej | 0 | 93 | Mapa analogowa założona w 1994 r. przez OPGK Wrocław na osnowę pomiarową wg instrukcji G 4. + trasa Staszowice Turzany przyjęta do zasobu w dniu 21.01.1995 r. |

Tabela nr  4 - Podstawowe informacje charakteryzujące systemy teleinformatyczne stosowane  prowadzenia EGiB, GESUT, BDOT500 oraz MZ

| Nazwa systemu/oprogramowania | Przeznaczenie systemu/oprogramowania | System/oprogramowanie dostosowany do obowiązującego modelu danych | System umożliwia eksport danych w formatach: | System umożliwia import danych w formatach: | System umożliwia import danych w formacie GML z rejestracją historii zmian: | Uwagi i dodatkowe wyjaśnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak | nie |  |  | tak | nie |  |
| TURBOEWID wersja 9.0 | Prowadzenie EGiB , GESUT, BDOT500 , MZ | tak | - | GML,SWDE | SWDE rozszerzony |  | nie | przy imporcie danych do sytemu TurboEwid niezbędne jest kontakt z firma autorską oprogramowania Geomatyką – Kraków s.c. |

- Zakres przewidywanych prac do wykonania

- Modernizacja EGiB przeprowadzana na podstawie niniejszego projektu dotyczyć będzie:

- gruntów, w tym:

- granic obrębów ewidencyjnych,*

- działek ewidencyjnych,*

- użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń, w zakresie terenów zabudowanych (dopisano)*

- klasyfikacji gleboznawczej zmienionych użytków gruntowych, podlegających gleboznawczej klasyfikacji,*

- praw do nieruchomości gruntowych;*

- budynków*;

- obiektów trwale związanych z budynkami,*

- nieruchomości lokalowych*;

- podmiotów ujawnionych w ewidencji*.

- Działania modernizacyjne dotyczące gruntów obejmować będą czynności mające na celu:

- utworzenie cyfrowych zbiorów: punktów granicznych, obrębów ewidencyjnych oraz działek ewidencyjnych, w rozumieniu § 9 rozporządzenia w sprawie EGiB, wraz z  atrybutem Geometria;*

- utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących konturów użytków gruntowych w zakresie terenów zabudowanych(dopisano)  oraz konturów klasyfikacyjnych;

- obliczenie pól powierzchni działek ewidencyjnych, dla których współrzędne punktów granicznych określone zostaną z wymagana dokładnością,

- obliczenie pól powierzchni klasoużytków w działkach, których pola powierzchni ulegną zmianie, lub które obejmują zmienione użytki gruntowe lub klasy bonitacyjne;

- uzupełnienie bazy danych EGiB, dotyczących działek, odpowiednimi wartościami brakujących atrybutów:

- numer elektronicznej KW,*

- numer rejestru zabytków,*

- Id rejonu statystycznego,*

- informacja, czy działka ewidencyjna objęta jest formą ochrony przyrody,*

- ważność od oraz ważność do,*

- informacja o dokładności reprezentacji pola powierzchni działki ewidencyjne (DZP);*

- weryfikacja danych EGiB, dotyczących praw do gruntów, z danymi Elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności;

- sprawdzenie, czy ujawnione w EGiB osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, jako władający gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli, faktycznie władają tymi gruntami oraz ustalenie podmiotów, które aktualnie tymi gruntami władają, w przypadku stwierdzenia, że dotychczasowe wpisy w tym zakresie są  niezgodne  ze stanem faktycznym, a także ustalenie aktualnych władających takimi gruntami, w przypadku stwierdzenia, że osoby fizyczne ujawnieni w takiej roli w EGiB nie żyją;

Wariant 2)

- modyfikacja cyfrowych zbiorów danych dotyczących punktów granicznych, granic obrębów ewidencyjnych oraz granic działek ewidencyjnych (modyfikacja w bazie danych EGiB atrybutu Geometria);*

- utworzenie/modyfikacja* cyfrowych zbiorów danych dotyczących konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych;

- obliczenie pól powierzchni działek ewidencyjnych,*

- obliczenie pól powierzchni klasoużytków w działkach, których pola powierzchni ulegną zmianie, lub które obejmują zmienione użytki gruntowe lub klasy bonitacyjne;*

- uzupełnienie bazy danych EGiB, dotyczących działek, odpowiednimi wartościami brakujących atrybutów:

- numer elektronicznej KW,*

- numer rejestru zabytków,*

- Id rejonu statystycznego,*

- informacja, czy działka ewidencyjna objęta jest forma ochrony przyrody,*

- ważność od oraz ważność do,*

- informacja o dokładności reprezentacji pola powierzchni działki ewidencyjne (DZP);*

- weryfikację danych ewidencyjnych dotyczących praw do gruntów z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności,*

- sprawdzenie, czy ujawnione w EGiB osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, jako władający gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli, faktycznie władają tymi gruntami oraz ustalenie podmiotów, które aktualnie tymi gruntami władają, w przypadku stwierdzenia, że dotychczasowe wpisy w tym zakresie są niezgodne  ze stanem faktycznym, a także ustalenie aktualnych władających takimi gruntami, w przypadku stwierdzenia, że osoby fizyczne ujawnieni w takiej roli w EGiB nie żyją. *

- Działania modernizacyjne dotyczące budynków obejmować będą czynności mające na celu:

- utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących budynków – geometrycznych i opisowych;*

- utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących obiektów trwale związanych z budynkami;*

- uzupełnienie istniejących zbiorów danych dotyczących budynków brakującymi danymi geometrycznymi;*

3a) modyfikację istniejących danych geometrycznych dotyczących budynków, których rzeczywisty kształt i położenie nie są właściwie odwzorowane na mapie ewidencyjnej na skutek przebudowy tych budynków lub grubych błędów w geometrycznych danych ewidencyjnych;

- uzupełnienie istniejących zbiorów danych dotyczących budynków brakującymi atrybutami: określonymi w § 63  rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w szczególności  (dopisano) ;*

- numer elektronicznej KW, w odniesieniu do budynków znajdujących się na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste,*

- szczegółowa funkcja budynku,*

- inna funkcja budynku,*

- klasa budynku wg PKOB,*

- numer rejestru zabytków,*

- koniecObiekt, w przypadku budynków ujawnionych w EGiB a nie istniejących w świecie rzeczywistym;

- weryfikację danych ewidencyjnych dotyczących praw do nieruchomości budynkowych z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności.

- Działania modernizacyjne dotyczące nieruchomości lokalowych mają na celu utworzenie zgodnych z obowiązującym modelem pojęciowym cyfrowych zbiorów danych dotyczących lokali stanowiących odrębne nieruchomości* / weryfikację danych ewidencyjnych dotyczących nieruchomości lokalowych z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności.*

- Działania modernizacyjne dotyczące podmiotów ujawnionych w ewidencji mają na celu:

- uzupełnienie brakujących danych dotyczących podmiotów ujawnionych w bazie danych EGiB powiatu ………………….. danymi pozyskanymi z rejestrów:

a)	 PESEL – w odniesieniu do osób fizycznych,

b)	REGON – w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych;

- Sposób i warunki techniczne wykonania prac, związanych z modernizacją EGiB, określa opis przedmiotu zamówienia publicznego.

- Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania

Wariant 1) ust. 1 i 2

- Podstawowymi źródłami danych EGiB dotyczących punktów granicznych oraz przebiegu granic działek ewidencyjnych, dla obrębów ewidencyjnych ………………..*/ dla obszarów określonych na kopiach map ewidencyjnych, stanowiących załączniki nr …………do niniejszego projektu*, będą:

- wyniki, wykonanych w procesie modernizacji EGiB, geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych (poprzedzonych ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych);

- operaty techniczne, zawierające wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych oraz czynności cywilno-prawnych, dotyczące w szczególności: podziałów nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości, scaleń gruntów, wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości, wznowienia znaków granicznych – po przetworzeniu zawartych w nich danych zgodnie z zasadami określonymi 
w rozdziale III i IV OPZ;

- Operat techniczny*/operaty techniczne* zawierający materiały źródłowe założenia EGiB będą wykorzystywane w procesie ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych jako materiały pomocnicze, przede wszystkim jeżeli zaistnieją okoliczności, o których mowa w § 39 ust. 3 rozporządzenia w sprawie EGiB.

Wariant 2) ust. 1 i 2

            - Podstawowymi źródłami danych EGiB dotyczących punktów granicznych oraz przebiegu granic działek ewidencyjnych, dla obrębów ewidencyjnych ………………..*/ dla obszarów określonych na kopiach map ewidencyjnych, stanowiących załączniki nr …………do niniejszego projektu*, będą materiały PZGiK, po przetworzeniu zawartych w nich danych zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale III i IV OPZ, w tym:

- stanowiące podstawę założenia EGiB,

- stanowiące podstawę odnowienia operatu ewidencyjnego*,

- zawierające dane wcześniejszego etapu modernizacji EGiB*,

- operaty techniczne, zawierające wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych oraz czynności cywilno-prawnych, dotyczące w szczególności: podziałów nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości, scaleń gruntów, wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości, wznowienia znaków granicznych -  przetworzone zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale III i IV OPZ.

            - Uzupełniającym źródłem danych dotyczących punktów granicznych oraz przebiegu granic działek ewidencyjnych, w obrębach ewidencyjnych, o których mowa w ust. 1, będą wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych (poprzedzonych ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych) wykonanych w procesie modernizacji EGiB w odniesieniu do granic działek ewidencyjnych, dla których brak jest odpowiednich materiałów PZGiK lub materiały te nie pozwalają na określenie położenia punktów granicznych w sposób wiarygodny lub z wymaganą dokładnością.

- Źródła i metody pozyskania danych dotyczących: konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, numeru elektronicznej KW, numeru rejestru zabytków, Id rejonu statystycznego, informacji, konturów budynków, głównych funkcji budynków oraz innych funkcji budynków, a  także informacji, czy działka ewidencyjna objęta jest formą ochrony przyrody, określają postanowienia rozdziału III i IV OPZ.

- Atrybut klasa budynku wg PKOB jest atrybutem wyliczalnym na podstawie atrybutu główna funkcja budynku.

- Atrybut rodzaj budynku wg KŚT jest atrybutem wyliczalnym na podstawie atrybutu klasa budynku wg PKOB.

- Dane dotyczące podmiotów ewidencyjnych zostaną zweryfikowane i uzupełnione zgodnie z zasadami w rozdziale IV OPZ.

- Postanowienia końcowe:

- Przewidywany sposób wyłonienia wykonawcy prac – przetarg nieograniczony.

- Przewidywany termin:

- rozpoczęcia prac objętych projektem – lipiec 2016 r.

- zakończenia prac objętych projektem – grudzień 2016 r.

- Przewidywany koszt przedsięwzięcia 50 000  zł.

- Źródła finansowania –  środki w budżecie  Starostwa Powiatowego w Wołowie w dziale 710 rozdziale 71012 § 4300  w wysokości 50 000 zł

Opracował: Małgorzata Gorgoń                            zatwierdził : Maciej Nejman

Wołów , dnia 30. 06.2016 r.

Uzgodniono dnia .........................................2015 r.

..................................................................

# Footnotes

) nie dotyczy działek  obejmujących grunty zmeliorowane, o których mowa kolumnie 16.

) Należy wpisać odpowiednio: geodezyjny pomiar terenowy z roku …., scalenie gruntów zakończone w roku ….., fotomapa z roku ……, zdjęcia fotogrametryczne z roku …., kataster pruski, kataster austriacki, inny…..

) Należy wpisać informacje charakteryzujące dokładność osnowy wykorzystanej do założenia EGiB oraz szacunkowy odsetek zachowanych na gruncie punktów osnowy.

) Należy wpisać odpowiednio: wektorowa, hybrydowa (raster mapy uzupełniany danymi wektorowymi) lub nieelektroniczna.

) Należy wpisać odpowiednio: wektorowa, hybrydowa (raster mapy uzupełniany danymi wektorowymi) lub nieelektroniczna.

) Należy wpisać szacunkową łączną  liczbę operatów technicznych sporządzonych w związku z aktualizacją danych EGiB, GESUT, BDOT500 oraz MZ.

)  Przez dodatkowe informacje należy rozumieć informacje istotne z punktu widzenia realizacji przedmiotu zamówienia np. mapa zasadnicza o kompletnej treści, mapa zasadnicza o niepełnej treści – brak danych określających sieci uzbrojenia terenu.

8) Liczba budynków na mapie zasadniczej w wersji wektorowej  = liczba budynków w bazie danych egib

) Wariant 2 stosuje się w sytuacji, gdy mapa ewidencyjna prowadzona jest w postaci wektorowej

) Wariant 1 dotyczy obrębów ewidencyjnych, dla których materiały źródłowe ich założenia są niewiarygodne lub nie zawierają danych  umożliwiających  obliczenie współrzędnych punktów granicznych z wymaganą  dokładnością.

)  Wariant 2 dotyczy obrębów ewidencyjnych, dla których materiały źródłowe ich założenia są wiarygodne oraz zawierają dane  umożliwiające, po ich odpowiednim przetworzeniu,  obliczenie współrzędnych punktów granicznych z wymaganą  dokładnością.