OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D Godzięcin – granica Powiatu” – 
II przetarg

ZDP/PN- 9/2018

1.  Przedmiot zamówienia i termin realizacji

Zamówienie obejmuje opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej nr 1353D na odcinku zgodnie z załącznikiem mapowym stanowiącym załącznik do OPZ.

1.1	Lokalizacja

odcinek I. Od granicy Powiatu na długości 0,990 km w stronę pierwszych zabudowań Godzięcina (poszerzenie jezdni do 6,0 m oraz wykonanie ścieżki rowerowej 2,0m zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym)

Termin wykonania odcinka I – 24 sierpnia 2018 roku

odcinek II.	Przez wieś wraz z zarurowaniem rowu i budową chodnika (poszerzenie jezdni do 6,0 m; wykonanie zarurowania rowu i wykonanie ścieżki rowerowej o szerokości 2,0m)

Termin wykonania odcinka II – 15 grudnia 2018 r

2.  Stan istniejący

Od km 3+700 (granica powiatu) do km 6+100  (początek miejscowości) droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,5 m, pobocza gruntowe o zmiennej szerokości: strona prawa 2,0-2,5 m, strona lewa 1,0 –1,5 m. Obustronne rowy (wypłycone) wymagające odmulenia. Istniejący przepust rurowy  do przebudowy.

Od km 6+100 do km 7+400 (teren zabudowany m. Godzięcin) – nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5,5 m,  prawostronny chodnik z kostki betonowej o średniej szerokości 0,9 – 1,30 m ograniczony krawężnikiem kamiennym. Lewostronne pobocze gruntowe o szerokości  1,0 m. Lewostronny rów (zamulony), istniejące przepusty do przebudowy.

3.  Zakres opracowania

W zakresie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi należy uwzględnić ( JEŚLI JEST WYMAGANE):

- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

- uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500,

- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla zarurowania rowu wraz z opracowaniem operatu wodnoprawnego zawierającego elementy wyszczególnione w Ustawie z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115,  poz. 1229 z późn. zm.),

- PB + PW

- opracowanie projektu organizacji ruchu zastępczego na czas przebudowy mostu,

- opracowanie projektu organizacji ruchu docelowego,

- sporządzenie operatu terenowo – prawnego, w tym uzyskanie:

- mapy ewidencji gruntów,

- wypisów z rejestru gruntów,

- zgody właścicieli działek na czasowe/trwałe zajęcie terenu,

- uzyskanie wszystkich uzgodnień, decyzji i opinii, niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na budowę,

- opracowanie przedmiarów i kosztorysów,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

4.  Uwagi dla projektanta

1.   Projekt należy opracować w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w:

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

- wymaganiami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 207 z dnia 28.07.2005 roku, poz. 1364 z późniejszymi zmianami),

- przepisami techniczno – budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami,

2. W opisach technicznych Projektant wskaże przykładowe materiały. Wszystkie zaproponowane w dokumentacjach materiały muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne IBDiM,

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo systematycznego wglądu do prac projektowych w czasie ich wykonywania,

4. Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy,

6.  Dokumentację projektową należy wykonać:

- PB –  4 egzemplarzy,

- PBW – 4 egzemplarzy,

- specyfikacje techniczne – 4 egzemplarzy,

- przedmiar robót – 4 egzemplarzy,

- operat wodnoprawny – 3 egzemplarze, (jeśli wymagany)

- raport oddziaływania na środowisko – 3 egzemplarze, (jeśli wymagany)

- projekty organizacji ruchu: tymczasowego i docelowego – 5 egzemplarzy,

- kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze,

7.  Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na nośnikach CD:

- Mapy sytuacyjno – wysokościowe,

- Kosztorysy inwestorskie

- Przedmiary robót,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Komplet dokumentacji projektowej (w formacie pdf.) .

Wołów, dnia 7 czerwca 2018 roku.