Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: „Oczyszczenie dróg powiatowych i wojewódzkich po okresie zimowym z piasku wraz z wywiezieniem zanieczyszczeń”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach bieżącego utrzymania dróg, usług porządkowych polegających na oczyszczeniu (sprzątaniu) dróg powiatowych i wojewódzkich po okresie zimowym z piasku wraz z wywiezieniem zanieczyszczeń, objętych postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w związku z art. 2 ust 1 pkt 1 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza 130.000 zł netto

KOD CPV: 90.61.10.00-3 usługi sprzątania ulic

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług porządkowych w ramach bieżącego utrzymania dróg publicznych i polegających na oczyszczeniu (sprzątaniu) po okresie zimowym dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego: nawierzchni jezdni bitumicznej wzdłuż krawężników i korytek ściekowych z piasku wraz z wywozem zanieczyszczeń zgodnie z podziałem na zadania i ich opisem.

- Zakres robót obejmuje:

- ręczne/mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z zanieczyszczeń (piasku) przy użyciu szczotek np. stalowych/zamiatarek

- odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń,

- zebranie zanieczyszczeń w stosy,

- załadunek zanieczyszczeń na środki transportowe,

- wywiezienie zanieczyszczeń na miejsce ich składowania i unieszkodliwienia,

- oznakowanie robót.

Zamawiający dopuszcza wykonanie prac mechanicznie lub ręcznie, z  zachowaniem przez wykonawcę odpowiedniej jakości wykonanych prac, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. W miejscach trudnodostępnych oraz w przypadku zalegania stwardniałych zanieczyszczeń, których zamiatarką nie można oczyścić, należy zastosować odspojenie  ręczne.

- Ceny jednostkowe powinny być ustalone wg kalkulacji własnej Wykonawcy i obejmować zysk Wykonawcy oraz wszystkie niżej wymienione koszty niezbędne do wykonania usług w wymaganej ilości, w wymaganym terminie:

- koszty robocizny, obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i innych obciążeń płacowych,

- koszty pracy wszelkiego sprzętu i środków transportu, łącznie z kosztami obsługi etatowej, o ile jest ona przewidziana dla danego rodzaju sprzętu,

- koszty wywozu zanieczyszczeń i ich unieszkodliwienia,

- koszty pośrednie uwzględniające nie ujmowane w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów (koszty ogólne budowy i koszty zarządu).

- Wykonawca będzie zobowiązany wykonać wszystkie prace objęte zamówieniem przestrzegając obowiązujących przepisów o ruchu drogowym oraz z zachowaniem wymogów z zakresu BHP.

- Wykonawca będzie zobowiązany do postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu zamówienia odpadów oraz postępować zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

- Wykonawca będzie zobowiązany we własnym zakresie zabezpieczyć i oznakować teren robót.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny i poniesie wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji zamówienia. Ubezpieczeniu podlega w szczególności: odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca wykona zamówienie siłami własnymi i staraniem własnego przedsiębiorstwa.

- Termin wykonania prac: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Sposób wykonania i rozliczenia zamówienia oraz inne istotne postanowienia umowne zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA ZADANIA

ZADANIE NR 1

ULICE W BRZEGU DOLNYM – drogi powiatowe

- Ulice w Brzegu Dolnym (dawna DW 341)

- Ks. Puka (Al. Jerozolimskie do mostku) s. l. – 380 m

- Ks. Puka (od mostku do ul. Rynek) s. l. + s. p. – 250 m x 2

- Kochanowskiego + Kolejowa + Urazka (od Rynek do PKP) s. l. + s. p. – 1.217 m x 2

- Urazka (PKP do bramy południowej Rokity) s. l. – 520 m

- długość jezdni do oczyszczenia wzdłuż krawężników – 3.834 m

- szerokość oczyszczenia – 0,5 m

powierzchnia jezdni do oczyszczenia – 3.834 m x 0,5 m = 1.917 m2

ZADANIE NR 2

ULICE W WIŃSKU – drogi powiatowe

- Ulice w Wińsku

- Piłsudskiego DP 1099D s. p. + s. l. – 1.945 m x 2

- ulica 8-go Maja DP 1277D s. l. – 340 m

- długość jezdni do oczyszczenia wzdłuż krawężników – 4.230 m

- szerokość oczyszczenia – 0,5 m

powierzchnia jezdni do oczyszczenia – 4.230 m x 0,5 m = 2.115 m2

ZADANIE NR 3

DROGI WOJEWÓDZKIE ZAMIEJSKIE

- Droga wojewódzka DW 341

- Obwodnica Brzegu Dolnego – 2.977 m

- rondo Brzeg Dolny/PCC Rokita do rondo DW 340 do s.l. – 2.350 m

- długość jezdni do oczyszczenia wzdłuż krawężników – 5.327 m

- szerokość oczyszczenia – 0,5 m

powierzchnia jezdni do oczyszczenia – 5.327 m x 0,5 m = 2.664 m2

- Droga wojewódzka DW 334

- Krzelów 21+600÷22+790 s.p. 1190 m

- Moczydlnica Klasztorna 27+730÷28+280 s.l. 550 m

- Moczydlnica Dworska 29+500÷30+100 s.l. 600 m

- długość jezdni do oczyszczenia wzdłuż krawężników – 2.340 m

- szerokość oczyszczenia przy krawężnikach – 0,5 m

powierzchnia jezdni do oczyszczenia przy krawężnikach – 2.340 m x 0,5 m = 1.170 m2

- Wyszęcice (KORYTKA ŚCIEKOWE)

długość korytek do oczyszczenia – 70 mb

- Droga wojewódzka DW 338

- Wińsko (Mickiewicza)  s.p. - 600 m

- Wińsko (Mickiewicza)  s.l.  - 200 m

- Baszyn 3+100-3+900 s.p. - 800 m

- Bożeń s.p. - 500 m

- Stary Wołów - 117 m

- Mojęcice (szkoła) s.p. - 100 m

- Lubiąż (wiadukt k/młyna) 31+550 s.p. + s.l. - 18 m x 2

- Lubiąż (most) 34+869 s.p. + s.l. - 162 m x 2

- Lubiąż (most) 35+383 s.p. + s.l. - 265 m x 2

- Lubiąż (most) 35+735 s.p. + s.l. - 130 m x 2

- Lubiąż 32+400÷33+000 s.p. + s.l. - 600 m x 2

- Lubiąż 33+200÷33+600 s.p. + s.l. - 400 m x 2

- Lubiąż 33+700÷34+100 s.p. - 400 m

- długość jezdni do oczyszczenia wzdłuż krawężników – 5.867 m

- szerokość oczyszczenia – 0,5 m

powierzchnia jezdni do oczyszczenia – 5.867 m x 0,5 m = 2.934 m2

- Chwalkowice (KORYTKA ŚCIEKOWE)

długość korytek do oczyszczenia – 180 mb

- Droga wojewódzka DW 339

- Straża s.p. + s.l. – 250 m x 2

- długość jezdni do oczyszczenia wzdłuż krawężników – 500 m

- szerokość oczyszczenia – 0,5 m

powierzchnia jezdni do oczyszczenia – 500 m x 0,5 m = 250 m2

- Warzęgowo (KORYTKA ŚCIEKOWE)

długość korytek do oczyszczenia 220 m x 2 strony = 440 m

- Droga wojewódzka DW 340

- Lipnica 21+700÷22+400 s. p. 700 m

- Lipnica 22+100÷22+400 s. l. 300 m

- długość jezdni do oczyszczenia wzdłuż krawężników – 1.000 m

- szerokość oczyszczenia – 0,5 m

powierzchnia jezdni do oczyszczenia – 1.000 m x 0,5 m = 500 m2

OGÓŁEM OCZYSZCZENIE DRÓG – ZADANIE NR 3:

- jezdnie wzdłuż krawężników    	– 7.518 m2

- korytka ściekowe 	–    690 m