Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno w przewidywanej ilości 50 t

CPV 44.11.36.00-1 Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych

- Przedmiot i zakres zamówienia

- Zamówienie obejmuje zakup i dostawę transportem Wykonawcy mieszanki mineralno – asfaltowej, nie wymagającej nanoszenia powłok emulsyjnych i uszczelniających do wbudowania na zimno. Rozładunek masy po stronie Zamawiającego.

- Mieszanka wykorzystywana będzie do napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych – wypełniania ubytków, wybojów, wyrównywania nawierzchni, w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego, dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w okresie, kiedy nie ma technologicznej możliwości uruchomienia napraw masą na gorąco lub grysami i emulsją.

- Realizacja dostawy odbywać będzie w terminie od dnia wyłonienia Wykonawcy do 09.12.2022 r., na bazę Zamawiającego przy ul. Kościuszki 27 w Wołowie.

- Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości zamówienia w przypadku zwiększenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na dostawę mieszanki na zimno.

- Masa bitumiczna na zimno winna spełniać następujące wymagania:

- Materiał musi być zgodny z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2020 poz. 215.).

- Mieszanka mineralno – asfaltowa musi posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę badawczą (np. IBDiM), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968) lub dokument równoważny.

- Mieszanka mineralno-asfaltowa musi spełniać wymogi zawarte w Aprobacie Technicznej i powinna być:/

- wykonana na bazie asfaltu upłynnionego z modyfikatorami z przeznaczeniem na warstwę ścieralną nawierzchni bitumicznej,

- produkowana z mieszaniny kruszywa łamanego o uziarnieniu od 0/8 mm, i modyfikowanego upłynnionego asfaltu drogowego,

- charakteryzować się dobrą urabialnością, bez konieczności smarowania lepiszczem krawędzi naprawianych ubytków i wyboi, zagęszczana płytą wibracyjną lub ręcznym ubijakiem,

- po wypełnieniu zachować pełną szczelność i elastyczność oraz nie ulegać oderwaniu od brzegów nawierzchni w niskich temperaturach osiąganych przez nawierzchnię w okresie zimowym,

- o długim okresie składowania w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych bez utraty właściwości fizyczno - chemicznych z gwarancją trwałości dla każdej partii minimum 6 miesięcy od daty jej dostawy,

- znosząca niskie temperatury (mrozy, odwilż) tj. w okresie wiosenno - jesiennym i zimowym przy temp. powietrza w przedziale min. – 10 C ÷ + 30 C,

- pakowana w zgrzewane worki foliowe ± 25÷30 kg mieszanki oraz zostać dostarczona na paletach typu EURO (palety należy wliczyć w cenę mieszanki),

- oznakowana znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1966).

- Skład mieszanki powinien zapewniać właściwości umożliwiające:

- szybkie i trwałe naprawy nawierzchni bitumicznych przy jej użyciu (przygotowana do bezpośredniego zastosowania z opakowania),

- doskonałą przyczepność do podłoża i wypełnienia ubytków mieszanką mineralno - asfaltową o jednorodnym wyglądzie,

- wbudowanie nie wymagające smarowania krawędzi ubytków nawierzchni oraz nadawania regularnego kształtu krawędziom,

- oddanie remontowanej nawierzchni do eksploatacji natychmiast po wbudowaniu mieszanki mineralno – asfaltowej.

- Sposób realizacji zamówienia

- Dostawa  masy na zimno ma być realizowana  w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 7.00 do 15.00, bezpośrednio na bazę Zamawiającego, przy ul. Tadeusza Kościuszki 27 w Wołowie.

- Termin dostawy  będzie uzgodniony z Zamawiającym przez Wykonawcę.

- Samochód ciężarowy używany przez Wykonawcę do transportu mieszanki musi być wyposażony w otwierane burty umożliwiające wyładunek mieszanki złożonej na paletach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego z zachowaniem przepisów bhp.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan techniczny samochodu, oraz ewentualne szkody na rzecz osób trzecich powstałe w czasie transportu mieszanki do Zamawiającego. Do czasu wyładunku masy w docelowym magazynie Zamawiającego, ryzyko zniszczenia lub utraty materiału ciąży na Wykonawcy.

- Do dostawy materiałów Wykonawca zobowiązuje się dołączyć aktualną deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Aprobatą Techniczną.

- W przypadku wątpliwości co do jakości, wagi dostarczonej masy i zgodności z aprobatą techniczną Zamawiający może zlecić jej badanie wyspecjalizowanemu laboratorium drogowemu. Potwierdzenie rozbieżności wyników badanej dostawy w stosunku do wymagań określonych aprobatą skutkować będzie wymianą na towar pełnowartościowy, na koszt Wykonawcy, w terminie do 5 dni.

- Podstawą rozliczenia będzie cena jednostkowa 1 tony (Mg) mieszanki wraz z transportem, razy ilość faktycznie dostarczonego materiału.

- Wynagrodzenie

- Za zrealizowanie dostawy zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca otrzyma wynagrodzenie.

- Podstawą do otrzymania wynagrodzenia jest wykonanie w całości dostawy.

- Podstawą rozliczenia będzie cena jednostkowa 1 tony (Mg) mieszanki wraz z transportem, razy ilość faktycznie dostarczonego materiału.

- Rozliczenie za dostarczoną mieszankę odbywać się będzie jednorazowo fakturą, wystawianą przez Wykonawcę w oparciu o dokumenty przewozowe i odbiór dostawy  przez Zamawiającego.

- Ilość zamawianej dostawy może ulec zmianie w zależności od ostatecznej zaoferowanej ceny oraz w przypadku zwiększenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na dostawę mieszanki na zimno. Ceny jednostkowe podane w ofercie nie mogą ulec zmianie.

- Płatność zostanie dokonana w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, nie później jednak niż 30 grudnia 2022 r., na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, zgłoszony do wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. W przypadku jego braku, zapłata nastąpi na inny rachunek znajdujący się w w/w wykazie.

- Za dzień zapłaty faktury uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Opóźnienie w zapłacie powoduje obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

- Fakturę należy wystawić w sposób następujący:

Nabywca: Powiat Wołowski, Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, NIP: 988-02-19-208.

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2. 56-100 Wołów.